## Slide 1
Ανάλυση Χρήσης εξωτερικών και εσωτερικών διακοπών (External/Internal Interrupts) σε ARM Μικροελεγκτή STR91x
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών
Αλέξανδρος Σπουρνιάς
PhD Candidate

## Slide 2
Γενική Επισκόπηση
Αυτό το εργαστήριο αφορά τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών διακοπών (interrupts) στον μικροελεγκτή STR91x της STMicroelectronics, με προγραμματισμό σε Assembly. Οι στόχοι περιλαμβάνουν:
Κατανόηση του μηχανισμού διακοπών στον ARM επεξεργαστή:
Δομή και ρόλος των καταστάσεων λειτουργίας (modes): User, IRQ, Supervisor.
Ρύθμιση στοίβας (stack) για κάθε mode.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διακοπών μέσω των bit I και F.
Χειρισμός εξωτερικών διακοπών μέσω GPIO:
Ανίχνευση αλλαγής κατάστασης σε pin εισόδου.
Ενεργοποίηση του αντίστοιχου interrupt line (EIC).
Εκτέλεση ειδικής ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής (ISR).
Χρήση εσωτερικών διακοπών μέσω χρονιστή:
Ρύθμιση ενός timer για περιοδικές διακοπές.
Προγραμματισμός αντίστοιχης ISR για καθυστερήσεις ή εναλλαγή εξόδων.
Συγγραφή Assembly κώδικα χωρίς λειτουργικό σύστημα:
Άμεσος έλεγχος hardware, χωρίς χρήση βιβλιοθηκών.
Προσπέλαση καταχωρητών περιφερειακών (GPIO, EIC, TIM).
Ανταπόκριση σε εξωτερικά γεγονότα με χαμηλό χρόνο καθυστέρησης.

## Slide 3
Lab7_STR91x.s
; Standard definitions of Mode bits
Mode_USR EQU 0x10
Mode_FIQ EQU 0x11
Mode_IRQ EQU 0x12
Mode_SVC EQU 0x13
Mode_ABT EQU 0x17
Mode_UND EQU 0x1B
Mode_SYS EQU 0x1F
Ο επεξεργαστής ARM9 υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες (modes), κάθε μία με ειδική χρήση:
User (USR): Κανονικό mode για εφαρμογές.
FIQ (Fast Interrupt): Χρησιμοποιείται για διακοπές υψηλής προτεραιότητας.
IRQ (Interrupt Request): Για γενικές εξωτερικές διακοπές.
SVC (Supervisor): Για κλήσεις λειτουργικού συστήματος (π.χ. reset).
Abort (ABT): Για λάθη μνήμης.
Undefined (UND): Για άγνωστες εντολές.
System (SYS): Όμοιο με User, αλλά με πλήρη πρόσβαση.
Η εντολή EQU (equate) δηλώνει σταθερές τιμές και κάθε φορά που ο assembler βλέπει Mode_USR, θα το αντικαθιστά με 0x10.

## Slide 4
; when I bit is set, IRQ is disabled
; when F bit is set, FIQ is disabled
I_Bit EQU 0x80
F_Bit EQU 0x40
Το I_Bit (Interrupt) και F_Bit (Fast Interrupt) βρίσκονται στο CPSR (Current Program Status Register). Όταν είναι ενεργοποιημένα, μπλοκάρουν τις αντίστοιχες διακοπές. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την αρχικοποίηση για να μη διακοπεί ο επεξεργαστής.
Lab7_STR91x.s

## Slide 5
UND_Stack_Size EQU 0x00000000
SVC_Stack_Size EQU 0x00000008
ABT_Stack_Size EQU 0x00000000
FIQ_Stack_Size EQU 0x00000000
IRQ_Stack_Size EQU 0x00000100
USR_Stack_Size EQU 0x00000400
Για κάθε λειτουργία (mode) του ARM επεξεργαστή, απαιτείται ξεχωριστή στοίβα (stack), ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα τοπικά δεδομένα και τις επιστροφές από υπορουτίνες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η στοίβα έχει οριστεί μόνο για τα modes SVC (Supervisor), IRQ (Interrupt) και User, γεγονός που δείχνει ότι μόνο αυτοί οι τρόποι λειτουργίας χρησιμοποιούνται ενεργά. Οι υπόλοιποι modes (FIQ, Abort, Undefined) παραμένουν ανενεργοί.
Lab7_STR91x.s

## Slide 6
ISR_Stack_Size EQU (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
Η σταθερά ISR_Stack_Size καθορίζει το συνολικό μέγεθος στοίβας που θα χρησιμοποιηθεί για τις "ειδικές" καταστάσεις λειτουργίας του επεξεργαστή, όπως οι διακοπές και τα aborts. Υπολογίζεται αθροίζοντας τα μεγέθη των αντίστοιχων στοίβων: Undefined, Supervisor, Abort, FIQ και IRQ. Αυτό επιτρέπει στον κώδικα να δεσμεύσει μία συνεχόμενη περιοχή μνήμης για όλες αυτές τις καταστάσεις, πριν μεταβεί στο User mode.
Lab7_STR91x.s

## Slide 7
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE USR_Stack_Size
__initial_sp SPACE ISR_Stack_Size
Stack_Top
Η οδηγία AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3, δηλώνει μια περιοχή μνήμης για τις στοίβες του προγράμματος. Η Stack_Mem δεσμεύει χώρο για τη στοίβα του User/System mode, ενώ η __initial_sp για τις στοίβες των ειδικών modes (διακοπών).
Το Stack_Top λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των αρχικών τιμών των καταχωρητών SP (Stack Pointer) κάθε mode.
Lab7_STR91x.s

## Slide 8
Heap_Size EQU 0x00000000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
Η μεταβλητή Heap_Size είναι ορισμένη στο μηδέν, δηλώνοντας ότι το πρόγραμμα δεν χρησιμοποιεί δυναμική μνήμη (heap). Η περιοχή AREA HEAP ορίζεται για συμβατότητα, χωρίς να δεσμεύεται ουσιαστικός χώρος. Τα labels __heap_base και __heap_limit υπάρχουν για λόγους δομής, αλλά δεν χρησιμοποιούνται αφού η heap είναι απενεργοποιημένη και παραμένει για λόγους συμβατότητας ή μελλοντικής επέκτασης.
Lab7_STR91x.s

## Slide 9
APB0_NBUF_BASE EQU 0x58000000 ; APB Bridge 0 Non-buffered Base Address
APB1_NBUF_BASE EQU 0x5C000000 ; APB Bridge 1 Non-buffered Base Address
Οι APB (Advanced Peripheral Bus) γέφυρες συνδέουν τον επεξεργαστή με τα περιφερειακά.Ο STR91x διαθέτει δύο:APB0: για βασικά περιφερειακά όπως GPIO.APB1: για συστήματα όπως το System Control Unit (SCU).Οι διευθύνσεις αυτές αποτελούν βάσεις για πρόσβαση σε επιμέρους registers των περιφερειακών.
SCU_BASE EQU APB1_NBUF_BASE + 0x2000
Η σταθερά SCU_BASE ορίζει τη διεύθυνση βάσης για το SCU, μέσω του οποίου γίνεται η ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και reset των περιφερειακών.
Lab7_STR91x.s

## Slide 10
SCU_PCGR0_OFS EQU 0x14 ; Clock Gating Register 0
SCU_PCGR1_OFS EQU 0x18 ; Clock Gating Register 1
SCU_PRR0_OFS EQU 0x1C ; Peripheral Reset Register 0
SCU_PRR1_OFS EQU 0x20 ; Peripheral Reset Register 1
Οι δηλώσεις αυτές καθορίζουν τις σχετικές θέσεις (offsets) συγκεκριμένων καταχωρητών του System Control Unit (SCU). Οι SCU_PCGR0_OFS και SCU_PCGR1_OFS χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση ρολογιών περιφερειακών (Clock Gating), επιτρέποντας ή διακόπτοντας τη λειτουργία τους. Οι SCU_PRR0_OFS και SCU_PRR1_OFS χρησιμοποιούνται για να βγάζουν τα περιφερειακά από την κατάσταση reset. Όλα τα offsets προστίθενται στη διεύθυνση βάσης του SCU, ώστε να προσπελαστούν οι αντίστοιχοι καταχωρητές.
Lab7_STR91x.s

## Slide 11
SCU_GPIOUT7_OFS EQU 0x60 ; GPIO Port 7 output mode
SCU_GPIOIN3_OFS EQU 0x70 ; GPIO Port 3 input mode
SCU_WKUPSEL_OFS EQU 0xB0 ; Wake-up source selection
Οι δηλώσεις αυτές ορίζουν offsets καταχωρητών του SCU που σχετίζονται με τις θύρες GPIO και το Wake-Up Unit. Το SCU_GPIOUT7_OFS χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τη λειτουργία της θύρας GPIO 7 ως έξοδο (output mode), ενώ το SCU_GPIOIN3_OFS για να ρυθμίσει τη θύρα GPIO 3 ως είσοδο. Το SCU_WKUPSEL_OFS επιτρέπει την επιλογή του pin που θα ενεργοποιεί διακοπή τύπου Wake-Up, π.χ. όταν πατηθεί ένα κουμπί. Οι τιμές αυτές είναι offsets και χρησιμοποιούνται σε προσπέλαση καταχωρητών σε συνδυασμό με τη βάση του SCU.
Lab7_STR91x.s

## Slide 12
SCU_WKUPSEL_Val EQU 0x5
Το 0x5 σημαίνει ότι επιλέγεται το pin Port 3.5 ως πηγή διακοπής για Wake-Up. Αυτό χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση από εξωτερικό συμβάν (π.χ. πάτημα κουμπιού).
SCU_PCGR1_Val EQU 0x00222000
SCU_PRR1_Val EQU 0x00222000
Οι τιμές αυτές ενεργοποιούν το ρολόι και βγάζουν από reset τις GPIO πύλες 3 και 7, καθώς και το Wake-Up Unit (WIU).
Lab7_STR91x.s

## Slide 13
;VIC clock enable
SCU_PCGR0_Val EQU 0x000000FB
; VIC out of reset
SCU_PRR0_Val EQU 0x00001073
Οι δηλώσεις αυτές σχετίζονται με την ενεργοποίηση και αρχικοποίηση του VIC (Vector Interrupt Controller), που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξωτερικών διακοπών στον STR91x.Η σταθερά SCU_PCGR0_Val = 0x000000FB χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει το ρολόι του VIC μέσω του καταχωρητή PCGR0.Αντίστοιχα, η SCU_PRR0_Val = 0x00001073 χρησιμοποιείται για να απενεργοποιήσει το reset στον VIC, επιτρέποντας τη φυσιολογική του λειτουργία.
Lab7_STR91x.s

## Slide 14
; GPIO Port 7 Addresses
GPIO7_DATA_ADDR EQU APB0_NBUF_BASE + 0x0000D000
GPIO7_DIR_OFS EQU 0x00000400
Αυτές οι δηλώσεις καθορίζουν τη διεύθυνση πρόσβασης και το offset για τη θύρα GPIO Port 7.
Η GPIO7_DATA_ADDR προσδιορίζει τη διεύθυνση βάσης για τα δεδομένα της GPIO 7, από την οποία μπορούμε να διαβάσουμε ή να γράψουμε τιμές στα pins (π.χ. για να ανάψουμε LED).
Το GPIO7_DIR_OFS είναι το offset προς τον καταχωρητή κατεύθυνσης (direction), μέσω του οποίου ορίζεται ποια pins λειτουργούν ως έξοδοι (1) ή είσοδοι (0). Σε αυτό το πρόγραμμα, τα pins της GPIO7 θα ρυθμιστούν όλα ως έξοδοι, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την οπτική ένδειξη (LEDs).
Lab7_STR91x.s

## Slide 15
; GPIO Port 7 Program values
SCU_GPIOUT7_Val EQU 0x00005555
GPIO7_DIR_Val EQU 0xFF
Αυτές οι σταθερές, καθορίζουν τις τιμές ρύθμισης για τη λειτουργία της θύρας GPIO 7.
Η SCU_GPIOUT7_Val = 0x00005555, χρησιμοποιείται από το SCU για να ρυθμίσει όλα τα pins της GPIO 7 σε κανονική λειτουργία εξόδου (Mode 1).
Κάθε τετράδα bits ρυθμίζει τη λειτουργία ενός pin, και η τιμή 0x5 (0101) αντιστοιχεί σε normal output mode.
Η GPIO7_DIR_Val = 0xFF δηλώνει ότι όλα τα 8 pins της GPIO7 ορίζονται ως έξοδοι, αφού κάθε bit της τιμής είναι 1 (1 = output, 0 = input).
Με αυτές τις ρυθμίσεις, η GPIO7 προετοιμάζεται πλήρως για έξοδο, ώστε να μπορεί να ανάψει ή να σβήσει LEDs.
Lab7_STR91x.s

## Slide 16
; GPIO Port 3 Data Address
GPIO3_DATA_ADDR EQU APB0_NBUF_BASE + 0x00009000
GPIO3_DIR_OFS EQU 0x00000400
Αυτές οι δηλώσεις, ορίζουν τις βασικές διευθύνσεις πρόσβασης για τη θύρα GPIO Port 3, η οποία χρησιμοποιείται ως είσοδος στο πρόγραμμα.
Η GPIO3_DATA_ADDR καθορίζει τη διεύθυνση δεδομένων της GPIO 3, από την οποία μπορούμε να διαβάσουμε την κατάσταση των pins, (π.χ. αν πατήθηκε κάποιο κουμπί).
Το GPIO3_DIR_OFS είναι το offset προς τον καταχωρητή κατεύθυνσης (direction), αν και δεν χρησιμοποιείται εδώ, αφού τα pins της GPIO 3 παραμένουν ως είσοδοι
.Η GPIO 3, και ειδικά το pin 3.5, χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση wake-up interrupt, δηλαδή ένα εξωτερικό σήμα που "ξυπνάει" τον επεξεργαστή μέσω διακοπής.
Lab7_STR91x.s

## Slide 17
; VIC Registers
VIC1_BASE EQU 0xFC000000
VIC1_INTER_OFS EQU 0x10
VIC1_VAR_OFS EQU 0x30
VIC1_VA10R_OFS EQU 0x128
VIC1_VC10R_OFS EQU 0x228
VIC1_BASE: Βασική διεύθυνση του VIC1 στη μνήμη.
VIC1_INTER_OFS: Offset προς τον Interrupt Enable Register, που ενεργοποιεί συγκεκριμένα κανάλια διακοπών.
VIC1_VAR_OFS: Offset προς τον Vector Address Register, χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της διεύθυνσης της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπών.
VIC1_VA10R_OFS: Offset προς τον Vector Address για το κανάλι 10, όπου αποθηκεύεται η διεύθυνση της ISR για τη διακοπή 10.
VIC1_VC10R_OFS: Offset προς τον Vector Control για το κανάλι 10, όπου ενεργοποιείται η διακοπή και καθορίζεται το ID της.Αυτά τα offsets προστίθενται στη VIC1_BASE για την πλήρη διεύθυνση πρόσβασης σε κάθε καταχωρητή.
Lab7_STR91x.s

## Slide 18
; WIU Registers
WIU_CTRL_BASE EQU APB0_NBUF_BASE + 0x00001000
WIU_CTRL_Val EQU 0x2
WIU_MASK_OFS EQU 0x04
WIU_MASK_Val EQU 0x20 ; 5 is on
WIU_TRIG_OFS EQU 0x08
WIU_CTRL_BASE: Βασική διεύθυνση του ελεγκτή WIU στη μνήμη (μέσω του APB0).
WIU_CTRL_Val = 0x2: Τιμή που ενεργοποιεί τη λειτουργία του WIU.
WIU_MASK_OFS & WIU_MASK_Val = 0x20: Καθορίζεται ποια είσοδος (pin) ενεργοποιεί το
WIU. Το bit 5 είναι ενεργό, δηλαδή ενεργοποίηση από το pin 3.5.
WIU_TRIG_OFS: Offset προς τον καταχωρητή ρύθμισης τύπου ενεργοποίησης (triggering).
Lab7_STR91x.s

## Slide 19
WIU_TRIG_H_Val EQU 0xFFFFFFFF
WIU_TRIG_L_Val EQU 0x00000000
WIU_PR_OFS EQU 0x0C
WIU_PR_Val EQU 0xFFFFFFFF
WIU_TRIG_H_Val = 0xFFFFFFFF: Όλα τα bits στο ανώτερο μέρος ενεργοποιούνται (θετική ακμή).
WIU_TRIG_L_Val = 0x00000000: Κανένα bit στο κατώτερο μέρος δεν ενεργοποιείται.
WIU_PR_OFS: Offset για τον Pending Register — χρησιμοποιείται για να καθαρίζονται οι διακοπές που έχουν συμβεί.
WIU_PR_Val = 0xFFFFFFFF: Τιμή που καθαρίζει όλα τα pending flags (επαναφορά του WIU στην αρχική του κατάσταση).
Αυτές οι τιμές θα χρησιμοποιηθούν στον αρχικό κώδικα εκκίνησης για να ενεργοποιηθεί σωστά το Wake-Up interrupt από εξωτερικό pin.
Lab7_STR91x.s

## Slide 20
; Area Definition and Entry Point
; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
AREA Reset, CODE, READONLY
Η εντολή AREA δημιουργεί μια νέα περιοχή μνήμης ονόματι Reset.
Η λέξη-κλειδί CODE δηλώνει ότι πρόκειται για εκτελέσιμο κώδικα.
Η επιλογή READONLY σημαίνει ότι η περιοχή αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση.
Η συγκεκριμένη περιοχή θα τοποθετηθεί στην αρχή της μνήμης (συνήθως στη διεύθυνση 0x00000000), ώστε να περιέχει τους vectors των εξαιρέσεων (exception vectors), σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του ARM.
Αυτή η δήλωση είναι κρίσιμη, γιατί ο επεξεργαστής μετά από reset αρχίζει να εκτελεί από αυτή τη θέση.
Lab7_STR91x.s

## Slide 21
Vectors LDR PC, Reset_Addr
Η πρώτη γραμμή αντιστοιχεί στο Reset vector. Μετά από reset, η CPU εκτελεί την εντολή που δείχνει το Reset_Addr.
LDR PC, Undef_Addr
Η LDR φορτώνει στον καταχωρητή PC (Program Counter) τη διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στο label Undef_Addr. Με άλλα λόγια, η CPU μεταβαίνει στη ρουτίνα εξυπηρέτησης σφάλματος για άγνωστη εντολή.
LDR PC, SWI_Addr
Εδώ καλείται η ρουτίνα για Software Interrupt (SWI). Οι SWI εντολές χρησιμοποιούνται συνήθως από προγράμματα χρήστη για να ζητήσουν υπηρεσίες από το λειτουργικό σύστημα. Ο PC φορτώνεται με τη διεύθυνση που δείχνει το SWI_Addr.
Lab7_STR91x.s

## Slide 22
LDR PC, PAbt_Addr
Αν προκύψει Prefetch Abort, δηλαδή πρόβλημα κατά την προσκόμιση εντολής (π.χ. μη έγκυρη μνήμη), τότε η CPU θα εκτελέσει αυτή τη γραμμή και θα μεταβεί στη διεύθυνση PAbt_Addr.
LDR PC, DAbt_Addr
Παρόμοια, αν υπάρξει Data Abort — σφάλμα κατά την προσπέλαση δεδομένων στη μνήμη, τότε η CPU θα μεταβεί στη διεύθυνση DAbt_Addr.
Όλες αυτές οι εντολές LDR PC, ... λειτουργούν ως μεταπηδήσεις σε ρουτίνες εξυπηρέτησης εξαιρέσεων, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν αργότερα στο πρόγραμμα.Αν δεν δοθούν κανονικές ρουτίνες, οι default handlers συνήθως απλώς κάνουν άπειρο βρόχο για debugging.
Lab7_STR91x.s

## Slide 23
Reset_Addr DCD Reset_Handler
Ορίζει ότι η διεύθυνση που θα χρησιμοποιηθεί μετά από reset είναι αυτή του Reset_Handler, δηλαδή από εκεί ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος.
Undef_Addr DCD UndefHandler
SWI_Addr DCD SWIHandler
PAbt_Addr DCD PAbtHandler
DAbt_Addr DCD DAbtHandler
Καθεμία από αυτές τις γραμμές καθορίζει τη διεύθυνση της αντίστοιχης ρουτίνας εξυπηρέτησης:
UndefHandler: για άγνωστη εντολή.
SWIHandler: για Software Interrupt.
PAbtHandler: για Prefetch Abort.
DAbtHandler: για Data Abort.
Lab7_STR91x.s

## Slide 24
UndefHandler B UndefHandler
SWIHandler B SWIHandler
PAbtHandler B PAbtHandler
DAbtHandler B DAbtHandler
Όλες αυτές οι ρουτίνες κάνουν branch προς τον εαυτό τους, δηλαδή δημιουργούν έναν άπειρο βρόχο (infinite loop). Αυτό είναι προσωρινή υλοποίηση για σφάλματα, όπου αν εκτελεστεί μία από αυτές, σημαίνει ότι έγινε κάποιο σοβαρό πρόβλημα και ο επεξεργαστής μένει εκεί για debugging.
Lab7_STR91x.s

## Slide 25
STMDB R13!,{R0-R1}
STMDB σημαίνει Store Multiple Decrement Before δηλαδή αποθηκεύει πολλούς καταχωρητές στη στοίβα, μειώνοντας πρώτα τον δείκτη.
R13 είναι ο Stack Pointer (SP) του IRQ mode.Το ! σημαίνει ότι ο R13 θα ενημερωθεί με τη νέα του τιμή (αφού μειωθεί).Αποθηκεύει προσωρινά τους καταχωρητές R0 και R1 για να μην χαθούν οι τιμές τους κατά την επεξεργασία της διακοπής. Αυτό είναι απαραίτητο όταν θέλουμε να προστατεύσουμε δεδομένα πριν ξεκινήσουμε τη διαχείριση της διακοπής.
Lab7_STR91x.s

## Slide 26
LDR R0, =VIC1_BASE
Φορτώνει στη R0 τη βάση του VIC1, δηλαδή τη διεύθυνση όπου βρίσκονται οι καταχωρητές του ελεγκτή διακοπών.
LDR R1, =0x00000000
Η R1 παίρνει την τιμή 0, που θα χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή.
STR R1, [R0, #VIC1_VAR_OFS]
Γράφει την τιμή 0 στον καταχωρητή Vector Address Register (VAR) του VIC.
Το VAR δείχνει ποια διακοπή εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή.
Γράφοντας 0, ολοκληρώνεται (εκκαθαρίζεται) η τρέχουσα διακοπή και το VIC είναι πλέον έτοιμο να εξυπηρετήσει την επόμενη.
Lab7_STR91x.s

## Slide 27
LDR R0, =WIU_CTRL_BASE
Φορτώνει στη R0 τη βάση διεύθυνσης του WIU, ώστε να έχουμε πρόσβαση στους σχετικούς καταχωρητές.
LDR R1, =WIU_PR_Val
STR R1, [R0, #WIU_PR_OFS]
Η τιμή WIU_PR_Val = 0xFFFFFFFF γράφεται στον Pending Register (PR) του WIU. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται η διακοπή, δηλαδή δηλώνεται ότι το εξωτερικό σήμα (π.χ. από το κουμπί στο pin 3.5), έχει εξυπηρετηθεί.
Lab7_STR91x.s

## Slide 28
MVN R2, R2
Αντιστροφή όλων των bits του R2 (bitwise NOT). (Εδώ πιθανώς χρησιμοποιείται σαν test ή για "ανατροφοδότηση«, με κάποιο σκοπό παρακολούθησης αλλαγών κατά την εκτέλεση).
LDMIA R13!, {R0-R1}
Επαναφορά των τιμών των R0 και R1 από τη στοίβα (stack).LDMIA: Load Multiple Increment After, (διαβάζει και αυξάνει τον R13 αφού διαβάσει).
Lab7_STR91x.s

## Slide 29
SUBS PC, R14, #0x4
Τυπική εντολή επιστροφής από διακοπή (IRQ return).
R14 περιέχει τη διεύθυνση επιστροφής (LR).
#0x4 αφαιρείται γιατί, κατά την είσοδο στη διακοπή, το PC έχει ήδη αυξηθεί κατά 4.
Το S στο SUBS επαναφέρει το CPSR (κατάσταση επεξεργαστή), έτσι επιστρέφουμε με ασφάλεια στην προηγούμενη κατάσταση.
Αυτό το block καθαρίζει τη διακοπή και από τον WIU, επαναφέρει τους καταχωρητές και επιστρέφει κανονικά στην εκτέλεση του κύριου προγράμματος.
Lab7_STR91x.s

## Slide 30
FIQHandler B FIQHandler
Όπως και οι υπόλοιπες dummy handlers, η FIQHandler, είναι απλώς ένα άπειρο loop που επιστρέφει στον εαυτό της. Αν προκύψει διακοπή FIQ και δεν έχει οριστεί ειδική ρουτίνα, ο επεξεργαστής θα κολλήσει σε αυτό το σημείο.
Χρήσιμο για debugging ώστε να γνωρίζουμε ότι ενεργοποιήθηκε διακοπή χωρίς υλοποιημένη εξυπηρέτηση.
EXPORT Reset_Handler
Η εντολή EXPORT, δηλώνει ότι το label Reset_Handler είναι ορατό εκτός αρχείου, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από linker ή άλλα modules.Είναι απαραίτητο για να τοποθετηθεί σωστά στο vector table, αφού είναι η πρώτη ρουτίνα που θα εκτελεστεί μετά από reset.
Lab7_STR91x.s

## Slide 31
Reset_Handler
NOP ; Wait for OSC stabilization
……..
NOP
Η εντολή NOP (No Operation) δεν κάνει τίποτα, απλώς καταναλώνει κύκλους ρολογιού. Εδώ χρησιμοποιείται 10 φορές για να δημιουργηθεί τεχνητή καθυστέρηση ώστε να σταθεροποιηθεί ο ταλαντωτής (OSC – Oscillator) του συστήματος μετά το reset. Αυτή η μικρή καθυστέρηση είναι σημαντική για να μην αρχίσουν να λειτουργούν τα περιφερειακά πριν «ανέβει» σωστά το ρολόι. Δεν χρησιμοποιείται κάποιος χρονομετρητής, γιατί ακόμη το σύστημα βρίσκεται στην αρχική του φάση.
Lab7_STR91x.s

## Slide 32
; Load SCU Base address to R0
LDR R0, =SCU_BASE
Φορτώνει στο R0 τη βασική διεύθυνση του System Control Unit (SCU). Αυτό επιτρέπει τη χρήση του R0 ως βάση για όλες τις προσπελάσεις SCU, (π.χ. εγγραφές σε καταχωρητές offset όπως PCGR ή PRR). Είναι πιο αποδοτικό από το να φορτώνουμε κάθε πλήρη διεύθυνση ξεχωριστά.
LDR R1, =SCU_PCGR0_Val
STR R1, [R0, #SCU_PCGR0_OFS]
Το SCU_PCGR0_Val περιέχει τιμή που ενεργοποιεί το ρολόι του VIC μέσω του καταχωρητή Peripheral Clock Gating Register 0.Το STR εγγράφει αυτήν την τιμή στη θέση SCU_BASE + SCU_PCGR0_OFS.Απαραίτητο βήμα ώστε ο VIC να λειτουργεί σωστά και να μπορεί να χειριστεί διακοπές.
Lab7_STR91x.s

## Slide 33
LDR R1, =SCU_PCGR1_Val
STR R1, [R0, #SCU_PCGR1_OFS]
Αντίστοιχα, η εγγραφή αυτή ενεργοποιεί τα ρολόγια λειτουργίας για τα περιφερειακά:
GPIO θύρα 3
GPIO θύρα 7
Wake-Up Interrupt Unit (WIU)Χωρίς ενεργό ρολόι, τα περιφερειακά παραμένουν ανενεργά ακόμα και αν ρυθμιστούν.
LDR R1, =SCU_PRR0_Val
STR R1, [R0, #SCU_PRR0_OFS]
Η SCU_PRR0_Val περιέχει τιμή που βγάζει τον VIC από την κατάσταση reset.Μέχρι να γίνει αυτό, ακόμα και με ενεργό ρολόι, ο VIC δεν λειτουργεί. Η έξοδος από reset είναι ανεξάρτητη από την τροφοδοσία ρολογιού.
Lab7_STR91x.s

## Slide 34
LDR R1, =SCU_WKUPSEL_Val
STR R1, [R0, #SCU_WKUPSEL_OFS]
Ο καταχωρητής SCU_WKUPSEL_OFS χρησιμοποιείται για να επιλέξει ποιο pin του WIU θα προκαλεί τη διακοπή wake-up. Η τιμή SCU_WKUPSEL_Val = 0x5 σημαίνει ότι επιλέγεται το pin P3.5. Από εδώ και πέρα, ένα εξωτερικό γεγονός (όπως πάτημα κουμπιού) σε αυτό το pin μπορεί να προκαλέσει IRQ μέσω WIU.
LDR R0, =VIC1_BASE
Αλλάζει η βάση του R0 ώστε να δείχνει πλέον στον VIC1, αφού οι επόμενες εγγραφές θα αφορούν καταχωρητές του VIC.
Lab7_STR91x.s

## Slide 35
LDR R1, =VIC_INTER_val
STR R1, [R0, #VIC1_INTER_OFS]
Ενεργοποιεί τη διακοπή νούμερο 10 (bit 10 = 1) στον VIC. Αυτό το bit ενεργοποιείται στον Interrupt Enable Register.Από εδώ και πέρα, το σύστημα δέχεται IRQ από το WIU μέσω του καναλιού 10.
LDR R1, =IRQHandler
STR R1, [R0, #VIC1_VA10R_OFS]
Ορίζει ότι όταν ενεργοποιηθεί η διακοπή 10, θα εκτελεστεί η ρουτίνα IRQHandler.Η διεύθυνση της ρουτίνας εγγράφεται στον Vector Address Register του καναλιού 10.
Lab7_STR91x.s

## Slide 36
LDR R0, =SCU_BASE
Ο καταχωρητής R0 επαναχρησιμοποιείται και φορτώνεται ξανά με τη βάση του SCU, επειδή στο προηγούμενο βήμα είχε αλλάξει για να προσπελάσει τον VIC.
LDR R1, =SCU_GPIOUT7_Val
STR R1, [R0, #SCU_GPIOUT7_OFS]
Η τιμή 0x00005555 γράφεται στον SCU καταχωρητή εξόδου GPIO7.Αυτός ο καταχωρητής ρυθμίζει κάθε pin της GPIO7 σε Mode 1, δηλαδή κανονική έξοδος.Το πρότυπο 0101 0101 0101 0101 (σε nibble-level) διαμορφώνει κάθε pin για να λειτουργεί ως ψηφιακή έξοδος.
Lab7_STR91x.s

## Slide 37
LDR R0, =GPIO7_DATA_ADDR
LDR R1, =GPIO7_DIR_Val
STR R1, [R0, #GPIO7_DIR_OFS]
Ορίζεται ότι όλα τα pins της GPIO7 (R1 = 0xFF) θα λειτουργούν ως έξοδοι, μέσω του καταχωρητή Direction (DIR). Έτσι, κάθε bit του GPIO7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει μια εξωτερική συσκευή, όπως LED.
LDR R1, =0x00
STR R1, [R0, #0x3FC]
Γράφει την τιμή 0x00 στην ειδική διεύθυνση εξόδου της GPIO7 (offset 0x3FC), που πιθανόν ελέγχει το data output register ή set/clear register.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλα τα pins να αρχίζουν σε λογικό 0, δηλαδή π.χ. όλα τα LED να είναι σβηστά στην εκκίνηση.
Lab7_STR91x.s

## Slide 38
LDR R0, =WIU_CTRL_BASE
Ο καταχωρητής R0 φορτώνεται με τη βασική διεύθυνση του ελεγκτή WIU. Από εδώ και πέρα, τα offsets θα εφαρμόζονται πάνω σε αυτή τη βάση για να προσπελαστούν οι καταχωρητές του WIU
LDR R1, =WIU_CTRL_Val
STR R1, [R0]
Ενεργοποιεί τη λειτουργία του WIU γράφοντας την τιμή 0x2 στον βασικό καταχωρητή ελέγχου.Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να αρχίσει να λειτουργεί το WIU, δηλαδή να ανιχνεύει εξωτερικά σήματα.
Lab7_STR91x.s

## Slide 39
LDR R1, =WIU_MASK_Val
STR R1, [R0, #WIU_MASK_OFS]
Ορίζει ποιο pin θα λαμβάνεται υπόψη ως πηγή διακοπής. Η τιμή 0x20 σημαίνει ότι ενεργοποιείται το bit 5, δηλαδή το pin 3.5 της GPIO3, το οποίο έχει ήδη επιλεγεί και στο SCU νωρίτερα. Όλα τα υπόλοιπα pins παραμένουν "μασκαρισμένα" (αγνοούνται).
LDR R1, =WIU_TRIG_L_Val
STR R1, [R0, #WIU_TRIG_OFS]
Δηλώνει πότε θα ενεργοποιείται η διακοπή (π.χ. σε αλλαγή λογικής στάθμης ή σε ακμή). Η τιμή WIU_TRIG_L_Val = 0x00000000 σημαίνει ότι κανένα bit δεν προκαλεί διακοπή μέσω αρνητικής ακμής.
Lab7_STR91x.s

## Slide 40
LDR R0, =Stack_Top
Φορτώνει στο R0 τη διεύθυνση Stack_Top, δηλαδή την κορυφή της περιοχής stack που δηλώθηκε νωρίτερα στο αρχείο. Από αυτή τη διεύθυνση θα ξεκινήσει η κατανομή χώρου για κάθε mode, από "πάνω προς τα κάτω".
MSR CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #UND_Stack_Size
Ορίζεται ο επεξεργαστής σε Undefined mode με απενεργοποιημένες διακοπές (I & F bits).Μετά, ο SP (Stack Pointer) παίρνει την τρέχουσα τιμή του R0.Τέλος, το R0 μειώνεται κατά το μέγεθος στοίβας για αυτό το mode, έτσι ώστε ο επόμενος mode να πάρει διαφορετικό χώρο.
Lab7_STR91x.s

## Slide 41
MSR CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size
Παρόμοια διαδικασία για τον Abort mode, που χρησιμοποιείται σε περίπτωση σφαλμάτων προσπέλασης μνήμης.Ακόμα κι αν το μέγεθος στοίβας είναι 0x0, η αλλαγή mode και η ανάθεση του SP γίνονται για λόγους πληρότητας
MSR CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size
Ορίζεται stack για το FIQ mode, το οποίο χρησιμοποιείται για διακοπές πολύ υψηλής προτεραιότητας.Στο εργαστήριο αυτό το μέγεθος είναι 0, άρα δεν χρησιμοποιείται πρακτικά.
Lab7_STR91x.s

## Slide 42
MSR CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size
Το IRQ mode χρησιμοποιείται ενεργά στο πρόγραμμα για εξωτερικές διακοπές.Το IRQ_Stack_Size = 0x100, δηλαδή 256 bytes, επαρκούν για προσωρινή αποθήκευση καταχωρητών μέσα σε ISR (Interrupt Service Routine).Η στοίβα του IRQ είναι κρίσιμη για σταθερή και ασφαλή διαχείριση διακοπών.
Lab7_STR91x.s

## Slide 43
MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size
Ο επεξεργαστής μεταβαίνει στο Supervisor mode, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως κατά την εκκίνηση ή από το λειτουργικό σύστημα για να έχει πλήρη έλεγχο. Η στοίβα του SVC ρυθμίζεται με βάση το R0, και το R0 ενημερώνεται ξανά αφαιρώντας το μέγεθος της στοίβας του SVC. Στο εργαστήριο αυτό, έχει οριστεί SVC_Stack_Size = 0x08 bytes, αρκετό για προσωρινές μεταβλητές κατά την εκκίνηση.
Lab7_STR91x.s

## Slide 44
MSR CPSR_c, #Mode_USR
Ο επεξεργαστής περνάει στο User mode, όπου εκτελείται το κυρίως πρόγραμμα του χρήστη. Σε αυτό το mode δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε κρίσιμους καταχωρητές ή λειτουργίες συστήματος, παρέχοντας έτσι ασφάλεια και απομόνωση.
LDR R2, =0x0
Ο καταχωρητής R2 αρχικοποιείται με μηδέν.Στο κύριο loop που ακολουθεί, το R2 χρησιμοποιείται ως μεταβλητή παρακολούθησης (monitor register) για να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα LEDs, ανάλογα με την τιμή του.
Lab7_STR91x.s

## Slide 45
Main_Loop
CMP R2, #0xFFFFFFFF
BNE LED_Off
B LED_On
Ο R2 συγκρίνεται με την τιμή 0xFFFFFFFF.Αν δεν είναι ίσος, μεταφερόμαστε στην ετικέτα LED_Off. Αν είναι ίσος, εκτελείται το LED_On. Το R2 ανανεώνεται από το interrupt handler (όπου αντιστρέφεται με MVN R2, R2), άρα κάθε φορά που προκύπτει διακοπή, εναλλάσσεται η κατάσταση των εξόδων.
Lab7_STR91x.s

## Slide 46
LED_On
LDR R0, =GPIO7_DATA_ADDR
LDR R1, =0xFF
STR R1, [R0, #0x3FC]
B Main_Loop
Τοποθετείται η τιμή 0xFF (όλα τα bits στο 1) στο offset 0x3FC της GPIO7, ενεργοποιώντας όλα τα pins εξόδου, άρα όλα τα LEDs ανάβουν.Στη συνέχεια, επιστρέφει ξανά στην αρχή του βρόχου.
Lab7_STR91x.s

## Slide 47
LED_Off
LDR R0, =GPIO7_DATA_ADDR
LDR R1, =0x00
STR R1, [R0, #0x3FC]
B Main_Loop
Εδώ γράφεται η τιμή 0x00, σβήνοντας όλα τα pins εξόδου της GPIO7, δηλαδή όλα τα LEDs σβήνουν.Επιστρέφει και πάλι στην αρχή του Main_Loop.
Ο επεξεργαστής παραμένει στον Main_Loop, και κάθε φορά που συμβαίνει εξωτερική διακοπή (π.χ. πάτημα κουμπιού στο pin 3.5), αλλάζει η τιμή του R2.Αυτό προκαλεί την εναλλαγή μεταξύ LED On και Off, δημιουργώντας ένα απλό σύστημα ελέγχου εξόδου μέσω διακοπών.
Lab7_STR91x.s

## Slide 48
Σύνοψη
Αυτό το πρόγραμμα, είναι ένας βασικός κώδικας εκκίνησης για τον μικροελεγκτή STR91x.
Κατά την εκκίνηση, ο επεξεργαστής ενεργοποιεί και ρυθμίζει βασικά περιφερειακά όπως οι GPIO θύρες, το Wake-Up Interrupt Unit (WIU) και τον Vector Interrupt Controller (VIC). Ορίζονται στοίβες για κάθε ARM mode και το σύστημα εισέρχεται στο User mode για την κανονική εκτέλεση.
Η θύρα GPIO7 ρυθμίζεται ως έξοδος για να ελέγχει LEDs, ενώ η GPIO3.5 ρυθμίζεται ώστε να προκαλεί εξωτερική διακοπή μέσω του WIU όταν αλλάζει κατάστασή της.
Όταν προκύπτει διακοπή, ο επεξεργαστής μεταβαίνει στον IRQHandler, καθαρίζει τη διακοπή και εναλλάσσει την τιμή του R2, η οποία με τη σειρά της ελέγχει αν τα LEDs αν θα ανάψουν ή θα σβήσουν. Το κύριο πρόγραμμα εκτελείται σε βρόχο και βασίζεται στη μεταβολή του R2 για να χειριστεί την κατάσταση των εξόδων, δημιουργώντας ένα απλό, χαμηλού επιπέδου σύστημα διακοπών με οπτική ένδειξη.

## Slide 49
Ερωτήσεις
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών