## Slide 1: Εισαγωγή
Αντικειμενοστραφής σχεδίαση.
Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language - UML).

## Slide 2: Μοντελοποίηση συστημάτων
Χρειάζονται γλώσσες να περιγράφουν τα συστήματα:
  χρήσιμες σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης
  κατανοητές μέσα και ανάμεσα στις οργανώσεις.
Τα διαγράμματα βαθμίδων είναι μία αρχή, αλλά δεν καλύπτουν τα πάντα.

## Slide 3: Αντικειμενοστραφής σχεδίαση
Αντικειμενοστραφής σχεδίαση (Object-oriented (OO) design): Μια γενίκευση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
Αντικείμενο = κατάσταση + μέθοδοι.
  Η κατάσταση δίνει σε κάθε αντικείμενο τη δική του ταυτότητα.
  Οι μέθοδοι παρέχουν μία αφηρημένη διεπαφή στο αντικείμενο.

## Slide 4: Αντικειμενοστραφής υλοποίηση στη C++
class display {
pixels : pixeltype[IMAX,JMAX];
public:
display() { }
pixeltype pixel(int i, int j) { return pixels[i,j]; }
void set_pixel(pixeltype val, int i, int j) { pixels[i,j] = val; }
}

## Slide 5: Αντικειμενοστραφής υλοποίηση στη C
typedef struct { pixels: pixeltype[IMAX,JMAX]; } display;
display d1;
pixeltype pixelval(pixel *px, int i, int j) { return px[i,j]; }

## Slide 6: Αντικείμενα και κλάσεις
Κλάση: τύπος αντικειμένου.
Η κλάση καθορίζει τα στοιχεία της κατάστασης του αντικειμένου αλλά οι τιμές της κατάστασης μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.
Η κλάση καθορίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να αλληλεπιδρούν με όλα τα αντικείμενα αυτού του τύπου.
  Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του κατάσταση.

## Slide 7: Αρχές αντικειμενοστραφούς σχεδίασης
Μερικά αντικείμενα αντιστοιχούν στενά στα πραγματικά αντικείμενα.
  Κάποια αντικείμενα μπορεί να είναι χρήσιμα μόνο για περιγραφή ή υλοποίηση.
Τα αντικείμενα παρέχουν διεπαφές ανάγνωσης/εγγραφής της κατάστασης και κρύβουν την υλοποίησή τους από το υπόλοιπο σύστημα.

## Slide 8: UML
Αναπτυγμένη από τον Booch et al.
Στόχοι:
  αντικειμενοστρεφής
  οπτική
  χρήσιμη σε πολλά επίπεδα αφαίρεσης
  χρησιμοποιήσιμη για όλες τις πτυχές του σχεδιασμού

## Slide 9: Αντικείμενο UML
d1: Display
pixels: array[] of pixels
elements
menu_items
Τα pixels είναι
δισδιάστατος πίνακας
σχόλιο
όνομα αντικειμένου
όνομα κλάσης
ιδιότητες

## Slide 10: Κλάση UML
Display
pixels
elements
menu_items
mouse_click()
draw_box
λειτουργίες
όνομα κλάσης

## Slide 11: Η διεπαφή κλάσης
Οι λειτουργίες παρέχουν την αφηρημένη διεπαφή μεταξύ της υλοποίησης της κλάσης και άλλων κλάσεων.
Οι λειτουργίες μπορεί να δέχονται ορίσματα και να επιστρέφουν τιμές.
Μία λειτουργία μπορεί να εξετάσει και/ή τροποποιήσει την κατάσταση του αντικειμένου.

## Slide 12: Διάλεξε τη διεπαφή σου κατάλληλα
Εάν η διεπαφή είναι πολύ μικρή/εξειδικευμένη:
  το αντικείμενο χρησιμοποιείται δύσκολα ακόμη και σε μία εφαρμογή
  και ακόμα πιο δύσκολο για επαναχρησιμοποίηση
Εάν η διεπαφή είναι πολύ μεγάλη:
  η κλάση γίνεται πάρα πολύ δυσκίνητη για να την καταλάβουν οι σχεδιαστές
  η υλοποίηση μπορεί να είναι πολύ αργή
  η προδιαγραφή και η υλοποίηση πιθανώς περιέχουν σφάλματα

## Slide 13: Σχέσεις μεταξύ αντικειμένων και κλάσεων
Συσχέτιση: τα αντικείμενα επικοινωνούν χωρίς το ένα να κατέχει το άλλο.
Συνάθροιση: ένα σύνθετο αντικείμενο αποτελείται από διάφορα μικρότερα αντικείμενα.
Σύνθεση: η συνάθροιση στην οποία ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα συστατικά του.
Γενίκευση: καθορίζει μια κλάση σε σχέση με κάποια άλλη.

## Slide 14: Παραγωγή κλάσης
Μπορούμε να ορίσουμε μία κλάση με βάση μία άλλη.
  Η παραγόμενη κλάση κληρονομεί τις ιδιότητες, λειτουργίες της βασικής κλάσης.
Παραγόμενη_κλάση
Βασική_κλάση
Γενίκευση
UML

## Slide 15: Παράδειγμα παραγωγής κλάσης
Display
pixels
elements
menu_items
pixel()
set_pixel()
mouse_click()
draw_box
BW_display
Color_map_display
βασική
κλάση
παραγόμενη κλάση

## Slide 16: Πολλαπλή κληρονομικότητα
Speaker
Display
Multimedia_display
βασικές
κλάσεις
παραγόμενη κλάση

## Slide 17: Σύνδεσμοι και συσχετίσεις
Σύνδεσμος: περιγράφει σχέση μεταξύ αντικειμένων.
Συσχέτιση: περιγράφει σχέση μεταξύ κλάσεων.

## Slide 18: Παράδειγμα σύνδεσης
Ο σύνδεσμος ορίζει τη σχέση «περιέχει»:
μήνυμα
msg = msg1
length = 1102
μήνυμα
msg = msg2
length = 2114
σύνολο μηνυμάτων
count = 2

## Slide 19: Παράδειγμα συσχέτισης
μήνυμα
msg: ADPCM_stream
length : integer
σύνολο μηνυμάτων
count : integer
0..*
1
περιέχει
# περιλαμβανόμενα
μηνύματα
# σύνολα που
το περιέχουν

## Slide 20: Στερεότυπα
Στερεότυπο: επαναλαμβανόμενος συνδυασμός στοιχείων σε ένα αντικείμενο ή μια κλάση.
Παράδειγμα:
  <<foo>>

## Slide 21: Περιγραφή συμπεριφοράς
Διάφοροι τρόποι να περιγραφεί η συμπεριφορά:
  εσωτερική άποψη
  εξωτερική άποψη

## Slide 22: Μηχανές καταστάσεων
a
b
κατάσταση
όνομα
κατάστασης
μετάβαση

## Slide 23: Μηχανές καταστάσεων με γεγονότα
Οι περιγραφές συμπεριφοράς γράφονται ως μηχανές καταστάσεων με γεγονότα.
  Οι μηχανές αλλάζουν καταστάσεις όταν δέχονται μία είσοδο.
Ένα γεγονός μπορεί να προέρχεται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό του συστήματος.

## Slide 24: Τύποι γεγονότων
Σήμα: ασύγχρονο γεγονός.
Κλήση: συγχρονισμένη επικοινωνία.
Χρονόμετρο: ενεργοποιείται με το χρόνο.

## Slide 25: Γεγονός σήματος
<<signal>>
mouse_click
leftorright: button
x, y: position
δήλωση
a
b
mouse_click(x,y,button)
περιγραφή γεγονότος

## Slide 26: Γεγονός κλήσης
c
d
draw_box(10,5,3,2,blue)

## Slide 27: Γεγονός χρονόμετρου
e
f
tm(time-value)

## Slide 28: Παράδειγμα μηχανής καταστάσεων
περιοχή
που
βρέθηκε
στοιχείο
μενού
κλήση
στοιχείου
αντικείμενο
τονισμένο
αντικείμενο
αρχή
τέλος
mouse_click(x,y,button)/
find_region(region)
είσοδος/έξοδος
region = menu/
which_menu(i)
call_menu(I)
region = drawing/
find_object(objid)
highlight(objid)

## Slide 29: Διάγραμμα ακολουθίας
Παρουσιάζει την ακολουθία των λειτουργιών με την πάροδο του χρόνου.
Συσχετίζει συμπεριφορές πολλαπλών αντικειμένων.

## Slide 30: Παράδειγμα διαγράμματος ακολουθίας
m: Mouse
d1: Display
u: Menu
mouse_click(x,y,button)
which_menu(x,y,i)
call_menu(i)
χρόνος

## Slide 31: Περίληψη
Η αντικειμενοστραφής σχεδίαση μας βοηθάει να οργανώσουμε τη σχεδίαση.
Η UML είναι μια μεταφερόμενη γλώσσα σχεδιασμού συστημάτων.
  Παρέχει βασικά στοιχεία περιγραφής της δομής και της συμπεριφοράς.