## Slide 1: Αρχιτεκτονική και σύνολο εντολών
Ταξινόμηση υπολογιστικών αρχιτεκτονικών.
Συμβολική (assembly) γλώσσα.

## Slide 2: Αρχιτεκτονική von Neumann
Η μνήμη κρατά δεδομένα και εντολές.
Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) προσκομίζει εντολές από τη μνήμη.
  Ο διαχωρισμός της CPU και της μνήμης χαρακτηρίζει τον προγραμματιζόμενο υπολογιστή.
CPU καταχωρητές: μετρητής προγράμματος (PC), καταχωρητής εντολών (IR), καταχωρητές γενικού σκοπού, κτλ.

## Slide 3: CPU + μνήμη
μνήμη
CPU
PC
διεύθυνση
δεδομένα
IR
ADD r5,r1,r3
200
200
ADD r5,r1,r3

## Slide 4: Αρχιτεκτονική Harvard
CPU
PC
μνήμη δεδομένων
μνήμη προγράμματος
διεύθυνση
δεδομένα
διεύθυνση
δεδομένα

## Slide 5: von Neumann vs. Harvard
Η αρχιτεκτονική Harvard δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό-μεταβαλλόμενο κώδικα.
Η αρχιτεκτονική Harvard επιτρέπει δύο ταυτόχρονες προσκομίσεις από τη μνήμη.
Οι περισσότεροι DSP επεξεργαστές χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική Harvard για ρέοντα δεδομένα:
  Μεγαλύτερο bandwidth(εύρος ζώνης) μνήμης.
  Περισσότερο προβλέψιμο bandwidth.

## Slide 6: RISC vs. CISC
Υπολογιστής πολύπλοκου συνόλου εντολών (CISC):
  Πολλές μορφές διευθυνσιοδότησης (addressing modes).
  Πολλές λειτουργίες.
Υπολογιστής μειωμένου συνόλου εντολών (RISC):
  φόρτωση/αποθήκευση.
  Διοχετεύσιμες (Pipelinable) εντολές.

## Slide 7: Χαρακτηριστικά του συνόλου εντολών
Σταθερό και μεταβαλλόμενο μήκος.
Μορφές διευθυνσιοδότησης.
Αριθμός τελεστέων (operands).
Τύποι τελεστέων.

## Slide 8: Μοντέλο προγραμματισμού
Μοντέλο προγραμματισμού: καταχωρητές ορατοί στον προγραμματιστή.
Κάποιοι καταχωρητές δεν είναι ορατοί (IR).

## Slide 9: Πολλαπλές υλοποιήσεις
Οι επιτυχημένες αρχιτεκτονικές έχουν πολλαπλές υλοποιήσεις:
  Μεταβαλλόμενες ταχύτητες ρολογιού.
  Διαφορετικά εύρη διαύλου.
  Διαφορετικά μεγέθη κρυφής μνήμης.
  κτλ.

## Slide 10: Γλώσσα assembly
Σχεδόν ένα προς ένα αντιστοίχιση με τις εντολές μηχανής.
Βασικά χαρακτηριστικά:
  Μια εντολή ανά γραμμή.
  Οι ετικέτες παρέχουν ονόματα σε διευθύνσεις (συνήθως στην πρώτη στήλη).
  Οι εντολές ξεκινούν συνήθως σε επόμενες στήλες.
  Οι στήλες εκτείνονται ως το τέλος της γραμμής.

## Slide 11: Παράδειγμα γλώσσας assembly για ARM
ετικέτα1 ADR r4,c
LDR r0,[r4] ; σχόλιο
ADR r4,d
LDR r1,[r4]
SUB r0,r0,r1 ; σχόλιο
προορισμός

## Slide 12: Ψευδολειτουργίες (pseudo-ops)
Κάποιες εντολές στον συμβολομεταφραστή δεν αντιστοιχούν κατ’ ευθείαν σε πραγματικές εντολές:
  Καθορίζουν την παρούσα διεύθυνση.
  Δεσμεύουν χώρο αποθήκευσης.
  Σταθερές.

## Slide 13: Διοχέτευση (pipelining)
Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εντολών αλλά σε διαφορετικές βαθμίδες.
Απλή διοχέτευση τριών βαθμίδων:
προσκόμιση
Αποκωδικοποίηση
εκτέλεση
μνήμη

## Slide 14: Επιπλοκές διοχέτευσης
Η επόμενη εντολή δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί:
  Διακλάδωση υπό συνθήκη.
Προκαλεί bubble στη διοχέτευση:
προσκόμιση
αποκωδικοποίηση
εκτέλεση
JNZ
προσκόμιση
αποκωδικοποίηση
εκτέλεση
προσκόμιση
αποκωδικοποίηση
εκτέλεση

## Slide 15: Υπερβάθμωση
Η RISC διοχέτευση εκτελεί (συνήθως) μια εντολή ανά κύκλο ρολογιού.
Οι μηχανές υπερβάθμωσης εκτελούν πολλές εντολές ανά κύκλο ρολογιού.
  Γρηγορότερη εκτέλεση.
  Μεγαλύτερη διακύμανση στους χρόνους εκτέλεσης.
  Πιο ακριβές CPU.

## Slide 16: Απλή υπερβάθμωση
Εκτελεί ταυτόχρονα μια εντολή κινητής υποδιαστολής και μια ακέραια εντολή.
  Χρήση διαφορετικών καταχωρητών.
  Οι λειτουργίες κινητής υποδιαστολής χρησιμοποιούν δικιά τους μονάδα υλικού.
Απαιτείται αναμονή ολοκλήρωσης όταν επικοινωνούν η μονάδα κινητής υποδιαστολής και η μονάδα ακεραίων.

## Slide 17: Κόστος
Τα καλά νέα: μπορεί να βρεθεί παραλληλία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  Τα κακά νέα: προκαλείται διακύμανση στους χρόνους εκτέλεσης.
Απαιτεί πολύ υλικό.
  n2 υλικό για τη μονάδα εντολών για παραλληλοποίηση n εντολών.

## Slide 18: Βρίσκοντας παραλληλισμό
Ανεξάρτητες εντολές μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα:
ADD r0, r0, r1
ADD r2, r2, r3
ADD r6, r4, r0
+
+
+
r0
r1
r2
r3
r0
r4
r6
r3

## Slide 19: Κίνδυνοι διοχέτευσης
Δύο λειτουργίες που απαιτούν τον ίδιο πόρο δεν μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα:
  x = a + b;
  a = d + e;
  y = a - f;
-
+
+
x
a
b
d
e
a
y
f

## Slide 20: Πινακοποίηση (Scoreboarding)
Σε έναν πίνακα καταγράφονται οι πόροι που χρησιμοποιεί κάθε εντολή:
 | Reg file | ALU | FP
instr1 | X | X | 
instr2 |  |  | X

## Slide 21: Σειρά εκτέλεσης
Σε σειρά (in-order):
  Η μηχανή σταματά να εκδίδει εντολές όταν η επόμενη εντολή δε μπορεί να εκτελεστεί.
Εκτός σειράς (out-of-order):
  Η μηχανή θα αλλάξει τη σειρά των εντολών για να διατηρήσει την εκτέλεσή τους.
  Σημαντικά γρηγορότερη μέθοδος αλλά και πιο πολύπλοκη.

## Slide 22: Αρχιτεκτονικές VLIW
Η επεξεργασία με πολύ μεγάλες λέξεις εντολών (VLIW) παρέχει αξιοσημείωτο παραλληλισμό.
Βασίζεται στους μεταγλωττιστές για τον προσδιορισμό της παραλληλίας.

## Slide 23: Τι είναι η VLIW?
Μονάδες παράλληλης λειτουργίας με κοινό (shared) αρχείο καταχωρητών:
αρχείο καταχωρητών
λειτουργική
μονάδα
λειτουργική
μονάδα
λειτουργική
μονάδα
λειτουργική
μονάδα
...
αποκωδικοποίηση εντολών και μνήμη

## Slide 24: Συστοιχία (cluster) VLIW
Οργανώνονται σε συστοιχίες για καλύτερη χρησιμοποίηση του εύρους των καταχωρητών (register bandwidth):
cluster
cluster
cluster
...

## Slide 25: VLIW και μεταγλωττιστές
Η VLIW απαιτεί σημαντικά πιο σύνθετη τεχνολογία μεταγλωττιστή σε σχέση με τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές: πρέπει να μπορεί να εξάγει τον παραλληλισμό για να διατηρήσει τις εντολές πλήρεις.
Πολλές VLIWs έχουν καλή υποστήριξη ως προς το μεταγλωττιστή.

## Slide 26: Στατική χρονοδρομολόγηση
a
b
c
d
e
f
g
a
b
e
f
c
d
g
nop
nop
εκφράσεις
εντολές

## Slide 27: Χρονοδρομολόγηση ίχνους
conditional 1
block 2
block 3
loop head 4
loop body 5
Κατάταξη ιχνών
ως προς τη συχνότητα.
Χρονοδρομολόγηση
ιχνών ως προς τη
συχνότητα.

## Slide 28: EPIC
Υπολογισμός με ρητά παράλληλες εντολές (EPIC = Explicitly parallel instruction computing).
Χρησιμοποιείται στην Intel/HP Merced (IA-64) μηχανή.
Ενσωματώνει πολλά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στη μηχανή να βρίσκει και να εκμεταλλεύεται υψηλό παραλληλισμό.

## Slide 29: Ο τύπος της εντολής για IA-64
Οι εντολές ομαδοποιούνται με ετικέτα που δηλώνει ποιες εκτελούνται παράλληλα:
tag
instruction 1
instruction 2
instruction 3
128 bits

## Slide 30: Σύστημα μνήμης
Η CPU προσκομίζει δεδομένα και εντολές από μια ιεραρχία μνήμης:
Κύρια
μνήμη
L2
Κρυφή
μνήμη
L1
Κρυφή
μνήμη
CPU

## Slide 31: Επιπλοκές της ιεραρχημένης μνήμης
Η συμπεριφορά του προγράμματος είναι πολύ περισσότερο εξαρτημένη από τις καταστάσεις.
  Εξαρτάται από την κατάσταση της κρυφής μνήμης μετά την προηγούμενη εκτέλεση.
Ο χρόνος εκτέλεσης είναι λιγότερο προβλέψιμος.
  Οι χρόνοι προσπέλασης στη μνήμη μπορεί να ποικίλουν ακόμα και σε τάξη του 100X.