## Slide 1: Σύνολο εντολών του ARM
Εκδόσεις του ARM.
Συμβολική γλώσσα (assembly) του ARM.
Προγραμματιστικό μοντέλο του ARM.
Οργάνωση μνήμης του ARM.
Λειτουργίες δεδομένων του ARM.
Ροή ελέγχου του ARM.

## Slide 2: Εκδόσεις του ARM
Η ARM αρχιτεκτονική έχει επεκταθεί σε διάφορες εκδόσεις.
Θα επικεντρωθούμε στην έκδοση ARM7.

## Slide 3: Συμβολική γλώσσα (assembly) του ARM
Αρκετά τυπική γλώσσα assembly:
LDR r0,[r8] ; σχόλιο
ετικέτα ADD r4,r0,r1

## Slide 4: Προγραμματιστικό μοντέλο του ARM
r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13
r14
r15 (PC)
CPSR
31
0
N Z C V

## Slide 5: Διάταξη byte (endianness)
Η σειρά αποθήκευσης των byte μιας λέξης καθορίζει τη διάταξη byte (endianness):
byte 3
byte 2
byte 1
byte 0
byte 0
byte 1
byte 2
byte 3
bit 31
bit 0
bit 0
bit 31
little-endian
μικρό άκρο
big-endian
μεγάλο άκρο

## Slide 6: Τύποι δεδομένων του ARM
Η λέξη έχει μήκος 32 bit.
Η λέξη μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα bytes των 8 bits.
Οι διευθύνσεις του ARM μπορούν να έχουν μήκος 32 bits.
Η διεύθυνση αναφέρεται στο byte.
  Η διεύθυνση 4 αρχίζει στο byte 4.
Στη εκκίνηση μπορεί να οριστεί σαν μικρού ή μεγάλου άκρου (little-endian, big-endian mode).

## Slide 7: ARM: bit κατάστασης
Κάθε πράξη, αριθμητική, λογική ή ολίσθησης θέτει CPSR bits:
  N (αρνητικό), Z (μηδέν), C (κρατούμενο), V (υπερχείλιση).
Παραδείγματα:
  -1 + 1 = 0: NZCV = 0110.
  231-1+1 = -231: NZCV = 1001.

## Slide 8: ARM: εντολές δεδομένων
Βασική φόρμα:
  ADD r0,r1,r2
  Υπολογίζει r1+r2, αποθηκεύει στο r0.
Άμεσοι τελεστές:
  ADD r0,r1,#2
  Υπολογίζει r1+2, αποθηκεύει στο r0.

## Slide 9: ARM: εντολές δεδομένων (2)
ADD, ADC : πρόσθεση (με ή χωρίς κρατούμενο)
SUB, SBC : αφαίρεση (με ή χωρίς κρατούμενο)
RSB, RSC : αντίστροφη αφαίρεση (με ή χωρίς κρατούμενο)
MUL, MLA : πολλαπλασιασμός (και συσσώρευση)
AND, ORR, EOR
BIC : καθαρισμός bit
LSL, LSR : λογική μετατόπιση αριστερά/δεξιά
ASL, ASR : αριθμητική μετατόπιση αριστερά/δεξιά
ROR : περιστροφή δεξιά
RRX : περιστροφή δεξιά επεκταμένη με C

## Slide 10: Διαφορετικές λειτουργίες δεδομένων
Λογική μετατόπιση:
  Συμπληρώνει με μηδενικά.
Αριθμητική μετατόπιση:
  Διατηρεί το πρόσημο στην αριθμητική ολίσθηση δεξιά.
RRX εκτελεί περιστροφή 33-bit, περιλαμβάνοντας C bit του CPSR πάνω από το sign bit.

## Slide 11: ARM: εντολές σύγκρισης
CMP : σύγκριση
CMN : αρνητική σύγκριση
TST : bit-wise AND
TEQ : bit-wise XOR
Αυτές οι εντολές θέτουν μόνο τα NZCV bits του CPSR.

## Slide 12: ARM: εντολές μετακίνησης
MOV, MVN : μετακίνηση (αρνητική)
MOV r0, r1 ; αντιγράφει τον r1 στον r0

## Slide 13: ARM: εντολές φόρτωσης/αποθήκευσης
LDR, LDRH, LDRB : φόρτωση (μισή λέξη, byte)
STR, STRH, STRB : αποθήκευση (μισή λέξη, byte)
Τύποι διευθυνσιοδότησης:
  έμμεση με καταχωρητή : LDR r0,[r1]
  με δεύτερο καταχωρητή : LDR r0,[r1,-r2]
  με σταθερά : LDR r0,[r1,#4]

## Slide 14: ARM: ψευδο-λειτουργία (pseudo-op) ADR
Δε μπορεί να γίνεται απ’ ευθείας αναφορά σε μία διεύθυνση μέσα σε μια εντολή.
Η τιμή υπολογίζεται με αριθμητικές πράξεις στον μετρητή προγράμματος (PC).
Η ψευδο-λειτουργία ADR παράγει εντολή που απαιτείται για να υπολογιστεί η διεύθυνση:
  ADR r1,FOO

## Slide 15: Παράδειγμα: Ανάθεση σε C
C:
  x = (a + b) - c;
Assembler:
ADR r4,a ; παίρνει διεύθυνση για το a
LDR r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του a
ADR r4,b ; παίρνει διεύθυνση για το b, επαναχρησιμοποίηση του r4
LDR r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του b
ADD r3,r0,r1 ; υπολογίζει a+b
ADR r4,c ; παίρνει διεύθυνση για το c
LDR r2,[r4] ; παίρνει την τιμή του c

## Slide 16: Ανάθεση σε C, συν.
SUB r3,r3,r2 ; πλήρης υπολογισμός του x
ADR r4,x ; παίρνει διεύθυνση για το x
STR r3,[r4] ; αποθηκεύει την τιμή του x

## Slide 17: Παράδειγμα: Ανάθεση σε C
C:
  y = a*(b+c);
Assembler:
  ADR r4,b ; παίρνει διεύθυνση για το b
  LDR r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του b
  ADR r4,c ; παίρνει διεύθυνση για το c
  LDR r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του c
  ADD r2,r0,r1 ; υπολογίζει το μερικό αποτέλεσμα
  ADR r4,a ; παίρνει διεύθυνση για το a
  LDR r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του a

## Slide 18: Ανάθεση σε C, συν.
  MUL r2,r2,r0 ; υπολογίζει την τελική τιμή του y
  ADR r4,y ; παίρνει διεύθυνση για το y
  STR r2,[r4] ; αποθηκεύει το y

## Slide 19: Παράδειγμα: Ανάθεση σε C
C:
  z = (a << 2) | (b & 15);
Assembler:
ADR r4,a ; παίρνει διεύθυνση για το a
LDR r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του a
MOV r0,r0,LSL 2 ; εκτελεί μετατόπιση
ADR r4,b ; παίρνει διεύθυνση για το b
LDR r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του b
AND r1,r1,#15 ; εκτελεί AND
ORR r1,r0,r1 ; εκτελεί OR

## Slide 20: Ανάθεση σε C, συν.
ADR r4,z ; παίρνει διεύθυνση για το z
STR r1,[r4] ; αποθηκεύει την τιμή για το z

## Slide 21: Επιπρόσθετοι τύποι διευθυνσιοδότησης
Διευθυνσιοδότηση βάσης συν σχετική θέση (base-plus-offset):
  LDR r0,[r1,#16]
  Φορτώνει από την τοποθεσία r1+16
Η αυτοδεικτοδότηση αυξάνει τον καταχωρητή βάσης:
  LDR r0,[r1,#16]!
Η μεταδεικτοδότηση εξάγει και μετά προσθέτει τη σχετική θέση:
  LDR r0,[r1],#16
  Ο r0 φορτώνει από τον r1, μετά προσθέτει 16 στον r1.

## Slide 22: ARM: έλεγχος ροής
Όλες οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν υπό συνθήκη, ελέγχοντας τον CPSR:
  EQ, NE, CS, CC, MI, PL, VS, VC, HI, LS, GE, LT, GT, LE
Λειτουργία διακλάδωσης:
  B #100
  Μπορεί να εκτελεστεί υπό συνθήκη.

## Slide 23: Παράδειγμα: δήλωση if
C:
  if (a > b) { x = 5; y = c + d; } else x = c - d;
Assembler:
; υπολογίζει και ελέγχει τους όρους
ADR r4,a ; παίρνει διεύθυνση για το a
LDR r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του a
ADR r4,b ; παίρνει διεύθυνση για το b
LDR r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του b
CMP r0,r1 ; συγκρίνει τα a και b
BLE fblock ; αν a <= b, άλμα στο fblock

## Slide 24: δήλωση if, συν.
; true block
MOV r0,#5 ; παράγει τιμή για το x
ADR r4,x ; παίρνει διεύθυνση για το x
STR r0,[r4] ; αποθηκεύει το x
ADR r4,c ; παίρνει διεύθυνση για το c
LDR r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του c
ADR r4,d ; παίρνει διεύθυνση για το d
LDR r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του d
ADD r0,r0,r1 ; υπολογίζει το y
ADR r4,y ; παίρνει διεύθυνση για το y
STR r0,[r4] ; αποθηκεύει το y
B after ; παράκαμψη του false block

## Slide 25: δήλωση if, συν.
; false block
fblock ADR r4,c ; παίρνει διεύθυνση για το c
LDR r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του c
ADR r4,d ; παίρνει διεύθυνση για το d
LDR r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του d
SUB r0,r0,r1 ; υπολογίζει c-d
ADR r4,x ; παίρνει διεύθυνση για το x
STR r0,[r4] ; αποθηκεύει την τιμή του x
after ...

## Slide 26: Παράδειγμα: Εφαρμογή εντολής υπό συνθήκη
; true block
MOVGT r0,#5 ; παράγει τιμή για το x
ADRGT r4,x ; παίρνει διεύθυνση για το x
STRGT r0,[r4] ; αποθηκεύει το x
ADRGT r4,c ; παίρνει διεύθυνση για το c
LDRGT r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του c
ADRGT r4,d ; παίρνει διεύθυνση για το d
LDRGT r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του d
ADDGT r0,r0,r1 ; υπολογίζει το y
ADRGT r4,y ; παίρνει διεύθυνση για το y
STRGT r0,[r4] ; αποθηκεύει το y

## Slide 27: Εφαρμογή εντολής υπό όρους, συν.
; false block
ADRLE r4,c ; παίρνει διεύθυνση για το c
LDRLE r0,[r4] ; παίρνει την τιμή του c
ADRLE r4,d ; παίρνει διεύθυνση για το d
LDRLE r1,[r4] ; παίρνει την τιμή του d
SUBLE r0,r0,r1 ; υπολογίζει c-d
ADRLE r4,x ; παίρνει διεύθυνση για το x
STRLE r0,[r4] ; αποθηκεύει την τιμή του x

## Slide 28: Παράδειγμα: φίλτρο FIR
C:
  for (i=0, f=0; i<N; i++)
  f = f + c[i]*x[i];
Assembler
; κώδικας έναρξης βρόχων
MOV r0,#0 ; χρησιμοποιεί το r0 για το i
MOV r8,#0 ; χρησιμοποιεί το r8 για τις διαδοχικές ; θέσεις μνήμης
ADR r2,N ; παίρνει διεύθυνση για το N
LDR r1,[r2] ; παίρνει την τιμή του N
MOV r2,#0 ; χρησιμοποιεί το r2 για το f

## Slide 29: φίλτρο FIR, συν.
ADR r3,c ; φορτώνει το r3 με τη βάση του c
ADR r5,x ; φορτώνει το r5 με τη βάση του x
; loop body
loop LDR r4,[r3,r8] ; παίρνει το c[i]
LDR r6,[r5,r8] ; παίρνει το x[i]
MUL r4,r4,r6 ; υπολογίζει c[i]*x[i]
ADD r2,r2,r4 ; προσθέτει στο τρέχον αποτέλεσμα
ADD r8,r8,#4 ; επόμενο στοιχείο πίνακα
ADD r0,r0,#1 ; προσθέτει το 1 στο i
CMP r0,r1 ; έξοδος?
BLT loop ; εάν i < N, συνεχίζει

## Slide 30: Σύνοψη
Αρχιτεκτονική φόρτωσης αποθήκευσης
Οι περισσότερες εντολές είναι τύπου RISC, και εκτελούνται σε έναν κύκλο.
  Κάποιες εντολές που χρησιμοποιούν πολλούς καταχωρητές παίρνουν περισσότερο χρόνο.
Όλες οι εντολές μπορούν να εκτελεστούν υπό συνθήκη.