## Slide 1
CPUs (Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας)
Είσοδος και έξοδος.
Λειτουργία υπερχρήστη, εξαιρέσεις, παγίδες.
Συνεπεξεργαστές.
Notes: 1

## Slide 2
Συσκευές εισόδου/εξόδου (I/O)
Συνήθως περιλαμβάνουν κάποια μη ψηφιακά εξαρτήματα.
Τυπική ψηφιακή διεπαφή με τη CPU:
CPU
κατάσταση
καταχωρητή
δεδομένα
καταχωρητή
μηχανισμός
Notes: 2

## Slide 3
Εφαρμογή: 8251 UART
Ασύγχρονος πομποδέκτης γενικής χρήσης - Universal asynchronous receiver transmitter (UART) : παρέχει σειριακή επικοινωνία.
Οι συναρτήσεις του 8251 ενσωματώνονται σε ένα τυπικό ολοκληρωμένο διασύνδεσης με PC.
Επιτρέπει σε πολλές παραμέτρους επικοινωνίας να προγραμματιστούν.
Notes: 3

## Slide 4
Σειριακή επικοινωνία
Οι χαρακτήρες μεταδίδονται χωριστά:
χρόνος
bit 0
bit 1
bit n-1
όχι
χαρακτήρες (char)
αρχή
τέλος
...
Notes: 4

## Slide 5
Παράμετροι σειριακής επικοινωνίας
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων - Baud (bit) rate.
Αριθμός bits ανά χαρακτήρα.
Ισοτιμία/όχι ισοτιμία.
Άρτια/περιττή ισοτιμία.
Μήκος του bit παύσης (1, 1.5, 2 bits).
Notes: 5

## Slide 6
8251: διασύνδεση με CPU
CPU
8251
κατάσταση
(8 bit)
δεδομένα
(8 bit)
σειριακή
θύρα
xmit/
rcv
Notes: 6

## Slide 7
Προγραμματισμός εισόδων/εξόδων (I/O)
Δύο τύποι εντολών μπορούν να υποστηρίξουν εισόδους/εξόδους :
  Εντολές εισόδου/εξόδου ειδικού σκοπού.
  Εντολές φόρτωσης/αποθήκευσης απεικονισμένες στη μνήμη.
Οι επεξεργαστές Intel x86 παρέχουν in, out εντολές. Οι περισσότερες άλλες CPUs χρησιμοποιούν εισόδους/εξόδους απεικονισμένες στη μνήμη.
Οι εντολές εισόδου/εξόδου ειδικού σκοπού δεν αποκλείουν εισόδους/εξόδους απεικονισμένες στη μνήμη.
Notes: 7

## Slide 8
Οι είσοδοι/έξοδοι απεικονισμένες στη μνήμη στον ARM
Ορισμός της θέσης της συσκευής:
DEV1 EQU 0x1000
Κώδικας ανάγνωσης/εγγραφής:
  LDR r1,#DEV1 ; καθορίζει τις διευθύνσεις της συσκευής
  LDR r0,[r1] ; διαβάζει το DEV1
  LDR r0,#8 ; καθορίζει την τιμή που θα γράψει
  STR r0,[r1] ; γράφει την τιμή στη συσκευή
Notes: 8

## Slide 9
Peek and poke
Παραδοσιακή διασύνδεση σε γλώσσες υψηλού επιπέδου:
  int peek(char *location) {
  return *location; }
  void poke(char *location, char newval) {
  (*location) = newval; }
Notes: 9

## Slide 10
Έξοδος αναμονής λόγω απασχόλησης (busy/wait)
Ο απλούστερος τρόπος προγραμματισμού μιας συσκευής.
  Χρήση εντολών για να εξετάζεται η ετοιμότητα της συσκευής.
current_char = mystring;
while (*current_char != ‘\0’) {
poke(OUT_CHAR,*current_char);
while (peek(OUT_STATUS) != 0);
current_char++;
}
Notes: 10

## Slide 11
Ταυτόχρονη είσοδος/έξοδος αναμονής λόγω απασχόλησης
while (TRUE) {
/* read */
while (peek(IN_STATUS) == 0);
achar = (char)peek(IN_DATA);
/* write */
poke(OUT_DATA,achar);
poke(OUT_STATUS,1);
while (peek(OUT_STATUS) != 0);
}
Notes: 11

## Slide 12
Είσοδοι/έξοδοι με διακοπές (Interrupt I/O)
Η αναμονή λόγω απασχόλησης(busy/wait) είναι πολύ αναποτελεσματική.
  Η CPU δε μπορεί να εκτελέσει άλλη εργασία όταν εξετάζει τη συσκευή.
  Δύσκολα γίνεται ταυτόχρονη είσοδος/έξοδος.
Οι διακοπές επιτρέπουν σε μια συσκευή να αλλάξει τη ροή ελέγχου σε μια CPU.
  Προκαλεί την κλήση υπορουτίνας για τη διαχείριση της συσκευής.
Notes: 12

## Slide 13
Διασύνδεση με διακοπές
CPU
κατάσταση
καταχωρητή
δεδομένα
καταχωρητή
μηχανισμός
PC
αίτημα διακοπής
ack διακοπής
δεδομένα/
διεύθυνση
IR
Notes: 13

## Slide 14
Συμπεριφορά του interrupt
Βασίζεται σε μηχανισμό κλήσης υπορουτινών.
Η διακοπή υποχρεώνει την επόμενη εντολή να είναι κλήση υπορουτίνας σε προκαθορισμένη θέση.
  Η διεύθυνση επιστροφής (PC) σώζεται για να συνεχιστεί από το σημείο διακοπής η εκτέλεση του προγράμματος που υπήρχε στο προσκήνιο.
Notes: 14

## Slide 15
Φυσική διασύνδεση της διακοπής
Η CPU και η συσκευή συνδέονται με το δίαυλο της CPU.
Χειραψία (handshake) CPU και συσκευής:
  Η συσκευή ενεργοποιεί το σήμα αίτησης διακοπής.
  Η CPU ενεργοποιεί το σήμα επιβεβαίωσης όταν μπορεί να εξυπηρετήσει τη διακοπή.
Notes: 15

## Slide 16
Παράδειγμα: χειριστής χαρακτήρα εισόδου/εξόδου
void input_handler() {
achar = peek(IN_DATA);
gotchar = TRUE;
poke(IN_STATUS,0);
}
void output_handler() {
}
Notes: 16

## Slide 17
Παράδειγμα : κυρίως πρόγραμμα οδηγούμενο από διακοπές
main() {
while (TRUE) {
if (gotchar) {
poke(OUT_DATA,achar);
poke(OUT_STATUS,1);
gotchar = FALSE;
}
}
}
Notes: 17

## Slide 18
Διορθώνοντας σφάλματα στον κώδικα για διακοπές (debugging)
Τι συμβαίνει αν δεν αποκαταστήσουμε τους καταχωρητές;
  Το πρόγραμμα στο προσκήνιο μπορεί να παρουσιάζει μυστήρια σφάλματα.
  Τα σφάλματα θα είναι δύσκολο να επαναληφθούν – θα εξαρτώνται από το συγχρονισμό της διακοπής.
Notes: 18

## Slide 19
Προτεραιότητες και διανύσματα
Δύο μηχανισμοί μας επιτρέπουν να κάνουμε τις διακοπές πιο συγκεκριμένες:
  Οι προτεραιότητες ορίζουν ποια διακοπή εξυπηρετεί πρώτη η CPU.
  Τα διανύσματα ορίζουν τον κώδικα που καλείται για κάθε τύπο διακοπής.
Οι μηχανισμοί είναι ανεξάρτητοι: οι περισσότερες CPU παρέχουν και τους δύο.
Notes: 19

## Slide 20
Διακοπές και προτεραιότητες
CPU
συσκευή 1
συσκευή 2
συσκευή n
L1 L2 .. Ln
αναγνώριση
διακοπής
Notes: 20

## Slide 21
Διακοπή(Interrupt): ορισμός προτεραιοτήτων
Εφαρμογή μάσκας: Μία διακοπή με προτεραιότητα χαμηλότερη της τρέχουσας δεν αναγνωρίζεται μέχρι η τρέχουσα διακοπή να ολοκληρωθεί.
Διακοπή χωρίς μάσκα (NMI): Στην υψηλότερη προτεραιότητα δεν εφαρμόζεται ποτέ μάσκα.
  Συχνά χρησιμοποιείται για power down.
Notes: 21

## Slide 22
Διανύσματα διακοπής
Επιτρέπουν τη διαχείριση διαφορετικών συσκευών από διαφορετικό κώδικα.
Πίνακας διανυσμάτων διακοπής:
χειριστής 0
χειριστής 1
χειριστής 2
χειριστής 3
Αρχή πίνακα
διανυσμάτων
διακοπών
Notes: 22

## Slide 23
Απόκτηση διανύσματος διακοπής
:CPU
:συσκευή
λαμβάνει
αίτημα
λαμβάνει
ack
λαμβάνει
διάνυσμα
Notes: 23

## Slide 24
Γενικός μηχανισμός διακοπής
intr?
N
Y
Δεχόμαστε ότι η επιλογή της προτεραιότητας έχει γίνει πριν από αυτό το σημείο.
N
ignore
Y
ack
vector?
Y
Y
N
timeout?
Y
bus error
call table[vector]
intr priority > current priority?
συνεχίζει
την εκτέλεση
Notes: 24

## Slide 25
Ακολουθία διακοπής
Η CPU επιβεβαιώνει την αίτηση.
Η συσκευή στέλνει το διάνυσμα.
Η CPU καλεί το χειριστή.
Το λογισμικό διεκπαιραιώνει την αίτηση.
Η CPU επαναφέρει την κατάσταση στο πρόγραμμα προσκηνίου.
Notes: 25

## Slide 26
Πηγές επιβάρυνσης από διακοπές
Χρόνος εκτέλεσης της υπορουτίνας της διακοπής.
Επιβάρυνση μηχανισμού διακοπής.
Αποθήκευση/επανάκτηση καταχωρητών.
Ποινές σχετικές με τη διοχέτευση.
Ποινές σχετικές με την κρυφή μνήμη.
Notes: 26

## Slide 27
Διακοπές στον ARM
Ο ARM7 υποστηρίζει δύο τύπους διακοπών:
  Γρήγορες απαιτήσεις διακοπών (FIQs).
  Απαιτήσεις διακοπών (IRQs).
Ο πίνακας των διακοπών ξεκινά στη θέση 0.
Notes: 27

## Slide 28
Η διαδικασία των διακοπών στον ARM
Ενέργειες της CPU:
  Αποθηκεύει τον PC. Αντιγράφει τον CPSR στον SPSR.
  Εξαναγκάζει τα bits στον CPSR να καταγράψουν τη διακοπή.
  Αντιγράφει στον PC το κατάλληλο διάνυσμα διακοπής (interrupt vector).
Καθήκοντα του διαχειριστή:
  Αποκαθιστά τον κατάλληλο PC.
  Αποκαθιστά τον CPSR από τον SPSR.
  Καθαρίζει τις σημαίες που εξουδετερώνουν τις διακοπές (interrupt disable flags).
Notes: 28

## Slide 29
Καθυστέρηση της διακοπής στον ARM
Η χειρότερη περίπτωση καθυστέρησης (latency) για ανταπόκριση σε κάποιο interrupt είναι 27 κύκλοι:
  Δύο κύκλοι για συγχρονισμό με το εξωτερικό αίτημα.
  Έως 20 κύκλους για την ολοκλήρωση της τρέχουσας εντολής.
  Τρεις κύκλοι για εξαίρεση προσπέλασης δεδομένων (data abort).
  Δύο κύκλοι για είσοδο σε κατάσταση διαχείρισης του interrupt.
Notes: 29

## Slide 30
Λειτουργία τύπου υπερχρήστη στον ARM
Χρησιμοποιείται η εντολή SWI για είσοδο σε λειτουργία τύπου υπερχρήστη, όμοια με υπορουτίνα:
  SWI CODE_1
Τίθεται ο PC σε 0x08.
Το όρισμα της SWI μεταβιβάζεται στον κώδικα λειτουργίας επόπτη.
Σώζεται ο CPSR στον SPSR.
Notes: 30

## Slide 31
Εξαίρεση (exception)
Εξαίρεση: εσωτερικά ανιχνεύσιμο σφάλμα.
Οι εξαιρέσεις είναι σύγχρονες με τις εντολές αλλά απρόβλεπτες.
Ο μηχανισμός εξαιρέσεων χτίζεται πάνω από το μηχανισμό διακοπής.
Οι εξαιρέσεις συνήθως διανυσματοποιούνται και τους ορίζεται προτεραιότητα.
Notes: 31

## Slide 32
Παγίδα (trap)
Παγίδα (διακοπή λογισμικού): μια εξαίρεση που δημιουργείται από μια εντολή.
  Γίνεται κλήση λειτουργίας τύπου υπερχρήστη.
Ο ARM χρησιμοποιεί εντολές SWI για παγίδες.
Ο SHARC προσφέρει τρία επίπεδα διακοπής λογισμικού.
  Καλείται με ενεργοποίηση των bit του καταχωρητή IRPTL.
Notes: 32

## Slide 33
Συνεπεξεργαστής
Συνεπεξεργαστής: προστιθέμενη λειτουργική μονάδα που καλείται με εντολή.
  Μονάδες κινητής υποδιαστολής συνήθως δομούνται σαν συνεπεξεργαστές.
Ο ARM υποστηρίζει έως 16 συνεπεξεργαστές που επιλέγονται από το σχεδιαστή.
  Ο συνεπεξεργαστής κινητής υποδιαστολής χρησιμοποιεί τις μονάδες 1 και 2.
Notes: 33