## Slide 1: CPUs
Κρυφές μνήμες (Caches).
Διαχείριση μνήμης.

## Slide 2: Κρυφές μνήμες και CPUs
CPU
ελεγκτής
κρυφής μνήμης
κρυφή μνήμη
κύρια
μνήμη
δεδομένα
δεδομένα
διεύθυνση
δεδομένα
διεύθυνση

## Slide 3: Λειτουργία κρυφής μνήμης (cache)
Πολλές θέσεις της κύριας μνήμης απεικονίζονται σε μια καταχώρηση της cache.
Μπορεί να υπάρχει μνήμη cache για:
  εντολές,
  δεδομένα,
  δεδομένα + εντολές (ενοποιημένα).
Ο χρόνος προσπέλασης μνήμης δεν είναι πια ντετερμινιστικός (deterministic).

## Slide 4: Ορισμοί
Ευστοχία κρυφής μνήμης (Cache hit): η απαιτούμενη θέση βρίσκεται στην cache.
Αστοχία κρυφής μνήμης (Cache miss): η απαιτούμενη θέση δε βρίσκεται στην cache.
Σύνολο εργασίας : Το σύνολο των θέσεων μνήμης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ενός επιλεγμένου διαστήματος της εκτέλεσης ενός προγράμματος .

## Slide 5: Τύποι αστοχίας
Αναγκαστική - Compulsory: η θέση δεν έχει προσπελαστεί ποτέ.
Χωρητικότητα - Capacity: το σύνολο εργασίας του προγράμματος είναι πολύ μεγάλο για την κρυφή μνήμη.
Σύγκρουσης - Conflict: απεικόνιση δύο θέσεων σε χρήση στην ίδια θέση της κρυφής μνήμης.

## Slide 6: Απόδοση συστήματος μνήμης
h = ποσοστό ευστοχίας κρυφής μνήμης (cache hit rate).
tcache = χρόνος πρόσβασης cache, tmain = χρόνος πρόσβασης κύριας μνήμης.
Μέσος Χρόνος πρόσβασης μνήμης:
  tav = htcache + (1-h)tmain

## Slide 7: Πολλαπλά επίπεδα της cache
CPU
Κρυφή μνήμη
L1
Κρυφή μνήμη
L2

## Slide 8: Χρόνος πρόσβασης cache πολλαπλών επιπέδων
h1 = ποσοστό ευστοχίας στην L1.
h2 = συνολικό ποσοστό ευστοχίας στην L1 ή στην L2.
Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης:
  tav = h1tL1 + (h2-h1)tL2 + (1- h2)tmain

## Slide 9: Πολιτικές αντικατάστασης
Πολιτική αντικατάστασης: στρατηγική επιλογής της θέσης κρυφής μνήμης που θα πεταχτεί για να δημιουργηθεί χώρος για νέα θέση μνήμης.
Δύο δημοφιλείς στρατηγικές:
  Τυχαία.
  Αυτή που χρησιμοποιήθηκε λιγότερο πρόσφατα (LRU).

## Slide 10: Οργάνωση μνήμης cache
Πλήρους συσχέτισης (Fully-associative): κάθε θέση μνήμης μπορεί να αποθηκευτεί οπουδήποτε μέσα στην cache (σχεδόν ποτέ δεν εφαρμόζεται).
Άμεσα απεικονιζόμενη (Direct-mapped): κάθε θέση μνήμης απεικονίζεται σε ακριβώς μία θέση της cache.
Συσχετιστική συνόλων N δρόμων: κάθε θέση μνήμης αντιστοιχεί σε ένα σύνολο και καταλαμβάνει έναν από τους N δρόμους του.

## Slide 11: Ωφέλειες οργάνωσης της μνήμης cache
Διατηρούνται οι συχνά προσπελάσιμες θέσεις στην γρήγορη cache.
Η cache ανακτά περισσότερες από μία λέξεις τη φορά.
  Οι ακολουθιακές προσπελάσεις είναι γρηγορότερες μετά την πρώτη προσπέλαση.

## Slide 12: Άμεσα απεικονιζόμενη cache
valid
=
tag
index
offset
hit
value
tag
data
1
0xabcd
byte byte byte ...
byte
cache block

## Slide 13: Λειτουργίες εγγραφής
Εγγραφή διαμέσου (Write-through): Άμεση εγγραφή στην κύρια μνήμη για κάθε εγγραφή στην cache
Εγγραφή πίσω (Write-back): εγγραφή στην κύρια μνήμη, μόνο όταν μια γραμμή απομακρύνεται από την cache.

## Slide 14: Θέσεις άμεσα απεικονιζόμενης cache
Πολλές θέσεις απεικονίζονται στο ίδιο τμήμα της cache.
Αστοχίες σύγκρουσης είναι εύκολο να δημιουργηθούν:
  Ο πίνακας a[] χρησιμοποιεί τις θέσεις 0, 1, 2,…
  Ο πίνακας b[] χρησιμοποιεί τις θέσεις 1024, 1025, 1026, …
  Η πράξη a[i] + b[i] δημιουργεί αστοχίες σύγκρουσης.

## Slide 15: Συσχετιστική κρυφή μνήμη συνόλων
Ένα σύνολο κρυφών μνημών άμεσης απεικόνισης:
Set 1
Set 2
Set n
...
ευστοχία
δεδομένα

## Slide 16: Παράδειγμα: άμεση απεικόνιση vs. συνειρμική κρυφή μνήμη συνόλου

## Slide 17: Συμπεριφορά cache άμεσης απεικόνισης
Μετά την πρόσβαση του 001:
  block tag data
  00 - -
  01 0 1111
  10 - -
  11 - -
Μετά την πρόσβαση του 010:
  block tag data
  00 - -
  01 0 1111
  10 0 0000
  11 - -

## Slide 18: Συμπεριφορά cache άμεσης απεικόνισης , συν.
Μετά την πρόσβαση του 011:
  block tag data
  00 - -
  01 0 1111
  10 0 0000
  11 0 0110
Μετά την πρόσβαση του 100:
  block tag data
  00 1 1000
  01 0 1111
  10 0 0000
  11 0 0110

## Slide 19: Συμπεριφορά cache άμεσης απεικόνισης , συν.
Μετά την πρόσβαση του 101:
  block tag data
  00 1 1000
  01 1 0001
  10 0 0000
  11 0 0110
Μετά την πρόσβαση του 111:
  block tag data
  00 1 1000
  01 1 0001
  10 0 0000
  11 1 0100

## Slide 20: Συμπεριφορά συνειρμικής κρυφής μνήμης συνόλου 2 δρόμων
Τελική κατάσταση της κρυφής μνήμης (δύο φορές μεγαλύτερη από την άμεσα απεικονιζόμενη):
  set blk 0 tag blk 0 data blk 1 tag blk 1 data
  00 1 1000 - -
  01 0 1111 1 0001
  10 0 0000 - -
  11 0 0110 1 0100

## Slide 21: Συμπεριφορά συνειρμικής cache 2 δρόμων
Τελική κατάσταση της κρυφής μνήμης (ίδιο μέγεθος όπως η άμεσα απεικονιζόμενη):
  set blk 0 tag blk 0 data blk 1 tag blk 1 data
  0 01 0000 10 1000
  1 10 0111 11 0100

## Slide 22: Παραδείγματα cache μνήμης
StrongARM:
  16 Kbyte, 32-δρόμων, 32-byte block cache εντολών.
  16 Kbyte, 32- δρόμων, 32-byte block cache δεδομένων (write-back).
SHARC:
  32-εντολών, 2-δρόμων cache εντολών.

## Slide 23: Μονάδες διαχείρισης μνήμης
Η μονάδα διαχείρισης μνήμης (MMU) μεταφράζει διευθύνσεις
CPU
κύρια
μνήμη
μονάδα
διαχείρισης
μνήμης
λογική
διεύθυνση
φυσική
διεύθυνση

## Slide 24: Καθήκοντα διαχείρισης μνήμης
Επιτρέπει στο πρόγραμμα να μετακινηθεί στη φυσική μνήμη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.
Επιτρέπει την εικονική μνήμη:
  Εικόνες μνήμης (memory images) διατηρούνται σε δευτερεύοντα αποθηκευτικό χώρο.
  Οι εικόνες επιστρέφουν στην κύρια μνήμη κατ’ εντολή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.
Σφάλμα σελίδας (Page fault): αίτηση για θέση που δε βρίσκεται στη μνήμη.

## Slide 25: Μετάφραση διεύθυνσης
Απαιτεί κάποιο είδος καταχωρητών/ πινάκων που να επιτρέπουν την απεικόνιση λογικών διευθύνσεων σε φυσικές.
Δύο βασικά σχήματα:
  κατατετμημένη,
  σελιδοποιημένη.
Η κατάτμηση και η σελιδοποίηση μπορούν να συνδυαστούν (x86).

## Slide 26: Κατατμήσεις και σελίδες
μνήμη
τμήμα 1
τμήμα2
σελίδα 1
σελίδα 2

## Slide 27: Μετάφραση διευθύνσεων κατάτμησης
Διεύθυνση βάσης τμήματος
λογική διεύθυνση
έλεγχος
εύρους
φυσική διεύθυνση
+
Σφάλμα
εύρους
Κατώτερο όριο τμήματος
Ανώτερο όριο τμήματος

## Slide 28: Μετάφραση διευθύνσεων σελίδων
σελίδα
Σχετική απόσταση (offset)
σελίδα
Πίνακας σελίδων
βάση σελίδας i
Συνένωση
Σχετική απόσταση (offset)
Λογική διεύθυνση
Φυσική διεύθυνση
Προς μνήμη

## Slide 29: Οργάνωση Πίνακα Σελίδων
Επίπεδη οργάνωση με απλή δεικτοδότηση
Οργάνωση με χρήση δενδρικής δομής
περιγραφέας σελίδας
περιγραφή
σελίδας

## Slide 30: Μετάφραση διευθύνσεων και cache
Μεγάλοι πίνακες μετάφρασης απαιτούν προσπέλαση στην κύρια μνήμη.
TLB: cache για μετάφραση διευθύνσεων.
  Είναι συνήθως μικρή.

## Slide 31: Διαχείριση μνήμης στον ARM
Τύποι περιοχών μνήμης:
  τμήμα: 1 Mbyte block
  μεγάλη σελίδα: 64 kbytes
  μικρή σελίδα: 4 kbytes
Μια διεύθυνση σημειώνεται σαν απεικονιζόμενο τμήμα ή απεικονιζόμενη σελίδα.
Σχήμα μετάφρασης δύο επιπέδων.

## Slide 32: Πίνακας μετάφρασης στον ARM
offset
1ος δείκτης
2ος δείκτης
φυσική διεύθυνση
Καταχωρητής βάσης
πίνακα μετάφρασης
πίνακας 1ου επιπέδου
περιγραφή
πίνακας 2ου επιπέδου
περιγραφή
σύνδεση
σύνδεση