## Slide 1: CPUs
Απόδοση της CPU.
Κατανάλωση ισχύος της CPU.

## Slide 2: Στοιχεία της απόδοσης της CPU
Κύκλος ρολογιού.
Διοχέτευση (pipeline) της CPU.
Σύστημα μνήμης.

## Slide 3: Διοχέτευση
Διάφορες εντολές εκτελούνται ταυτόχρονα στα διαφορετικά στάδια της ολοκλήρωσης.
Διάφορες συνθήκες δημιουργούν κενά στη διοχέτευση (bubbles), μειώνοντας την αξιοποίηση του επεξεργαστή:
  διακλαδώσεις
  καθυστερήσεις μνήμης συστήματος
  κτλ.

## Slide 4: Δομές διοχέτευσης
Και ο ARM και ο SHARC έχουν διοχέτευση 3 σταδίων:
  Προσκόμιση (fetch) εντολής από τη μνήμη
  Αποκωδικοποίηση του κωδικού λειτουργίας και των τελεστέων
  Εκτέλεση (execute)

## Slide 5: Εκτέλεση διοχέτευσης στον ARM
add r0,r1,#5
sub r2,r3,r6
cmp r2,#3
fetch
χρόνος
decode
fetch
execute
decode
fetch
execute
decode
execute
1
2
3

## Slide 6: Μέτρηση απόδοσης
Καθυστέρηση (latency): ο χρόνος που χρειάζεται μια εντολή για να περάσει από όλα τα στάδια της διοχέτευσης
Ρυθμοαπόδοση (throughput): ο αριθμός των εντολών που εκτελούνται σε μια χρονική περίοδο
Η διοχέτευση αυξάνει τη ρυθμοαπόδοση χωρίς να μειώνει την καθυστέρηση.

## Slide 7: Καθυστερήσεις στη διοχέτευση
Εάν κάθε βήμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στον ίδιο χρόνο, η διοχέτευση καθυστερεί.
Οι φυσαλίδες που εμφανίζονται από την καθυστέρηση, αυξάνουν την καθυστέρηση και μειώνουν τη ρυθμοαπόδοση.

## Slide 8: Εντολή LDMIA πολλαπλών κύκλων του ARM
fetch
decode
ex ld r2
ldmia
r0,{r2,r3}
sub
r2,r3,r6
cmp
r2,#3
ex ld r3
fetch
χρόνος
decode
ex sub
fetch
decode
ex cmp

## Slide 9: Καθυστερήσεις λόγω ελέγχων στις διακλαδώσεις
Οι διακλαδώσεις συχνά δημιουργούν καθυστερήσεις στη διοχέτευση (branch penalty).
  Ο χρόνος της καθυστέρησης μπορεί να εξαρτάται από το εάν θα πραγματοποιηθεί η διακλάδωση.
Ίσως χρειαστεί να ακυρωθούν εντολές που έχουν ήδη αρχίσει να εκτελούνται.
Δε γνωρίζουμε τι θα προσκομιστεί μέχρι να αξιολογηθεί η διακλάδωση.

## Slide 10: Διοχετευμένη διακλάδωση στον ARM
χρόνος
fetch
decode
ex bne
bne foo
sub
r2,r3,r6
fetch
decode
foo add
r0,r1,r2
ex bne
fetch
decode
ex add
ex bne

## Slide 11: Καθυστερημένη διακλάδωση
Για να αυξήσει την αποδοτικότητα διοχέτευσης, ο μηχανισμός καθυστερημένης διακλάδωσης απαιτεί n εντολές μετά τη διακλάδωση να εκτελούνται, ανεξάρτητα από το εάν η διακλάδωση εκτελείται ή όχι.
Ο SHARC υποστηρίζει καθυστερημένες και μη καθυστερημένες διακλαδώσεις.
  Διευκρινίζεται από bit στην εντολή διακλάδωσης.
  2 εντολές καθυστέρησης διακλάδωσης.

## Slide 12: Παράδειγμα: χρόνος εκτέλεσης του ARM
Να καθοριστεί ο χρόνος εκτέλεσης του φίλτρου FIR:
  for (i=0; i<N; i++)
  f = f + c[i]*x[i];
Μόνο η διακλάδωση στον έλεγχο του βρόχου μπορεί να πάρει περισσότερους από έναν κύκλους.
  Ο βρόχος BLT χρειάζεται 1 κύκλο στην καλύτερη περίπτωση, 3 στη χειρότερη.

## Slide 13: Εκτέλεση υπερβάθμωσης
Ο επεξεργαστής υπερβάθμωσης μπορεί να εκτελέσει περισσότερες από μία εντολές ανά κύκλο.
  Χρησιμοποιεί πολλαπλώς διοχετεύσιμα μονοπάτια δεδομένων (data paths).
Τα προγράμματα εκτελούνται γρηγορότερα, αλλά είναι πιο δύσκολο να καθοριστεί το πόσο γρηγορότερα.
Notes: 13

## Slide 14: Εξαρτήσεις δεδομένων
Ο χρόνος εκτέλεσης εξαρτάται από τους τελεστέους (operands), όχι μόνο από τον κωδικό της εκτελούμενης εντολής (opcode).
Οι CPUs που υποστηρίζουν υπερβάθμωση, ελέγχουν δυναμικά τις εξαρτήσεις των δεδομένων:
add r2,r0,r1
add r3,r2,r5
εξάρτηση δεδομένων
r0
r1
r2
r5
r3

## Slide 15: Απόδοση συστήματος μνήμης
Οι μνήμες cache εισάγουν απροσδιοριστία/αβεβαιότητα στο χρόνο εκτέλεσης.
  Εξαρτάται από τη σειρά εκτέλεσης των εντολών.
Ποινή αστοχίας κρυφής μνήμης: πρόσθετος χρόνος εξαιτίας μιας αστοχίας.
Η αστοχία κρυφής μνήμης συμβαίνει για διάφορους λόγους: υποχρεωτική, σύγκρουση, χωρητικότητα μνήμης.

## Slide 16: Κατανάλωση ισχύος της CPU
Οι περισσότερες σύγχρονες CPU είναι σχεδιασμένες λαμβάνοντας υπόψη, μέχρι κάποιο βαθμό, την κατανάλωσης ισχύος.
Ισχύς vs. ενέργεια:
  Η θερμότητα εξαρτάται από την κατανάλωση ισχύος.
  Η «ζωή» της μπαταρίας εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας.

## Slide 17: Κατανάλωση ισχύος στα CMOS
Πτώσεις τάσης (voltage drops): κατανάλωση ισχύος ανάλογη με το V2.
Εναλλαγή (toggling): περισσότερη δραστηριότητα σημαίνει περισσότερη ισχύ.
Διαρροή (leakage): βασικά χαρακτηριστικά κυκλώματος. Μπορούν να περιοριστούν εάν αποσυνδέσουμε την ισχύ.

## Slide 18: Στρατηγικές μείωσης κατανάλωσης ισχύος
Μείωση της τάσης στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εκτέλεση σε χαμηλότερη συχνότητα ρολογιού.
Απενεργοποίηση των λειτουργικών μονάδων που διαθέτουν σήματα ελέγχου, όταν αυτές δεν είναι σε λειτουργία.
Απενεργοποίηση τμημάτων από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν δεν είναι σε λειτουργία.

## Slide 19: Στρατηγικές διαχείρισης ισχύος
Στατική διαχείριση ισχύος: δεν εξαρτάται από τη δραστηριότητα της CPU.
  Παράδειγμα: κατάσταση μείωσης ισχύος, η οποία ενεργοποιείται από το χρήστη
Δυναμική διαχείριση ισχύος : βασίζεται στη δραστηριότητα της CPU.
  Παράδειγμα: Απενεργοποίηση λειτουργικών μονάδων.

## Slide 20: Εφαρμογή: Ενεργειακά χαρακτηριστικά του PowerPC 603
Παρέχει doze, nap, sleep modes.
Χαρακτηριστικά δυναμικής διαχείρισης ισχύος:
  Χρησιμοποιεί στατική λογική.
  Μπορεί να κλείσει τις μονάδες εκτέλεσης που δε χρησιμοποιούνται.
  Η μνήμη cache οργανώνεται σε υποπίνακες (subarrays) για να ελαχιστοποιηθεί το σύνολο των ενεργών κυκλωμάτων - σε κάθε κύκλο ρολογιού προσπελαύνονται 2 από τους 8 υποπίνακες

## Slide 21: Δραστηριότητα του PowerPC 603
Ποσοστό χρόνου αδράνειας κάθε μονάδας κατά την εκτέλεση μετροπρογραμμάτων ακεραίων (Specint92) και κινητής υποδιαστολής (Specfp92):
Μονάδα Specint92 Specfp92
D (data) cache 29% 28%
I (instruction) cache 29% 17%
Φόρτωση/αποθήκευση 35% 17%
Σταθερή υποδιαστολή 38% 76%
Κινητή υποδιαστολή 99% 30%
Καταχωρητές συστήματος 89% 97%

## Slide 22: Κόστη ελαχιστοποίησης ισχύος
Η κατάσταση ελαχιστοποίησης ισχύος «κοστίζει» σε:
  χρόνο
  ενέργεια
Πρέπει να αποφασίσουμε αν αξίζει να εισέλθουμε στην κατάσταση αυτή.
Μπορούμε να μοντελοποιήσουμε τις καταστάσεις της ισχύος της CPU με μηχανές καταστάσεων ισχύος.
Notes: 22

## Slide 23: Εφαρμογή: Ελαχιστοποίηση ενέργειας στον StrongARM SA-1100
Ο επεξεργαστής παίρνει δύο παροχές:
  Ο VDD με κύρια παροχή 3.3V
  Ο VDDX με 1.5V
Τρεις καταστάσεις ισχύος:
  Εκτέλεση (run): κανονική λειτουργία.
  Ανενεργός (idle): σταματάει το ρολόι της CPU, ενώ τα λογικά κυκλώματα εξακολουθούν να τροφοδοτούνται.
  Ύπνος (sleep): απενεργοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του chip σε 3 βήματα, το καθένα περίπου 30 s - η αφύπνιση διαρκεί > 10 ms.

## Slide 24: Μηχανή καταστάσεων ισχύος του SA-1100
run
idle
sleep
Prun = 400 mW
Pidle = 50 mW
Psleep = 0.16 mW
10 s
10 s
90 s
160 ms
90 s