## Slide 1
Σχεδιάζοντας με μικροεπεξεργαστές
Αρχιτεκτονικές και συνιστώσες:
  λογισμικό
  υλικό
Αποσφαλμάτωση (debugging).
Έλεγχος κατασκευής.

## Slide 2
Αρχιτεκτονική πλατφόρμας υλικού
Περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία:
CPU
δίαυλο
μνήμη
συσκευές I/O: δικτυακές, αισθητήρες, ενεργοποιητές, κτλ.
Πόσο μεγάλο/γρήγορο πρέπει να είναι το καθένα;

## Slide 3
Το PC σαν μια πλατφόρμα
Πλεονεκτήματα:
  φτηνό και εύκολο να το αποκτήσετε
  πλούσιο και γνώριμο λογισμικό περιβάλλον
Μειονεκτήματα:
  απαιτεί πολλούς πόρους υλικού
  έχει προβλήματα σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου

## Slide 4
Τυπική πλατφόρμα υλικού PC
CPU
δίαυλος CPU
μνήμη
ελεγκτής
DMA
χρονιστές
διεπαφή
διαύλου
διεπαφή
διαύλου
δίαυλος υψηλής
ταχύτητας
δίαυλος χαμηλής
ταχύτητας
συσκευή
συσκευή
ελεγκτής
διακοπών

## Slide 5
Τυπικοί δίαυλοι
ISA (Industry Standard Architecture): αρχικός δίαυλος IBM PC, χαμηλής ταχύτητας για τα σημερινά πρότυπα.
PCI: πρότυπα για υψηλής ταχύτητας διασύνδεση
  33 ή 66 MHz.
USB (Universal Serial Bus), Firewire: σχετικά χαμηλού κόστους σειριακή διεπαφή με υψηλή ταχύτητα.

## Slide 6
Πλατφόρμα λογισμικού PC
Το IBM PC χρησιμοποιεί BIOS (Basic I/O System) για να εφαρμόσει λειτουργίες χαμηλού επιπέδου:
  boot-up
  ελάχιστοι οδηγοί συσκευών(drivers)
Το BIOS έχει γίνει ένας γενικός όρος για το χαμηλότερο επίπεδο λογισμικού του συστήματος.

## Slide 7
Παράδειγμα: StrongARM
Το σύστημα StrongARM περιέχει:
  CPU chip (ρολόι 3.686 MHz)
  μονάδα ελέγχου συστήματος (ρολόι 32.768 kHz).
      Ρολόι πραγματικού χρόνου
      Χρονιστής λειτουργικού συστήματος
      I/O γενικού σκοπού
      Ελεγκτής διακοπών
      Ελεγκτής διαχείρισης ισχύος
      Ελεγκτής επαναφοράς

## Slide 8
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Άφθονες επιλογές υλικού.
Απλή σημασιολογία προγραμματισμού.
Καλά περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού.
Περιορισμένη απόδοση.

## Slide 9
Αρχιτεκτονική υλικού Apple Newton
ARM 610
ROM
RAM
Runt
ASIC
LCD
ηχείο
σειριακό I/F
A/D
πίνακας
PCMCIA
infrared

## Slide 10
Αρχιτεκτονική υλικού Motorola Envoy
PCMCIA
1 MB DRAM
4 MB flash
Astro
system
ASIC
68439
CPU
ήχος
modem
infrared
παροχή ισχύος
A/D
οθόνη
αφής
Magicbus

## Slide 11
Αρχιτεκτονική υλικού InfoPad
Διεπαφή ασύρματου
δικτύου
Codec
ομιλίας
Αποσυμπιεστής
video
ARM 60
οθόνη
Πληκτρολόγιο/
δείκτης
άλλες I/O
IEEE Trans. Computers

## Slide 12
Υλικό vs. λογισμικό
Το υλικό ειδικού σκοπού καταναλώνει συχνά πολύ λιγότερη ισχύ.
Χρειάζεται να σκεφτούμε την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων, πολυεπεξεργασία.
Οι επιταχυντές συχνά απαιτούν όρια στις παραμέτρους.
  Μπορεί να είναι εντάξει εάν τα πρότυπα επιτρέπουν τον περιορισμό παραμέτρων.

## Slide 13
Αρχιτεκτονική υλικού αποκωδικοποιητή και μετατροπέα τηλεοπτικού σήματος Philips
Διεπαφή
δικτύου
MPEG
demux
MPEG
audio
MPEG
video
NTSC
γραφικές
παραστάσεις
CD-I
PCMCIA
DRAM
I/O
NVRAM
DRAM
DRAM
Philips journal

## Slide 14
Chip αποκωδικοποιητή και μετατροπέα τηλεοπτικού σήματος Viper
MIPS
Trimedia
Off-chip SDRAM
γέφυρα
γέφυρα
συσκευές
συσκευές

## Slide 15
Ανοικτή πλατφόρμα εφαρμογών πολυμέσων TI
Σύστημα δύο επεξεργαστών με κοινόχρηστη μνήμη:
GPP
OS
DSP
manager
Επεξεργαστής
γενικού σκοπού
DSP
DSP
OS
DSP
task
& I/O
ctrl
γέφυρα
Mem
ctrl
εξωτερική μνήμη
http://www.ti.com/sc/docs/apps/wireless/omap/overview.htm

## Slide 16
Πλατφόρμα Agere StarPro
http://www.lucent.com/micro/starpro/arch.html

## Slide 17
Επεξεργαστής δικτύου C-Port C5
μηχανή
HDLC
μηχανή
HDLC
Μνήμη
ctrl
… (16 σύνολο)
προς μνήμη
προς
πλαίσιο
600 Mbps
εκτελεστικός
ελεγκτής
RISC
επεξεργαστής
fabric
προς ATM
άλλοι επεξεργαστές
καναλιών
http://www.cportcorp.com/products/digital.htm

## Slide 18
Αρχιτεκτονικές υλικού και λογισμικού
Το υλικό και το λογισμικό συσχετίζονται στενά:
Το λογισμικό δεν εκτελείται χωρίς υλικό
Το πόσο υλικό θα χρειαστούμε καθορίζεται από τις απαιτήσεις του λογισμικού:
  ταχύτητα
  μνήμη

## Slide 19
Αρχιτεκτονική λογισμικού
Η λειτουργική περιγραφή πρέπει να σπάσει σε κομμάτια:
διαίρεση μεταξύ ανθρώπων
εννοιολογική οργάνωση
απόδοση
δυνατότητα δοκιμής
συντήρηση

## Slide 20
Συνιστώσες λογισμικού
Χρειάζεται να επιμερίσει το σχεδιασμό σε κομμάτια για να μπορεί να γραφτεί ο κώδικας.
Ορισμένα συστατικά/υποσυστήματα εμφανίζονται αρκετά συχνά.
Ένα μοτίβο σχεδίασης είναι μια γενική περιγραφή ενός συστατικού/υποσυστήματος που μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιστάσεις.

## Slide 21
Μηχανή κατάστασης λογισμικού
Η μηχανή κατάστασης διατηρεί την εσωτερική κατάσταση σαν μια μεταβλητή, αλλάζει η κατάσταση βασισμένη στις εισόδους.
Χρησιμοποιεί:
  κώδικα για έλεγχο
  συστήματα που αποκρίνονται σε γεγονότα

## Slide 22
Προδιαγραφή μηχανής καταστάσεων
A
B
C
D
in1=1/x=a
in1=0/x=b
r=0/out2=1
r=1/out1=0
s=1/out1=1
s=0/out1=0

## Slide 23
Δομή κώδικα στη C
Η τρέχουσα κατάσταση περιγράφεται από μια μεταβλητή.
Ο πίνακας κατάστασης υλοποιείται με χρήση της εντολής switch.
  Τα cases καθορίζουν τις καταστάσεις.
  Μπορούν να εξετάσουν τις εισόδους.
Η switch αξιολογείται επανειλημμένα σ’ έναν ατέρμονο βρόχο while.

## Slide 24
Δομή μηχανής καταστάσεων στη C
while (TRUE) {
switch (state) {
case state1: …
}
}

## Slide 25
Overheads for Computers as Components
Πίνακας κατάστασης στη C
switch (state) {
case A: if (in1==1) { x = a; state = B; }
else { x = b; state = D; }
break;
case B: if (r==0) { out2 = 1; state = B; }
else { out1 = 0; state = C; }
break;
case C: if (s==0) { out1 = 0; state = C; }
else { out1 = 1; state = D; }
break;

## Slide 26: Ροή δεδομένων
Συχνή χρήση στην επεξεργασία σήματος:
  νέα δεδομένα φτάνουν συνεχώς
  κάθε δεδομένο έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής.
Ένας κυκλικός buffer αποθηκεύει τη ροή δεδομένων.
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
χρόνος t
χρόνος t+1

## Slide 27
Τεχνικές σχεδίασης λογισμικού
Θέλουμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κώδικα σε μια τυποποιημένη πλατφόρμα:
  πιο φιλικό περιβάλλον προγραμματισμού
  ευκολότερη διόρθωση (debugging)
Μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουμε τμήματα λογισμικού για να επιτρέψουμε τον έλεγχο τμημάτων λογισμικού χωρίς την πλήρη πλατφόρμα υλικού/λογισμικού.

## Slide 28
Τυπικό περιβάλλον σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων
Χρησιμοποιεί ένα σύστημα host για να προετοιμάσει λογισμικό για ένα σύστημα στόχου:
σύστημα
στόχος
host
σειριακή
γραμμή

## Slide 29
Εργαλεία βασισμένα στον host
Cross compiler:
  μεταγλωττίζει τον κώδικα στον host για το σύστημα στόχων.
Cross debugger:
  παρουσιάζει την κατάσταση του συστήματος στόχου και επιτρέπει το έλεγχό του.

## Slide 30
Πλακέτες αξιολόγησης
Σχεδιάζονται από τον κατασκευαστή της CPU ή άλλους.
Περιέχει CPU, μνήμη, μερικές συσκευές I/O.
Μπορεί να περιέχουν περιοχή για κατασκευή πρωτοτύπων.
Ο κατασκευαστής της CPU συχνά δίνει τη netlist για τα evaluation boards
  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για τη σχεδίαση του συστήματος

## Slide 31
Προσθήκη λογικής σε ένα Evaluation Board
Οι προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (PLD) παρέχουν λογική χαμηλής/μέσης πυκνότητας.
Οι επιτόπου προγραμματιζόμενες συστοιχίες πυλών (FPGA) παρέχουν περισσότερη λογική και λογική πολλών επιπέδων.
Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής (ASIC) κατασκευάζονται για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

## Slide 32
Αποσφαλμάτωση ενσωματωμένων συστημάτων
Προκλήσεις:
  το σύστημα στόχος μπορεί να είναι δύσκολο να παρατηρηθεί
  ο στόχος μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί
  μπορεί να είναι δύσκολο να αναπαραχθούν πραγματικές είσοδοι
  η ακολουθία οργάνωσης μπορεί να είναι σύνθετη

## Slide 33
Εργαλεία αποσφαλμάτωσης λογισμικού
Ένα πρόγραμμα παρακολούθησης βρίσκεται στο σύστημα στόχο και παρέχει τις βασικές λειτουργίες διορθωτών.
Το εργαλείο αποσφαλμάτωσης πρέπει να καταλαμβάνει ελάχιστη μνήμη.
Το πρόγραμμα του χρήστη πρέπει να προσέχει να μην καταστρέψει το πρόγραμμα διορθωτών, αλλά, πρέπει να είναι σε θέση να ανακτηθεί σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από τον κώδικα του χρήστη.

## Slide 34
Σημεία παύσης (Breakpoints)
Ένα σημείο παύσης επιτρέπει στο χρήστη να σταματήσει την εκτέλεση, να εξετάσει την κατάσταση του συστήματος, και να αλλάξει την κατάσταση.
Αντικαταστήστε την εντολή στην οποία έχει τοποθετηθεί παύση με μια κλήση υπορουτίνας στο πρόγραμμα παρακολούθησης.

## Slide 35: Σημεία παύσης στον ARM
0x400 MUL r4,r6,r6
0x404 ADD r2,r2,r4
0x408 ADD r0,r0,#1
0x40c B loop
αρχικός κώδικας
0x400 MUL r4,r6,r6
0x404 ADD r2,r2,r4
0x408 ADD r0,r0,#1
0x40c BL bkpoint
κώδικας με σημείο παύσης

## Slide 36
Ενέργειες χειριστών σημείων παύσης
Αποθηκεύστε τους καταχωρητές.
Επιτρέψτε στο χρήστη να εξετάσει το σύστημα.
Πριν την επιστροφή, αποκαταστήστε την κατάσταση του συστήματος.
  Ο ασφαλέστερος τρόπος να εκτελεσθεί η εντολή είναι να αντικατασταθεί και να εκτελεστεί πάλι όταν είναι έτοιμη.
  Τοποθετήστε ένα άλλο σημείο παύσης μετά από το σημείο παύσης που έχει αντικατασταθεί για να επιτρέψετε την επαναφορά του αρχικού σημείου παύσης.

## Slide 37
Εξομοιωτές κυκλωμάτων (In-circuit emulators)
Ένας ενδοκυκλωματικός εξομοιωτής είναι μικροεπεξεργαστής με ειδικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου.
Επιτρέπει να σταματήσει η εκτέλεση, να εξετάσουμε την κατάσταση της CPU, να τροποποιήσουμε τους καταχωρητές.

## Slide 38
Λογικοί αναλυτές
Ένας λογικός αναλυτής είναι μια σειρά χαμηλής βαθμίδας παλμογράφων:

## Slide 39
Πώς εξετάζουμε τον κώδικα
Εκτελούμε στο σύστημα host.
Εκτελούμε στο σύστημα στόχο.
Εκτελούμε σε προσομοιωτή επιπέδου εντολής (instruction level).
Εκτελούμε σε προσομοιωτή κύκλου με ακρίβεια κύκλου (cycle accurate).
Εκτελούμε σε περιβάλλον συν-προσομοίωσης υλικού/λογισμικού.

## Slide 40
Δοκιμή κατασκευής
Στόχος: επιβεβαιώνει ότι η κατασκευή παράγει αντίγραφα του σχεδιασμού χωρίς σφάλματα.
Μπορεί να εξεταστεί από τη σύγκριση της μονάδας που ελέγχεται με την αναμενόμενη συμπεριφορά.
  Αλλά η εκτέλεση των δοκιμών είναι ακριβή.
Μεγιστοποιεί την εμπιστοσύνη ελαχιστοποιώντας το κόστος των ελέγχων.

## Slide 41
Overheads for Computers as Components
Έννοιες ελέγχου
Απόδοση παραγωγής (yield): ποσοστό των κατασκευασμένων συστημάτων που λειτουργούν.
  Η κατάλληλη κατασκευή μεγιστοποιεί την απόδοση παραγωγής.
  Η κατάλληλη δοκιμή υπολογίζει ακριβώς την απόδοση παραγωγής.
Επιστροφή από πελάτη (field return): ελαττωματική μονάδα που έφυγε από το εργοστάσιο.

## Slide 42
Σφάλματα
Τα κατασκευαστικά σφάλματα μπορεί να προκληθούν από πολλά πράγματα.
Μοντέλο σφάλματος: το μοντέλο που προβλέπει τα αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου τύπου σφάλματος.
Κάλυψη σφάλματος: το ποσοστό των πιθανών σφαλμάτων που βρίσκονται από ένα σύνολο δοκιμών.
  Το μοντέλο σφάλματος επιτρέπει τον προσδιορισμό της κάλυψης σφαλμάτων.

## Slide 43
Δοκιμή λογισμικού vs. υλικού
Κατά τη δοκιμή του κώδικα, δεν έχουμε κανένα μοντέλο σφάλματος.
  Επαληθεύουμε την υλοποίηση, όχι την κατασκευή.
  Απλές δοκιμές δουλεύουν καλά για να πιστοποιήσουν την κατασκευή του λογισμικού.
Το υλικό απαιτεί τις δοκιμές κατασκευής επιπρόσθετα με την επαλήθευση της υλοποίησης.

## Slide 44: Μοντέλα σφαλμάτων υλικού
Μοντέλο σφάλματος μόνιμης τιμής 0/1:
  η έξοδος της πύλης παραμένει πάντα 0/1.
0
0
1
0

## Slide 45: Περιφερειακή σάρωση (boundary scan)
Απλοποιεί τον έλεγχο πολλών ολοκληρωμένων σε μια πλακέτα.
  Οι καταχωρητές των ακροδεκτών σχηματίζουν αλυσίδα σάρωσης.