## Slide 1: Τεχνικές σχεδίασης συστήματος
Μεθοδολογίες σχεδίασης.
Απαιτήσεις και προδιαγραφές.

## Slide 2: Μεθοδολογίες σχεδίασης
Μία διαδικασία για τη δημιουργία συστήματος.
Πολλά συστήματα είναι σύνθετα:
  εκτενείς προδιαγραφές
  πολλοί σχεδιαστές
  διεπαφή με τους κατασκευαστές.
Οι κατάλληλες διεργασίες βελτιώνουν:
  την ποιότητα
  το κόστος σχεδίασης και κατασκευής

## Slide 3: Μετρικές προϊόντος
Χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά:
  «χτυπάει» τους ανταγωνιστές στην αγορά
  συναντά το παράθυρο του μάρκετινγκ.
Κόστος σχεδίασης.
Κόστος κατασκευής.
Ποιότητα.

## Slide 4: Mars Climate Observer
Χάθηκε στον Άρη τον Σεπτέμβριο του 1999.
Προβλήματα απαιτήσεων:
  Οι απαιτήσεις δεν διευκρίνισαν τις μονάδες.
  Η Lockheed Martin χρησιμοποίησε αγγλοσαξονικές μονάδες, ενώ το JPL μετρικές.
Δεν εντοπίστηκε από τις χειροκίνητες επιθεωρήσεις.

## Slide 5: Ροή σχεδίασης
Ροή σχεδίασης: ακολουθία βημάτων σε μία μεθοδολογία σχεδίασης.
Μπορεί να είναι πλήρως ή μερικώς αυτοματοποιημένη.
  Χρησιμοποιεί εργαλεία για να μετασχηματίσει, πιστοποιήσει τη σχεδίαση.
Η ροή σχεδίασης είναι ένα συστατικό της μεθοδολογίας. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει επίσης τη διοικητική οργάνωση, κλπ.

## Slide 6: Μοντέλο καταρράκτη
Πρώιμο μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού:
απαιτήσεις
αρχιτεκτονική
κωδικοποίηση
δοκιμή
συντήρηση

## Slide 7: Βήματα μοντέλου καταρράκτη
Απαιτήσεις: καθορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά.
Αρχιτεκτονική: αποσυνθέτει στις βασικές ενότητες.
Κωδικοποίηση: υλοποιεί και ολοκληρώνει.
Δοκιμή: εκτελεί και εντοπίζει σφάλματα.
Συντήρηση: χρήση σε πραγματικό περιβάλλον, διορθώνει σφάλματα που προκύπτουν, παρέχει αναβαθμίσεις.

## Slide 8: Κριτική μοντέλου καταρράκτη
Μόνο τοπική ανατροφοδότηση - μπορεί να χρειαστεί επαναλήψεις, παραδείγματος χάριν, μεταξύ της κωδικοποίησης και των απαιτήσεων.
Δεν ενσωματώνει την από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα επάνω σχεδίαση.
Υποθέτει ότι το υλικό δίνεται.

## Slide 9: Σπειροειδές μοντέλο
απαιτήσεις
σχεδίαση
δοκιμή
εφικτότητα συστήματος
προδιαγραφή
πρωτότυπο
αρχικό σύστημα
αναβαθμισμένο σύστημα

## Slide 10: Κριτικές σπειροειδούς μοντέλου
Διαδοχική εκλέπτυνση του συστήματος.
  Ξεκινά με τα πρότυπα, κινείται από απλά συστήματα προς συστήματα πραγματικού μεγέθους.
Παρέχει την από κάτω προς τα επάνω ανατροφοδότηση από τα προηγούμενα στάδια.
Η εργασία στα διάφορα στάδια ενδέχεται να απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο.

## Slide 11: Μοντέλο επαναλαμβανόμενης εκλέπτυνσης
προδιαγραφή
αρχιτεκτονική
σχεδίαση
χτίσιμο
δοκιμή
αρχικό σύστημα
προδιαγραφή
αρχιτεκτονική
σχεδίαση
χτίσιμο
δοκιμή
εκλεπτυσμένο σύστημα

## Slide 12: Ροή σχεδίασης υλικού/ λογισμικού
απαιτήσεις και
προδιαγραφές
αρχιτεκτονική
σχεδίαση υλικού
σχεδίαση λογισμικού
ολοκλήρωση
δοκιμή

## Slide 13: Μεθοδολογία συσχεδίασης
Η αρχιτεκτονική υλικού και λογισμικού πρέπει να αναπτυχθεί από κοινού:
  παρέχει ικανοποιητικούς πόρους
  αποφεύγει καθυστερήσεις στο λογισμικό.
Μπορεί να χτίσει τα κομμάτια σχετικά ανεξάρτητα, αλλά η ολοκλήρωσή τους είναι σημαντικό βήμα.
Επίσης απαιτεί ανατροφοδότηση από κάτω προς τα επάνω.

## Slide 14: Ιεραρχική ροή σχεδίασης
Τα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να σχεδιαστούν σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης:
  αρχιτεκτονική συστήματος
  συστήματα υλικού και λογισμικού
  συστατικά (components) υλικού και λογισμικού.
Συχνά χρειαζόμαστε ροές σχεδίασης μέσα σε ροές σχεδίασης.

## Slide 15: Ιεραρχική ροή λογισμικού/ υλικού (HW/SW)
προδιαγραφή
αρχιτεκτονική
HW
SW
ενσωμάτωση
δοκιμή
σύστημα
προδιαγραφή
αρχιτεκτονική HW
λεπτομερής σχεδιασμός
ενσωμάτωση
δοκιμή
υλικό
προδιαγραφή
αρχιτεκτονική SW
Λεπτομερής σχεδιασμός
ενσωμάτωση
δοκιμή
λογισμικό

## Slide 16: Ταυτόχρονη μηχανική
Τα μεγάλα projects χρησιμοποιούν πολλούς ανθρώπους από πολλαπλές επιστήμες.
Εργαζόμαστε παράλληλα σε πολλές εργασίες (tasks) για να μειώσουμε το χρόνο σχεδιασμού.
Η ανατροφοδότηση μεταξύ των εργασιών βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας, μειώνει τον αριθμό των προβλημάτων στα επόμενα στάδια της σχεδίασης.

## Slide 17: Τεχνικές ταυτόχρονης μηχανικής
Ομάδες με μέλη από διαφορετικές λειτουργίες και ειδικότητες.
Ταυτόχρονη υλοποίηση του προϊόντος.
Σταδιακή διαμοίραση των πληροφοριών.
Ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντος.
Συμμετοχή προμηθευτών.
Εστίαση στους πελάτες.

## Slide 18: Ταυτόχρονη μηχανική για το AT&T PBX
Αξιολόγηση των επιδόσεων σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
Εντοπισμός σημαντικών βελτιώσεων.
Χαρακτηρισμός της τρέχουσας διεργασίας.
Δημιουργία νέας διεργασίας.
Πιστοποίηση της νέας διεργασίας.
Υλοποίηση.
Μετρήσεις και βελτιώσεις.

## Slide 19: Ανάλυση απαιτήσεων
Απαιτήσεις: άτυπη περιγραφή του τί θέλει ο πελάτης.
Προδιαγραφή: ακριβής περιγραφή αυτών που πρέπει να παραδώσει η ομάδα σχεδιασμού.
Η φάση απαιτήσεων συνδέει τους πελάτες με τους σχεδιαστές.

## Slide 20: Τύποι απαιτήσεων
Λειτουργικές: σχέσεις εισόδου-εξόδου.
Μη λειτουργικές:
  χρονισμός
  κατανάλωση ενέργειας
  κόστος κατασκευής
  φυσικό μέγεθος
  χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά
  αξιοπιστία.

## Slide 21: Καλές απαιτήσεις
Σωστές
Σαφείς.
Πλήρεις
Μπορούν να πιστοποιηθούν: ικανοποιείται κάθε απαίτηση στο τελικό σύστημα;
Συνεπείς: οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι μεταξύ τους αντικρουόμενες.

## Slide 22: Καλές απαιτήσεις, συν.
Μπορούν να τροποποιηθούν: οι απαιτήσεις μπορούν να ενημερωθούν εύκολα.
Ανιχνεύσιμες:
  γνωρίζουμε γιατί υπάρχει κάθε απαίτηση
  μπορούμε να μεταβούμε από τα έγγραφα στις απαιτήσεις
  μπορούμε να μεταβούμε από τις απαιτήσεις στην υλοποίηση
  μπορούμε να μεταβούμε από την υλοποίηση στις απαιτήσεις

## Slide 23: Τι χρειάζεται για τις απαιτήσεις
Συνεντεύξεις πελατών.
Σύγκριση με τους ανταγωνιστές.
Πληροφορίες από τις πωλήσεις.
Mock ups, πρωτότυπα.
Να σχεδιάσουμε το προϊόν σα να προορίζεται για εμάς.

## Slide 24: Προδιαγραφές
«Συλλαμβάνουν» λειτουργικές και μη λειτουργικές ιδιότητες:
  Επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των προδιαγραφών
  συγκρίνει τις προδιαγραφές με την υλοποίηση.
Πολλά στυλ προδιαγραφών:
  προσανατολισμένες στον έλεγχο (control oriented) vs. προσανατολισμένες στα δεδομένα (data oriented)
  κειμένου vs. γραφικές.
Η UML είναι μια γλώσσα προδιαγραφών/σχεδίασης.

## Slide 25: SDL
Χρησιμοποιείται στη σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων.
Μηχανές κατάστασης (FSM) προσανατολισμένες σε γεγονότα (events).
τηλέφωνο
on-hook
τόνος επιλογής
ο καλών πάει
off-hook
ο καλών δέχεται
τον τόνο επιλογής

## Slide 26: Statecharts
Πρόγονος των διαγραμμάτων καταστάσεων της UML.
Επιτρέπει την περιγραφή σύνθετων καταστάσεων:
  καταστάσεις OR
  καταστάσεις AND.
Οι σύνθετες καταστάσεις μειώνουν το μέγεθος του γράφου μετάβασης καταστάσεων.

## Slide 27: Statechart κατάστασης OR
S1
S2
S3
S4
i1
i1
i2
i2
i2
παραδοσιακό
S1
S2
S3
S4
i1
i1
i2
κατάσταση OR
s123

## Slide 28: Statechart κατάστασης AND
S1-3
S1-4
S2-3
S2-4
S5
παραδοσιακό
c
d
b
a
r
c
d
b
a
S1
S3
S2
S4
S5
κατάσταση AND
c
d
r
b
a
sab
r

## Slide 29: Πίνακες AND-OR
Εναλλακτικός τρόπος για να καθορίσουμε σύνθετες συνθήκες:
cond1 or (cond2 and !cond3)
cond1 T -
cond2 - T
cond3 - F
AND
OR

## Slide 30: Προδιαγραφή του TCAS II
TCAS II: σύστημα αποφυγής σύγκρουσης αεροσκαφών.
Καταγράφει τα αεροσκάφη και τις πληροφορίες εναέριας κυκλοφορίας.
Παρέχει ακουστικές προειδοποιήσεις και οδηγίες για να αποφύγει τις συγκρούσεις.
Ο Leveson και άλλοι χρησιμοποίησαν τη γλώσσα RMSL για τις προδιαγραφές του TCAS.

## Slide 31: RMSL
Περιγραφή κατάστασης:
Δίαυλος μεταβάσεων μεταξύ πολλών καταστάσεων:
κατάσταση1
είσοδοι
περιγραφή κατάστασης
έξοδοι
a
b
c
d

## Slide 32: Περιγραφή ανώτατου επιπέδου του TCAS
CAS
απενεργοποιημένο
ενεργοποιημένο
Είσοδοι: Λειτουργική κατάσταση του TCAS
{λειτουργικό,μη λειτουργικό}
πλήρως λειτουργικό
C
κατάσταση
αναμονής
own-aircraft
other-aircraft i:[1..30]
mode-s-ground-station i:[1..15]

## Slide 33: Κατάσταση AND στο Own-Aircraft
CAS
Είσοδοι:
own-alt-radio: integer standby-discrete-input: {true,false}
own-alt-barometric:integer, etc.
Effective-SL
Alt-SL
Alt-layer
Climb-inibit
Descend-inibit
Increase-climb-inibit
Increase-Descend-inibit
Advisory-Status
...
...
...
...
...
...
...
1
2
7
...
1
2
7
Έξοδοι:
sound-aural-alarm: {true,false} aural-alarm-inhibit: {true, false}
combined-control-out: enumerated, etc.

## Slide 34: CRC κάρτες
Γνωστή μέθοδος για την ανάλυση ενός συστήματος και την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του.
CRC:
  κλάσεις
  αρμοδιότητες κάθε κλάσης
  οι συνεργάτες είναι άλλες κλάσεις που λειτουργούν μαζί με μια κλάση.
Μεθοδολογία προσανατολισμένη στην ομάδα.

## Slide 35: Μορφή CRC καρτών
Όνομα κλάσης:
Υπερκλάσεις:
Υποκλάσεις:
Αρμοδιότητες:
Συνεργάτες:
Όνομα κλάσης:
Λειτουργία κλάσης:
Ιδιότητες:
μπροστά
πίσω

## Slide 36: Μεθοδολογία CRC
Αναπτύσσει έναν αρχικό κατάλογο κλάσεων.
  Η απλή περιγραφή είναι εντάξει.
  Τα μέλη της ομάδας πρέπει να συζητούν τις επιλογές τους.
Γράφει τις αρχικές αρμοδιότητες/συνεργάτες.
  Βοηθάει να καθοριστούν οι κλάσεις.
Δημιουργεί σενάρια χρήσης.
  Κύριες χρήσεις του συστήματος και των κλάσεων.

## Slide 37: Μεθοδολογία CRC, συν.
«Τρέχουμε» διάφορα σενάρια.
  Βλέπουμε τι λειτουργεί και τι όχι.
Εκλεπτύνουμε τις κλάσεις, τις αρμοδιότητες, και τους συνεργάτες.
Προσθέτουμε σχέσεις κλάσεων:
  υπερκλάση, υποκλάση.

## Slide 38: CRC κάρτες για τον ανελκυστήρα
Πραγματικές κλάσεις:
  θάλαμος ανελκυστήρα, επιβάτης, έλεγχος ορόφου, έλεγχος θαλάμου, αισθητήρας θαλάμου.
Αρχιτεκτονικές κλάσεις: κατάσταση θαλάμου, αναγνώστης ελέγχου ορόφου, αναγνώστης ελέγχου θαλάμου, αποστολέας ελέγχου θαλάμου, χρονοπρογραμματιστής.

## Slide 39: Ευθύνες και συνεργάτες ανελκυστήρα