## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
Διάλεξη 9: Μετατροπή Σήματος από Αναλογική Μορφή σε Ψηφιακή

## Slide 2: Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό
Είδη Δειγματοληψίας:
  Ιδανική δειγματοληψία
  Πρακτική δειγματοληψία
  Δειγματοληψία επίπεδης κορυφής
Κβαντισμός
  Ομοιόμορφος και Ανομοιόμορφος Κβαντισμός
  Παράμετροι Κβαντισμού
Κωδικοποίηση
Ανακατασκευή Αναλογικού Σήματος από Ψηφιακό

## Slide 3: Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό
Τα περισσότερα σήματα διακριτού χρόνου (ΣΔΧ) παράγονται από σήματα συνεχούς χρόνου (ΣΣΧ), με επεξεργασία των τριών ακόλουθων σταδίων:
Μετατροπέας Analog/Digital
Δειγματοληψία (sampling): Continuous to Discrete Conversion. Παράγει το , όπου (sampling period).
Κβαντισμός (quantization): αντιστοιχίζει το συνεχές πλάτος σε διακριτό σύνολο τιμών Χαρακτηριστικά: Δ: διάστημα κβαντισμού και μήκος λέξης (bits).
Κωδικοποίηση (coding): Παράγει ακολουθία δυαδικών κωδικών λέξεων, που μεταδίδονται στο κανάλι επικοινωνίας.

## Slide 4: Δειγματοληψία

## Slide 5: Δειγματοληψία (Sampling)
Δειγματοληψία (sampling) είναι η διαδικασία μετατροπής ενός σήματος συνεχούς χρόνου και συνεχούς πλάτους (αναλογικό σήμα) σε σήμα διακριτού χρόνου (ΣΔΧ).
Ένα αναλογικό σήμα με πεπερασμένο εύρος ζώνης συχνοτήτων και μέγιστη συχνότητα , υπόκειται σε δειγματοληψία με ρυθμό (δείγματα/sec). Ως αποτέλεσμα παράγεται το σήμα διακριτού χρόνου :
Η τιμή της περιόδου δειγματοληψίας προσδιορίζεται από το κριτήριο Nyquist ή Θεώρημα Δειγματοληψίας (sampling theorem). Σύμφωνα με αυτό, αν το αναλογικό σήμα έχει ένα αυστηρά περιορισμένο εύρος ζώνης συχνοτήτων [δηλ. ισχύει: ], τότε το μπορεί να ανακτηθεί πλήρως από τα δείγματα του αν για τη συχνότητα δειγματοληψίας ισχύει η σχέση:
ή ισοδύναμα
όπου είναι η μέγιστη συχνότητα του σήματος συνεχούς χρόνου .
Ο ρυθμός Nyquist ορίζεται από τη σχέση:

## Slide 6: Δειγματοληψία
Στην πράξη η δειγματοληψία μπορεί να υλοποιηθεί από το διαδοχικό άνοιγμα και κλείσιμο ενός ιδανικού διακόπτη ανά χρονικό διάστημα . Τα δείγματα του σήματος λαμβάνονται κατά τις στιγμές που ο διακόπτης είναι κλειστός, ενώ τις στιγμές που ο διακόπτης είναι ανοικτός δεν προκύπτουν δείγματα.
(α) Αναλογικό σήμα (β) σήμα διακριτού χρόνου .

## Slide 7: Σχέση μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής συχνότητας
Η αντιστοίχιση ανάμεσα στη συνεχή συχνότητα του σήματος συνεχούς χρόνου και στη διακριτή συχνότητα του σήματος διακριτού χρόνου , δίνεται από τη σχέση:
,
Παρατηρούμε ότι οι τιμές της διακριτής συχνότητας προκύπτουν ως δείγματα της συνεχούς συχνότητας , που λαμβάνονται ανά χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο δειγματοληψίας

## Slide 8: Είδη Δειγματοληψίας
Ιδανική δειγματοληψία
Πρακτική δειγματοληψία
Δειγματοληψία επίπεδης κορυφής

## Slide 9
Ιδανική Δειγματοληψία

## Slide 10: Ιδανική Δειγματοληψία
Ιδανική δειγματοληψία είναι η διαδικασία παραγωγής δειγμάτων ενός ΣΣΧ στιγμιαία και με ομοιόμορφο τρόπο, δηλ. ένα δείγμα κάθε , μέσω του πολλαπλασιασμού του με μία συνάρτηση δειγματοληψίας :
Το ιδανικά δειγματοληπτημένο σήμα δίνεται από τη σχέση:
Η διαδικασία ονομάζεται ιδανική επειδή βασίζεται στη συνάρτηση , η οποία έχει σημαντική θεωρητική αξία, αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη.
Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος το οποίο έχει προκύψει από την ιδανική δειγματοληψία, δίνεται από τη σχέση:
όπου είναι ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος .

## Slide 11: Ιδανική Δειγματοληψία
Παρατηρούμε ότι το φάσμα του ιδανικά δειγματοληπτημένου σήματος προκύπτει ως άθροισμα επαναλήψεων του φάσματος του αρχικού σήματος , σε θέσεις που είναι ακέραια πολλα- πλάσια της συχνότητας δειγματοληψίας
    (α) Σήμα συνεχούς χρόνου ,
    (β) Συνάρτηση δειγματοληψίας ,
    (γ) Ιδανικά δειγματοληπτημένο σήμα
Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι:

## Slide 12: Ιδανική Δειγματοληψία (Πεδίο Συχνότητας)
(α) Φάσμα αναλογικού σήματος με
(β) Φάσμα δειγματοληπτη- μένου σήματος όταν
(γ) Φάσμα δειγματοληπτη- μένου σήματος όταν
⇒ Φαινόμενο επικάλυψης (aliasing effect)

## Slide 13: Ιδανική Δειγματοληψία (Πεδίο Συχνότητας)
Περίπτωση (α):
Το φάσμα [σχήμα (β)] σχηματίζεται από διαδοχικές επαναλήψεις του που βρίσκονται σε ακέραια πολλαπλάσια της συχνότητας δειγματοληψίας . Δεν υπάρχει επικάλυψη (overlapping) μεταξύ των επαναλήψεων.
Διάστημα προστασίας: Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές επαναλήψεις του .
Η απουσία επικάλυψης μεταξύ των επαναλήψεων του φάσματος εξασφαλίζει την ανάκτηση του φάσματος από το άρα και του αρχικού σήματος από το ιδανικά δειγματοληπτημένο σήμα .
Η ανάκτηση γίνεται με βαθυπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής όπου:
Συχνότητα Nyquist: Κριτήριο Nyquist: ή
To κριτήριο Nyquist εγγυάται ότι το σήμα περιέχει όλη την πληροφορία του αρχικού σήματος και το αρχικό σήμα μπορεί να ανακτηθεί πλήρως από το ιδανικά δειγματοληπτημένο.

## Slide 14: Ιδανική Δειγματοληψία (Πεδίο Συχνότητας)
Περίπτωση (β):
Στην περίπτωση αυτή προκύπτει επικάλυψη μεταξύ των διαδοχικών φασμα-τικών επαναλήψεων του φάσματος [σχήμα (γ)].
Η ανάκτηση του αρχικού σήματος από το σήμα είναι αδύνατη.
Φαινόμενο αλλοίωσης (aliasing effect): η επικάλυψη των διαδοχικών φασματι-κών επαναλήψεων. Προκαλεί μόνιμη και μη-αντιστρεπτή παραμόρφωση του σήματος.
Αν επιχειρήσουμε φιλτράρισμα με βαθυπερατό φίλτρο με σκοπό την ανάκτηση του , τότε θα προκύψουν συχνότητες οι οποίες δεν υπήρχαν στο αρχικό σήμα.

## Slide 15: Ιδανική Δειγματοληψία (Πεδίο Συχνότητας)
Η παραπάνω μελέτη έγινε με την παραδοχή ότι το σήμα είναι ένα σήμα χαμηλών συχνοτήτων, δηλαδή ικανοποιεί τη σχέση .
Αν το σήμα ένα φασματικά απεριόριστο, δηλαδή περιέχει συχνότητες οποιασδήποτε υψηλής τιμής, τότε το φαινόμενο της αλλοίωσης θα υπάρχει για οποιαδήποτε (οσοδήποτε μεγάλη) τιμή της συχνότητας δειγματοληψίας.
Πρακτικά, σε περιπτώσεις τέτοιων σημάτων αρχικά φιλτράρουμε το σήμα με ένα βαθυπερατό φίλτρο και κατόπιν προχωρούμε στη δειγματοληψία.
Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα την οριστική απώλεια των υψηλών συχνοτήτων του σήματος.

## Slide 16
Φυσική Δειγματοληψία

## Slide 17: Φυσική Δειγματοληψία (Πεδίο Χρόνου)
Το δειγματοληπτημένο σήμα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του σήμα-τος με μία περιοδική ακολουθία ορθογώνιων παλμών με περίοδο :
Κάθε ορθογώνιος παλμός έχει χρονική διάρκεια και πλάτος ίσο με τη μονάδα.
Ονομάζεται φυσική επειδή η κορυφή κάθε παλμού στο διατηρεί το σχήμα του αντίστοιχου με αυτού αναλογικού τμήματος κατά τη διάρκεια του παλμού
Επειδή το ανάπτυγμα σε σειρά Fourier της παλμοσειράς , είναι:
,
το δειγματοληπτημένο σήμα μπορεί να γραφεί:

## Slide 18: Φυσική Δειγματοληψία (Πεδίο Συχνότητας)
Με βάση την ιδιότητα της ολίσθησης συχνότητας του μετασχηματισμού Fourier, προκύπτει ότι το φάσμα του δειγματοληπτημένου σήματος είναι:
Άρα, και στη φυσική δειγματοληψία, το φάσμα προκύπτει ως μία σταθμι-σμένη εκδοχή του φάσματος του αρχικού σήματος κεντραρισμένη σε ακέραια πολλαπλάσια της συχνότητας δειγματοληψίας (βλ. επόμενη διαφάνεια).
Το θεώρημα δειγματοληψίας (Nyquist) μπορεί να εφαρμοστεί και στη φυσική δειγματοληψία. Αν ισχύει , τότε το μπορεί να ανακτηθεί από το με φιλτράρισμα χαμηλών συχνοτήτων.

## Slide 19: Φυσική Δειγματοληψία (Χρόνος – Συχνότητα)
(α) Σήμα , (β) Φάσμα , (γ) Παλμοσειρά (δ) Φάσμα παλμοσειράς , (ε) Φυσικά δειγματοληπτημένο σήμα , (στ) Φάσμα φυσικά δειγματοληπτημένου σήματος .

## Slide 20
Δειγματοληψία Επίπεδης Κορυφής

## Slide 21: Δειγματοληψία Επίπεδης Κορυφής
Είναι η απλούστερη και δημοφιλέστερη πρακτική μέθοδος δειγματοληψίας, που παράγει ένα δειγματολαμβανόμενο σήμα με οριζόντια κορυφή.
Ονομάζεται επίσης και διαμόρφωση πλάτους παλμών (Pulse Amplitude Modulation - PAM), επειδή τα πλάτη των ορθογωνίων παλμών μεταβάλλονται ανάλογα με τις στιγμιαίες τιμές δειγματοληψίας του αναλογικού σήματος πληροφορίας.
Το σήμα PAM περιγράφεται από τη σχέση:
όπου είναι το ιδανικά δειγματοληπτημένο σήμα.

## Slide 22: Δειγματοληψίας Επίπεδης Κορυφής (Πεδίο Συχνότητας)
Το φάσμα του PAM σήματος είναι:
Η PAM διαμόρφωση είναι ισοδύναμη με τη διέλευση ιδανικά δειγματο-ληπτημένου σήματος από φίλτρο με απόκριση συχνότητας .
Η συνάρτηση λειτουργεί σαν βαθυπερατό φίλτρο και εξασθενεί τις υψηλές συχνότητες του σήματος. Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια του παλμού, τόσο ισχυρότερη είναι η εξασθένιση των υψηλών συχνοτήτων.
Η εξασθένιση υψηλών συχνοτήτων μπορεί να αγνοηθεί αν ισχύει
Το θεώρημα δειγματοληψίας (Nyquist) μπορεί να εφαρμοστεί και στη δειγματοληψία επίπεδης κορυφής. Αν , τότε το μπορεί να ανακτηθεί από το με φιλτράρισμα χαμηλών συχνοτήτων.

## Slide 23: Δειγματοληψίας Επίπεδης Κορυφής (Πεδίο Συχνότητας)
(α) Φάσμα
(β) Φάσμα ιδανικά δειγματο- ληπτημένου σήματος
(γ) Φάσμα σήματος PAM

## Slide 24: Άσκηση 1
Αν ο ρυθμός Nyquist για το σήμα είναι , να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist για τα σήματα:
  (α) (β)
Απάντηση: (α) Για να υπολογίσουμε τον DTFT της χρησιμοποιούμε την ιδιότητα της παραγώγισης του DTFT , από την οποία προκύπτει ότι:
Παρατηρούμε ότι δεν προκύπτει κάποια αλλαγή στο πεδίο της συχνότητας, επομένως και η συχνότητα Nyquist παραμένει σταθερή.
(β) Η δοθείσα πράξη υποδηλώνει διαμόρφωση και μάλιστα διαμόρφωση πλάτους. Είναι γνωστό ότι κατά τη διαμόρφωση ενός σήματος με έναν όρο προκύπτει μετατόπιση του φάσματος του σήματος κατά συχνότητα . Επομένως, η συχνότητα Nyquist του θα είναι .

## Slide 25: Άσκηση 2
Να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist του σήματος
Απάντηση: Από την τριγωνομετρική ιδιότητα , έχουμε:
Έτσι, το είναι ένα σήμα με μέγιστη συχνότητα
Κατά συνέπεια, ο ρυθμός Nyquist είναι
Το διάστημα (περίοδος) Nyquist είναι

## Slide 26: Άσκηση 3
Να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist για το σήμα:
Απάντηση: Από την ανάλυση κατά Fourier γνωρίζουμε ότι ισχύει:
Το είναι ένα σήμα με μέγιστη συχνότητα .
Άρα ο ρυθμός Nyquist είναι , και το διάστημα Nyquist είναι .

## Slide 27: Άσκηση 4
Να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist για το σήμα:
Απάντηση: Από το θεώρημα της συνέλιξης του μετασχηματισμού Fourier:
και σε συνδυασμό με την προηγούμενη άσκηση, βρίσκουμε ότι το σήμα είναι και αυτό οριοθετημένης ζώνης και ότι το εύρος ζώνης του είναι διπλάσιο από αυτό του σήματος της προηγούμενης άσκησης, δηλ. είναι 200 Hz.
Έτσι, ο ρυθμός Nyquist είναι 400 Hz, και το διάστημα Nyquist είναι 1/400 sec.

## Slide 28: Άσκηση 5
Ένα ημιτονοειδές σήμα με συχνότητα δειγματοληπτείται με συχνότητα:
(α)
(β)
(γ)
Να σχολιάσετε τις περιπτώσεις που ικανοποιείται ή όχι η συνθήκη Nyquist.

## Slide 29: Δειγματοληψία χωρίς αλλοίωση
(α) Αναλογικό σήμα (β)Δειγματοληπτημένο σήμα με
(α) FT του αναλογικού σήματος (β) FT του δειγματοληπτημένου σήματος

## Slide 30: Δειγματοληψία με αλλοίωση
(α) Αναλογικό σήμα (β)Δειγματοληπτημένο σήμα με
(α) FT του αναλογικού σήματος (β) FT του δειγματοληπτημένου σήματος

## Slide 31: Κβαντισμός

## Slide 32: Κβαντισμός
Κβαντισμός είναι μία μη-γραμμική και μη-αντιστρέψιμη διαδικασία, η οποία μετασχηματίζει μία ακολουθία εισόδου συνεχούς πλάτους για την οποία ισχύει , σε ακολουθία διακριτού πλάτους .
L επίπεδα απόφασης (ζώνες) …, διαιρούν την περιοχή τιμών πλάτους της σε διαστήματα .
Για μία είσοδο που κείται μέσα στο , εκχωρείται μία στάθμη .
Το πλάτος του σήματος (δυναμική περιοχή) δίνεται από τη σχέση:

## Slide 33: Ομοιόμορφος Κβαντισμός

## Slide 34: Παράμετροι Κβαντισμού
Πλήθος επιπέδων: όπου Β το μήκος (σε bits) κάθε στάθμης . Ισχύει η σχέση:
Βήμα κβαντισμού: . Για ισαπέχουσες στάθμες (ομοιόμορφη κβάντιση), ισχύει:
Σφάλμα (θόρυβος) κβαντισμού: και ισχύει
Μέσο τετραγωνικό σφάλμα κβαντισμού ή ισχύς θορύβου κβαντισμού:
Επίσης ισχύει:
Λόγος σήματος προς θόρυβο (σε dB) Signal to Noise Ratio (SNR):
Επομένως ο SNR αυξάνεται (βελτιώνεται) κατά ~6dB για κάθε επιπλέον bit που προστίθεται στην περιγραφή της τιμής της στάθμης.

## Slide 35: Ομοιόμορφος Κβαντισμός

## Slide 36: Ομοιόμορφος Κβαντισμός
Χαρακτηριστική εισόδου – εξόδου ομοιόμορφου κβαντιστή

## Slide 37: Ανομοιόμορφος Κβαντισμός
Η ομοιόμορφη κβάντιση είναι ακατάλληλη στην επικοινωνία φωνής, επειδή στη φωνή τα μικρά πλάτη είναι περισσότερα και τα μεγάλα πλάτη είναι σχετικά σπάνια.
Η ανομοιόμορφη κβάντιση χρησιμοποιεί μικρά βήματα κβαντισμού για μικρά πλάτη σήματος και μεγάλα βήματα κβαντισμού για μεγάλα πλάτη σήματος.
Μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αν πρώτα συμπιέσουμε τα δείγματα του σήματος και έπειτα χρησιμοποιήσουμε ομοιόμορφη κβάντιση.

## Slide 38: Ανομοιόμορφος Κβαντισμός
Χαρακτηριστική εισόδου – εξόδου ανομοιόμορφου κβαντιστή
Θόρυβος κβαντισμού ανομοιόμορφου κβαντιστή

## Slide 39: Πρότυπα Ανομοιόμορφου Κβαντισμού
Οι αλγόριθμοι συμπίεσης (compading algorithms) μειώνουν τη δυναμική περιοχή ενός σήματος και ως εκ’ τούτου και το σφάλμα (θόρυβο) κβαντισμού.
Ο δέκτης χρησιμοποιεί μία αντίστροφη διαδικασία (διαστολή - expanding) για να αποκαταστήσει τα δείγματα του σήματος στη σωστή σχετική τους στάθμη.
Συμπίεση κανόνα «μ» (ΗΠΑ, Ιαπωνία) µ-law:
όπου και είναι η συνάρτηση προσήμου.

## Slide 40: Πρότυπα Ανομοιόμορφου Κβαντισμού
Συμπίεση κανόνα Α (Ευρώπη) A-law :
Για και οι δύο κανόνες δίνουν σταθερό λόγο σήματος προς θόρυβο κβαντισμού για ισχύ σήματος εισόδου σε μία δυναμική περιοχή 40 dB.
Η συμπίεση κανόνα-μ έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει μία ελαφρώς μεγαλύτερη δυναμική περιοχή από την συμπίεση κανόνα-Α, και μειονέκτημα την αναλογικά χειρότερη παραμόρφωση για σήματα μικρού πλάτους.

## Slide 41: Πρότυπα Ανομοιόμορφου Κβαντισμού

## Slide 42: Κωδικοποίηση

## Slide 43: Κωδικοποίηση
Κάθε κβαντισμένη στάθμη αναπαρίσταται με μία κωδική λέξη.
Αν L είναι το πλήθος των σταθμών κβάντισης, τότε κάθε δείγμα περιγράφεται με ψηφία (bits), όπου το είναι ακέραιος αριθμός.
Ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας στην έξοδο του κωδικοποιητή:
(bits/s), όπου η συχνότητα δειγματοληψίας

## Slide 44: Κωδικοποίηση
Τα περισσότερα συστήματα ΨΕΣ χρησιμοποιούν την παράσταση αριθμών με το συμπλήρωμα του 2 (two’s complement).
Στο σύστημα αυτό, με κωδική λέξη …] μήκους B+1 bits:
Το περισσότερο σημαντικό ψηφίο είναι το ψηφίο προσήμου
Τα υπόλοιπα ψηφία αντιστοιχούν στην αριθμητική τιμή δυαδικών ακεραίων ή κλασμάτων.
Θεωρώντας δυαδικά κλάσματα, η κωδική λέξη ,… έχει την τιμή: +…+

## Slide 45: Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό
(α) Αναλογικό σήμα , (β) Δειγματοληπτημένο σήμα , (γ) Κβαντισμένο σήμα σε 4 στάθμες, (δ) Σφάλμα κβαντισμού

## Slide 46: Ανακατασκευή Αναλογικού Σήματος από Ψηφιακό

## Slide 47: Ανακατασκευή Αναλογικού Σήματος από Ψηφιακό
Ένα αναλογικό σήμα που έχει δειγματοληπτηθεί σύμφωνα με το κριτήριο Nyquist (δηλ. , μπορεί να ανακτηθεί από τα δείγματά του, με τα βήματα:
(1) Τα δείγματα μετατρέπονται σε μία συνάρτηση μέσω της σχέσης:
(2) Η συνάρτηση περνάει από ένα ιδανικό LPF με κρουστική απόκριση:
και μετασχηματισμό Fourier:
Το ανακατασκευασμένο αναλογικό σήμα στην έξοδο του φίλτρου δίνεται από:
και ο μετασχηματισμός Fourier του ανακατασκευασμένου σήματος είναι:

## Slide 48: Ανακατασκευή Αναλογικού Σήματος από Ψηφιακό
Σε πραγματικές συνθήκες είναι πιθανό η ακριβής ανακατασκευή του αρχικού σήματος επειδή:
Το αρχικό σήμα δεν ήταν πεπερασμένου εύρους ζώνης, οπότε δεν ήταν εφικτός ο προσδιορισμός της συχνότητας Nyquist άρα και της ελάχιστης τιμής της συχνότητας δειγματοληψίας, ώστε να μην προκαλείται το φαινόμενο της αλλοίωσης.
Ο ρυθμός δειγματοληψίας δεν ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια της δειγμα-τοληψίας και κάποιες διακυμάνσεις στη χρονική απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικά δείγματα μπορεί να εμφανίστηκαν.
Το φίλτρο ανακατασκευής που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα πραγματικό φίλτρο και όχι ένα ιδανικό όπως απαιτεί η θεωρητική ανάλυση.
Ωστόσο ο σημαντικότερος λόγος για την μη-ακριβή ανακατασκευή του αρχικού σήματος οφείλεται στον κβαντισμό των δειγμάτων του σήματος.
Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία κβαντισμού εισάγει πάντα θόρυβο κβαντισμού, ο οποίος δεν είναι εφικτό να αφαιρεθεί.

## Slide 49: Ανακατασκευή Αναλογικού Σήματος από Ψηφιακό
(α) Αναλογικό σήμα
(β) Δειγματοληπτημένο σήμα
(γ) Ανακατασκευασμένο σήμα με παρεμβολή μηδενικής τάξης