## Slide 1: ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

## Slide 2: Ο καυστήρας δημιουργει στο χώρο καύσης του λέβητα: 1. διασκορπισμό του πετρελαίου 2. παροχή αέρα 3. καύση του μίγματος πετρελαίου - αέρα
αντλία πετρελαίου
ηλεκτρικη βαλβίδα παροχής καυσίμου στο λέβητα
διασκορπιστής πετρελαίου
ανεμιστήρας
σύστημα αυτόματης ανάφλεξης :
σπινθηριστή
μετασχηματιστή 230/12000 V
ηλεκτρονικός έλεγχος φλόγας

## Slide 3: κυκλοφορητής: μικρή αντλία για την κίνηση του νερού στο κύκλωμα ισχύς: 20 - 100 W

## Slide 4: χαρακτηριστικά μεγέθη: παροχή Q (m3/h) μανομετρικό ύψος
τρόπος σύνδεσης κυκλοφορητή

## Slide 5: σωληνώσεις: διέλευση ζεστού νερού από λέβητα προς σώματα διέλευση κρύου νερού από σώματα προς λέβητα

## Slide 6: Συλλέκτες σε κάθε διαμέρισμα συλλέκτης προσαγωγής και συλλέκτης επιστροφής

## Slide 7: δεξαμενή πετρελαίου

## Slide 8: θερμαντικά σώματα: εναλλάκτες νερού - αέρα τοποθέτηση: σε σημεία απωλειών θερμότητας

## Slide 9: βαλβίδα ασφαλείας στο υψηλότερο σημείο λέβητα ή στη προσαγωγή ζεστού νερού προς τα σώματα

## Slide 10: υδροστάτες :
υδροστάτης καυστήρα : για τον έλεγχο της θερμοκρασίας Θ του ζεστού νερού του λέβητα όταν θ>70- 80 0 C διακόπτεται η λειτουργία του λέβητα
υδροστάτης κυκλοφορητή:έλεγχος θερμοκρασίας Θ ζεστού νερού προσαγωγής στα σώματα. Ο κυκλοφορητής συνεχίζει να δουλεύει μέχρι Θ<35-40 0 C

## Slide 11: δοχείο διαστολής: προστασία από υπερπίεση όταν το νερό ζεσταίνεται αυξάνεται ο όγκος του

## Slide 12: λεβητοστάσιο

## Slide 13: βασικά εξαρτήματα κυκλώματος αυτονομίας
θερμοστάτης χώρου
ηλεκτροβάνα
δέκτης εντολών
ωρομετρητές

## Slide 14: βασικό κύκλωμα μονοκατοικίας (χωρίς ηλεκτροβάνα)

## Slide 15: ηλεκτρικό κύκλωμα αυτονομίας