## Slide 1: ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ(ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

## Slide 2: ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε χημική και τούμπαλιν βασίζεται σε μία χημική αντίδραση οξειδοαναγωγής με την οποία ανταλάσσουν ηλεκτρόνια οι δύο πόλοι της μπαταρίας δημιουργώντας ροή ηλεκτρονίων δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα.

## Slide 3: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
Οι μπαταρίες φωτοβολταϊκών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά είναι μολύβδου-θειϊκού οξέος βαθιάς εκφόρτισης.
Προς το παρόν (2020) η σχέση απόδοσης - κόστους επιβάλλει την επιλογή τους. Σε λίγα χρόνια οι μπαταρίες φωτοβολταικων λιθίου με τα δεκάδες πλεονεκτήματα (χαμηλό βάρος, πολυάριθμοι κύκλοι ζωής κα.) θα δώσουν μεγάλη ώθηση στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες. Προς το παρόν το υψηλό τους κόστος τις καθιστούν απαγορευτική επιλογή για μεγάλα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα.

## Slide 4: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Οι μπαταρίες για φωτοβολταϊκά, όπως επίσης και όλες οι μπαταρίες τεχνολογίας μολύβδου – οξέος, χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Στη πρώτη κατηγορία έχουμε τις μπαταρίες κλειστού και στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τις μπαταρίες ανοιχτού τύπου.
Η βασική τους διαφορά είναι πως οι μπαταρίες φωτοβολταϊκών κλειστού τύπου δεν χρειάζονται συντήρηση, σε αντίθεση με τις μπαταρίες ανοιχτού τύπου που απαιτούν συντήρηση (συμπλήρωση υγρών κλπ).
Στη κατηγορία των μπαταριών κλειστού τύπου των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανήκουν και οι μπαταρίες τεχνολογίας AGM και GEL οι οποίες κατασκευάζονται στα 2V, 6V,8V και στα 12V και με διαφορετικές χωρητικότητες.

## Slide 5: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών (μπαταρίες φωτοβολταϊκών) είναι:
η τάση τους (2Volts, 4V, 6V, 12V),
η χωρητικότητα (σε Ah) και
Οι κύκλοι φόρτισης εκφόρτισης.
Η χωρητικότητα πολλαπλασιαζόμενη με την τάση δίνει την αποθηκευμένη ενέργεια σε Wh.

## Slide 6
Οι κύκλοι φόρτισης εκφόρτισης δείχνουν την αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή και εξαρτώνται άμεσα από τη χρήση του (ποσοστό εκφόρτισης).
Έτσι μία μπαταρία που υφίσταται βαθιές εκφορτίσεις πχ 80% μπορεί να αντέξει 400 κύκλους, ενώ η ίδια μπαταρία για εκφόρτιση μόλις 20% μπορεί να αντέξει 1200 κύκλους.
Οι μπαταρίες φωτοβολταϊκών τάσης 12 V τύπου AGM έχουν 400-900 κύκλους για 50% εκφόρτιση ενώ οι τύπου Gel 800-1300 κύκλους.
οι μπαταρίες φωτοβολταϊκών τάσης 2 V παρέχουν 2.000-3.000 κύκλους για 50% εκφόρτιση.
Οι μπαταρίες φωτοβολταϊκων λιθίου είναι οι μπαταρίες φωτοβολταϊκών με τους περισσότερους κύκλους (4-6000) αλλά με το μεγαλύτερο κόστος.

## Slide 7: ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ
Ο ρυθμός εκφόρτισης δίνεται από το χαρακτηριστικό C που συνοδεύει τις μπαταρίες π.χ. C20 ή C5 ή C100 .
Για παράδειγμα, μία μπαταρία φωτοβολταϊκού 460Ah C100 μπορεί να δώσει 460Ah σε 100ώρες, ενώ μία μπαταρία με την ίδια χωρητικότητα αλλά για C20 μπορεί σε 20 ώρες. (η τιμή C10 είναι ρεαλιστική για φωτοβολταϊκά συστήματα)