## Slide 1
Ανάλυση Παραδείγματος Debug Test
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών
Αλέξανδρος Σπουρνιάς
PhD Candidate

## Slide 2
Γενική Επισκόπηση
Ο κώδικας του αρχείου debug_test.c αποτελεί ένα πολύ απλό παράδειγμα για δοκιμή (testing) της διαδικασίας debug σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) όπως το uVision4 της Keil. Χρησιμοποιείται σε μικροελεγκτές της σειράς STR91x της STMicroelectronics (ARM9-based), οπότε περιλαμβάνει κάποιες βασικές ρυθμίσεις αρχικοποίησης (π.χ. ενεργοποίηση ρολογιού, διαμόρφωση πιν είσοδου κ.ά.).
Ο κώδικας είναι φτιαγμένος ώστε να μπορεί κάποιος να δοκιμάσει βήμα-βήμα τη λειτουργία του debugger (step-by-step execution, παρακολούθηση μεταβλητών κ.λπ.).
Περιλαμβάνει μόνο ένα βασικό βρόχο και κάποιες ρυθμίσεις περιφερειακών, ώστε το project να είναι ελάχιστο και εύκολο στο χειρισμό κατά το debugging.
Γίνονται εγγραφές σε καταχωρητές της System Control Unit (SCU), για να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν τα απαραίτητα υποσυστήματα του μικροελεγκτή (μέσω Power Reset και Clock Gating).Διαμορφώνεται ένα GPIO pin (P3.5) ως είσοδος (π.χ. για κουμπί).
Περιέχει έναν μικρό βρόχο for που απλώς εκτελείται 100 φορές, αναθέτοντας στο dummy_loop την τιμή του μετρητή i.Αυτό διευκολύνει τον προγραμματιστή στο να κάνει breakpoints, να παρακολουθεί τιμές μεταβλητών και να ελέγχει πώς τρέχει βήμα-βήμα το πρόγραμμά του.

## Slide 3
Debug_test.c
Επικεφαλίδες και Δήλωση Μεταβλητών
#include <91x_lib.h>
Εισάγει τη βιβλιοθήκη για τον μικροελεγκτή STR91x, η οποία περιέχει ορισμούς καταχωρητών και συναρτήσεις για τη διαχείριση υλικού (π.χ. GPIO, ADC, Timer)
int main (void)
{
int i, dummy_loop;
Δημιουργούνται δύο ακέραιες μεταβλητές:i: Χρησιμοποιείται συνήθως ως μετρητής σε βρόχο (loop counter).dummy_loop: Θα λάβει τιμές από το βρόχο, αλλά δεν χρησιμοποιείται κάπου αλλού. Ουσιαστικά «δοκιμαστική» μεταβλητή για παρακολούθηση στο debugger.

## Slide 4
Debug_test.c
Βρόχος for για δοκιμή
for (i=0; i<100; i++)
dummy_loop = i;
Ο βρόχος εκτελείται 100 φορές.
Αρχικοποιεί το i σε 0.
Συνεχίζει όσο το i < 100.
Αυξάνει το i κατά 1 σε κάθε επανάληψη (i++).
Μέσα στον βρόχο, γίνεται dummy_loop = i;, δηλαδή ανατίθεται στο dummy_loop η τρέχουσα τιμή του i.
Αυτός ο βρόχος δεν κάνει κάτι λειτουργικό εκτός από το να προσφέρει πεδία για έλεγχο μέσω debugger (σας επιτρέπει π.χ. να παρακολουθούμε μεταβλητές, επαναλήψεις κ.λπ.).

## Slide 5
Debug_test.c
Ρυθμίσεις System Control Unit (SCU)
SCU->PRR1 = 0x00EE2803;
SCU->PCGR1 = 0x00EE2803;
Εδώ γίνεται παραμετροποίηση δύο καταχωρητών της SCU:
SCU->PRR1 (Power Reset Register 1):
Παρέχει λειτουργίες για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (reset) διάφορων περιφερειακών του συστήματος.
Η τιμή 0x00EE2803 είναι μάσκα bit που καθορίζει ποια περιφερειακά θα παραμείνουν ενεργά ή θα επανέλθουν από reset.
Τα bits σε αυτόν τον καταχωρητή αντιστοιχούν σε hardware modules π.χ. UART, SPI, GPIO, κ.λπ.
SCU->PCGR1 (Peripheral Clock Gating Register 1):
Ελέγχει ποια περιφερειακά λαμβάνουν ρολόι (clock) → ουσιαστικά ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρολογιού.
Το ίδιο pattern 0x00EE2803 δείχνει ότι επιθυμούμε να δώσουμε ρολόι σε συγκεκριμένες μονάδες (και πιθανώς να αφήσουμε άλλες απενεργοποιημένες για εξοικονόμηση ενέργειας).
Κάθε bit σε αυτούς τους καταχωρητές αντιστοιχεί σε διαφορετικό περιφερειακό. Όταν το bit είναι 1 μπορεί να σημαίνει «ενεργοποιημένο» (αναλόγως της λογικής του καταχωρητή).
Για παράδειγμα, ένα bit μπορεί να ενεργοποιεί το ρολόι της UART0, άλλο το ρολόι του SPI, άλλο του USB κ.λπ.

## Slide 6
Debug_test.c
Ρυθμίσεις για τα κουμπιά (GPIO P3.5) 1/2
SCU->GPIOIN[3] = 0x00; /* P3.5 input - mode 1 */
SCU->GPIOOUT[3] &= 0xF3FF; /* P3.5 input - mode 0 */
SCU->GPIOIN[3] = 0x00;
Θέτει τον καταχωρητή GPIOIN[3] σε 0. Ο πίνακας GPIOIN[] στην SCU καθορίζει το Mode εισόδου κάθε πόρτας GPIO. Η τιμή 0x00 τυπικά σημαίνει ότι όλα τα pins της ομάδας GPIO3 (ανάλογα με το bitmask) είναι σε «κανονική» λειτουργία εισόδου. Εδώ συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει το pin P3.5 να οριστεί ως είσοδος για το κουμπί.
SCU->GPIOOUT[3] &= 0xF3FF;
Κάνει λογική πράξη AND με μάσκα 0xF3FF. Η δυαδική μορφή του 0xF3FF είναι 1111 0011 1111 1111. Αυτή η εντολή καθαρίζει (μηδενίζει) ορισμένα bits που αντιστοιχούν στο pin P3.5, θέτοντάς το σε mode 0 (δηλαδή «είσοδο» κατά τον ορισμό της ST ή απενεργοποίηση push-pull εξόδου κ.λπ.). Δεδομένου ότι μιλάμε για το P3.5, ο κύριος στόχος εδώ είναι να βεβαιωθούμε ότι το pin δεν είναι σε output mode ή σε κάποια εναλλακτική λειτουργία.

## Slide 7
Debug_test.c
Ρυθμίσεις για τα κουμπιά (GPIO P3.5) 2/2
GPIO3->DDR &= 0xDF; /* P3.5 direction - input */
GPIO3->DDR &= 0xDF;
Το GPIO3->DDR είναι ο καταχωρητής Data Direction Register για την πόρτα 3. Κάνει AND με 0xDF (σε δυαδικό 1101 1111), οπότε μηδενίζει το bit 5. Μηδενίζοντας το bit 5 δηλώνουμε ότι το P3.5 είναι input (εφόσον οι περισσότεροι DDR καταχωρητές έχουν λογική 1=output, 0=input).
Συνολικά, αυτές οι τρεις εντολές διασφαλίζουν ότι, το P3.5 θα διαμορφωθεί ως είσοδος, και δεν θα στέλνει σήμα (output), αλλά θα περιμένει να διαβαστεί (π.χ. κουμπί).

## Slide 8
Σύνοψη
Προετοιμάζει το περιβάλλον για δοκιμές με το uVision4 debugger.
Βάζει έναν βρόχο for (0...99) απλώς για να μπορούμε, ως χρήστες, να ελέγξουμε βήμα-βήμα τιμές μεταβλητών (i, dummy_loop).
Ρυθμίζει βασικές λειτουργίες της SCU (Power/Reset & Clock Gating).
Ορίζει το pin P3.5 ως είσοδο, πιθανόν για ένα κουμπί.
Η ρύθμιση ρολογιών, περιφερειακών και η δήλωση του P3.5 ως εισόδου είναι τυπικά βήματα αρχικοποίησης σε πολλά ενσωματωμένα συστήματα.
Ο βρόχος χρησιμοποιείται για debug (να βλέπουμε τιμή του i) και ίσως για μια πολύ μικρή καθυστέρηση.

## Slide 9
Ερωτήσεις
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών