## Slide 1
Ανάλυση Παραδείγματος Blinky
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών
Information available in audio.
Αλέξανδρος Σπουρνιάς
PhD Candidate

## Slide 2
Γενική Επισκόπηση
Το project αποτελεί ένα demo για την πλακέτα MCB-STR9 και έχει ως βασικό σκοπό:
Την εναλλαγή των LED, καθώς η πλακέτα διαθέτει LEDs που αναβοσβήνουν με ρυθμό ο οποίος ρυθμίζεται από την τιμή ενός αναλογικού σήματος.
Την ανάγνωση του ADC, όπου ο αναλογικός μετατροπέας (ADC) διαβάζει μια αναλογική τιμή από το κανάλι που αντιστοιχεί στην είσοδο P4.0.
Την εμφάνιση, (στην LCD οθόνη 2x16 χαρακτήρων), της τιμής του ADC και που απεικονίζεται ως γραφική μπάρα.
Η υλοποίηση βασίζεται στη χρήση interrupts για την ενεργοποίηση του ADC και την έγκαιρη ενημέρωση της τιμής που διαβάζεται.

## Slide 3
Blinky.c
Επικεφαλίδες και Δήλωση Εξωτερικών Μεταβλητών
#include <91x_lib.h>
Εισάγει τη βιβλιοθήκη για τον μικροελεγκτή STR91x, η οποία περιέχει ορισμούς καταχωρητών και συναρτήσεις για τη διαχείριση υλικού (π.χ. GPIO, ADC, Timer)
#include "LCD.h“
Εισάγει τη βιβλιοθήκη για τις συναρτήσεις που σχετίζονται με την οθόνη LCD (π.χ. αρχικοποίηση, αποστολή εντολών και εμφάνιση κειμένου).
extern short AD_last;
Δηλώνει μια εξωτερική μεταβλητή AD_last τύπου short. Αυτή αποθηκεύει την τελευταία τιμή που διαβάστηκε από τον ADC (μέσω interupt) και χρησιμοποιείται σε όλο το πρόγραμμα.

## Slide 4
Blinky.c
Επικεφαλίδες και Δήλωση Εξωτερικών Μεταβλητών
extern __irq void TIM3_IRQ_Handler(void); /* TIM3 interrupt routine */
extern __irq void ADC_IRQ_Handler (void); /* ADC interrupt routine */
Δηλώνει εξωτερικές συναρτήσεις που είναι οι διαχειριστές των interupts για τον Timer TIM3 και για τον ADC. Η σύνταξη __irq υποδηλώνει ότι αυτές οι συναρτήσεις εκτελούνται στο πλαίσιο των interupts.

## Slide 5
Blinky.c
Συνάρτηση wait()
void wait (void) { /* Wait function */
int d;
d = AD_last; /* Read AD_last value */
void wait(void): Ορίζει μια συνάρτηση καθυστέρησης, η οποία χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα χρονικό διάστημα μεταξύ των αλλαγών των LED.
int d;: Δήλωση τοπικής μεταβλητής για τον υπολογισμό του χρόνου καθυστέρησης.
d = AD_last;: Ανάγνωση της τελευταίας τιμής από τον ADC. Η τιμή αυτή καθορίζει το πόσο θα καθυστερεί το πρόγραμμα.
if (d != AD_last) /* Make sure that AD interrupt did */
d = AD_last; /* not interfere with value reading */
Ελέγχει αν η τιμή άλλαξε μεταξύ δύο αναγνώσεων και διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται μια σταθερή τιμή.

## Slide 6
Blinky.c
Συνάρτηση wait()
d *= 500;
d += 50000; /* Scale analog value for delay */
/* lower value -> longer delay */
while (d--); /* Only to delay for LED flashes */
}
d *= 500; και d += 50000;: Κλιμακώνει την τιμή ώστε να καθοριστεί η διάρκεια της καθυστέρησης. Παρατηρούμε ότι όταν η τιμή του ADC είναι χαμηλή, το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι μικρότερο και έτσι η πρόσθεση του σταθερού αριθμού οδηγεί σε μεγαλύτερη καθυστέρηση (δηλαδή, πιο αργή εναλλαγή των LED).
while (d--);: Βρόχος καθυστέρησης που απλά μειώνει τη μεταβλητή d μέχρι να φτάσει στο μηδέν, δημιουργώντας το επιθυμητό χρονικό διάστημα.

## Slide 7
Blinky.c
Συνάρτηση main()
int main (void) {
unsigned int i, n;
unsigned short AD_old, AD_value;
}
int main(void): Η κύρια συνάρτηση του προγράμματος.
Δήλωση τοπικών μεταβλητών:
i, n: Μεταβλητές για βρόχους επανάληψης.
AD_old, AD_value: Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και επεξεργασία των τιμών του ADC.

## Slide 8
Blinky.c
Ρύθμιση ADC (Αναλογική Είσοδος)
/* ADC Setup */
SCU->GPIOIN[4] |= 0x01; /* P4.0 input - mode 0 */
SCU->GPIOOUT[4] &= 0xFFFC; /* P4.0 output - mode 0 */
GPIO4->DDR &= 0xFE; /* P4.0 direction - input */
SCU->GPIOANA |= 0x0001; /* P4.0 analog mode ON */
SCU->GPIOIN[4] |= 0x01; Ορίζει το pin P4.0 ως είσοδο (mode 0).
SCU->GPIOOUT[4] &= 0xFFFC; Ρυθμίζει το αντίστοιχο pin ως έξοδο αλλά εδώ καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας (mode 0).
GPIO4->DDR &= 0xFE; Ορίζει την κατεύθυνση του P4.0 ως είσοδο.
SCU->GPIOANA |= 0x0001; Ενεργοποιεί τη λειτουργία αναλογικής εισόδου για το P4.0, απαιτούμενη για τη χρήση του ADC.

## Slide 9
Blinky.c
Ρύθμιση ADC
ADC->CR |= 0x0002; /* Set POR bit */
for (n = 0; n < 100000; n ++); /* Wait > 1 ms (at 96 MHz) */
ADC->CR |= 0x0002; Θέτει το bit POR (Power On Reset) για τον ADC, ξεκινώντας τη διαδικασία εκκίνησης.
for (n = 0; n < 100000; n ++); Βρόχος καθυστέρησης για πάνω από 1 ms, ώστε να ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση του ADC.
ADC->CR &= 0xFFF7; /* Clear STB bit */
for (n = 0; n < 1500; n ++); /* Wait > 15 us (at 96 MHz) */
ADC->CR &= 0xFFF7; Καθαρίζει το bit STB (standby) του ADC, προετοιμάζοντας τον για μετατροπή.
for (n = 0; n < 1500; n ++); Επιπλέον καθυστέρηση (περίπου 15 µs) για σταθεροποίηση μετά την έξοδο από το standby.

## Slide 10
Blinky.c
Ρύθμιση ADC
ADC->CR |= 0x0400; /* Enable end of conversion interupt*/
ADC->CCR = 0x0003; /* AD Conversion, No WDG on Ch 0 */
ADC->CR |= 0x0400; Ενεργοποιεί το διακοπτικό για το τέλος της μετατροπής του ADC.
ADC->CCR = 0x0003; Ορίζει τις παραμέτρους μετατροπής του ADC: επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας (π.χ. κανάλι 0) και απενεργοποιεί το watchdog για αυτό το κανάλι.
Ρύθμιση LED
GPIO8->DDR = 0xFF; /* P8.0..7 Outputs (LCD Data) */
GPIO9->DDR = 0x07; /* P9.0..2 Outputs (LCD Control) */
GPIO8->DDR = 0xFF; Ορίζει τα pins P8.0 έως P8.7 ως εξόδους για τα δεδομένα της οθόνης LCD.GPIO9->DDR = 0x07; Ορίζει τα pins P9.0 έως P9.2 ως εξόδους για τους ελέγχους της οθόνης LCD (π.χ. Enable, RW, RS).

## Slide 11
Blinky.c
Αρχικοποίηση και Εμφάνιση στην LCD
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_print (" MCB-STR9 DEMO ");
set_cursor (0, 1);
lcd_print (" www.keil.com ");
lcd_init(); Καλεί τη συνάρτηση αρχικοποίησης του LCD, η οποία στέλνει τις απαραίτητες εντολές στον ελεγκτή για την προετοιμασία της οθόνης.
lcd_clear(); Καθαρίζει την οθόνη LCD.
lcd_print (" MCB-STR9 DEMO "); Εμφανίζει το μήνυμα "MCB-STR9 DEMO" στην πρώτη γραμμή του LCD.
set_cursor (0, 1); Μετακινεί τον δείκτη στην αρχή της δεύτερης γραμμής (στήλη 0, γραμμή 1).
lcd_print (" www.keil.com "); Εμφανίζει το μήνυμα "www.keil.com" στη δεύτερη γραμμή του LCD.

## Slide 12
Blinky.c
Αρχική Καθυστέρηση
for (i = 0; i < 200; i++) wait(); /* Wait for initial display */
Δημιουργεί μία σειρά καθυστερήσεων (200 επαναλήψεις της συνάρτησης wait()) ώστε να παραμείνει το αρχικό μήνυμα στην οθόνη για κάποιο χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσει η κύρια λούπα του προγράμματος.

## Slide 13
Blinky.c
Διαμόρφωση interupts για ADC και Timer
VIC0->VAiR[15] = (unsigned int)ADC_IRQ_Handler; /* Setup ADC IRQ Hndl addr */
VIC0->VCiR[15] |= 0x20; /* Enable the vector interrupt */
VIC0->VCiR[15] |= 15; /* Specify the interrupt number */
VIC0->INTER |= (1<<15); /* Enable ADC interrupt */
VIC0->VAiR[15] = (unsigned int)ADC_IRQ_Handler; Ορίζει τη διεύθυνση του χειριστή interrupt για τον ADC στον Vector Interrupt Controller (VIC).
VIC0->VCiR[15] |= 0x20; Ενεργοποιεί το αντίστοιχο vector.
VIC0->VCiR[15] |= 15; Καθορίζει τον αριθμό του interupt για τον ADC.
VIC0->INTER |= (1<<15); Ενεργοποιεί το interupt του ADC στο κύριο σύστημα των interupts.
Διαμόρφωση ADC Interrupt

## Slide 14
Blinky.c
Διαμόρφωση interupts για ADC και Timer
VIC0->VAiR[7] = (unsigned int)TIM3_IRQ_Handler; /* Setup TIM3 IRQ Hndl addr*/
VIC0->VCiR[7] |= 0x20; /* Enable the vector interrupt */
VIC0->VCiR[7] |= 7; /* Specify the interrupt number */
VIC0->INTER |= (1<<7); /* Enable TIM3 interrupt */
VIC0->VAiR[7] = (unsigned int)ADC_IRQ_Handler; Ορίζει τη διεύθυνση του χειριστή interrupt για τον TIM3 στον Vector Interrupt Controller (VIC).
VIC0->VCiR[7] |= 0x20; Ενεργοποιεί το αντίστοιχο vector.
VIC0->VCiR[7] |= 15; Καθορίζει τον αριθμό του interupt για τον TIM3.
VIC0->INTER |= (1<<7); Ενεργοποιεί το interupt του TIM3 στο κύριο σύστημα των interupts.
Διαμόρφωση TIM3 Interrupt

## Slide 15
Blinky.c
Διαμόρφωση του Timer 3 (TIM3)
TIM3->CNTR = 0x0000; /* Setup TIM3 counter register */
TIM3->CR2 &= 0xFF00; /* Clear prescaler value */
TIM3->CR2 |= 0x000F; /* Setup TIM3 prescaler */
TIM3->CR2 |= 0x2000; /* TIM3 timer overflow intrupt en */
TIM3->CR1 |= 0x8000; /* TIM3 counter enable */
TIM3->CNTR = 0x0000; Μηδενίζει τον μετρητή του Timer 3, αρχικοποιώντας την καταμέτρηση.
TIM3->CR2 &= 0xFF00; Καθαρίζει τα χαμηλότερα 8 bits του καταχωρητή ελέγχου, για να διαγραφεί κάθε προηγούμενη τιμή του prescaler.
TIM3->CR2 |= 0x000F; Ορίζει την τιμή του prescaler που καθορίζει το ρυθμό αύξησης του μετρητή.
TIM3->CR2 |= 0x2000; Ενεργοποιεί το interrupt overflow του Timer, ώστε να ειδοποιείται όταν ο μετρητής υπερβεί το όριο.
TIM3->CR1 |= 0x8000; Ενεργοποιεί τον Timer 3 ξεκινώντας την καταμέτρηση.

## Slide 16
Blinky.c
Κύρια Λούπα Εκτέλεσης
while (1) { /* Loop forever */
for (n = 0x01; n <= 0xFF; n <<= 1) {
GPIO7->DR[0x3FC] = n; /* Turn on LED */
wait(); /* Delay */
while (1) { ... } O ατέρμονος βρόχος που κρατά το πρόγραμμα σε συνεχή εκτέλεση.
for (n = 0x01; n <= 0xFF; n <<= 1) Εσωτερικός βρόχος. Αρχικά, η μεταβλητή n παίρνει την τιμή 0x01 και σε κάθε επανάληψη γίνεται bit-shift προς τα αριστερά (δηλαδή, διπλασιάζεται). Αυτό δημιουργεί ένα μοτίβο όπου κάθε φορά ένα διαφορετικό LED (ή συνδυασμός LED) ανάβει, ανάλογα με το bit που είναι ενεργό.
GPIO7->DR[0x3FC] = n; Γράφει την τιμή n στο Data Register της θύρας GPIO7, ενεργοποιώντας τα LED σύμφωνα με το bit pattern της τιμής.
wait(); Καλεί τη συνάρτηση καθυστέρησης, ώστε να παρατηρηθεί το μοτίβο αναλαμπής των LED.

## Slide 17
Blinky.c
Κύρια Λούπα Εκτέλεσης
AD_value = AD_last; /* Read AD_last value */
if (AD_value != AD_last) /* Make sure that AD interrupt did */
AD_value = AD_last; /* not interfere with value reading */
AD_value /= 13; /* Scale to AD_Value to 0 - 78 */
Διαβάζει ξανά την τιμή από τη μεταβλητή AD_last, για να διασφαλίσει ότι η τιμή που χρησιμοποιείται είναι σταθερή.
AD_value /= 13; Κλίμακα της τιμής του ADC ώστε να περιοριστεί σε εύρος 0 έως 78. Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της έντασης του σήματος σε γραφική μορφή (bar graph) στην LCD οθόνη.

## Slide 18
Blinky.c
Κύρια Λούπα Εκτέλεσης
if (AD_old != AD_value) { /* If AD value has changed */
set_cursor (0, 1);
AD_old = AD_value;
Διαβάζει ξανά την τιμή από τη μεταβλητή AD_last, για να διασφαλίσει ότι η τιμή που χρησιμοποιείται είναι σταθερή.

## Slide 19
Blinky.c
Κύρια Λούπα Εκτέλεσης
for (i = 0; i < 16; i++) { /* Disp bargraph according to AD */
if (AD_value > 5) {
lcd_putchar (0x05);
AD_value -= 5;
} else {
lcd_putchar (AD_value);
AD_value = 0; }…..}
Ο βρόχος for (i = 0; i < 16; i++) διατρέχει κάθε θέση της δεύτερης γραμμής της LCD.
Εντός του βρόχου, αν η τιμή AD_value είναι μεγαλύτερη από 5, τότε lcd_putchar (0x05); Εκτυπώνεται ο χαρακτήρας που αντιπροσωπεύει μια «μονάδα» του bar graph.
AD_value -= 5; Αφαιρείται 5 από την τιμή για να υπολογιστεί το υπόλοιπο. Αν η τιμή είναι 5 ή μικρότερη, τότε εκτυπώνεται ο χαρακτήρας που αντιστοιχεί στην υπολειπόμενη τιμή και η τιμή μηδενίζεται.
Με αυτόν τον τρόπο, στην LCD εμφανίζεται μια οριζόντια γραμμή (bar graph) που απεικονίζει την τιμή του ADC.

## Slide 20
Σύνοψη
Το πρόγραμμα αρχικοποιεί τον ADC, τα LED και την οθόνη LCD.
Χρησιμοποιεί δύο interrupts a) Timer TIM3, που είναι για την περιοδική εκκίνηση μιας νέας μετατροπής ADC, b) ADC, που είναι για να ενημερώνει την τιμή AD_last μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή.
Η καθυστέρηση στη συνάρτηση wait() ρυθμίζεται από την τιμή του ADC, επηρεάζοντας έτσι τον ρυθμό αναλαμπής των LED
Παράλληλα, η τιμή του ADC απεικονίζεται ως γραφική μπάρα στην οθόνη LCD, επιτρέποντας έτσι την οπτική παρακολούθηση της αναλογικής εισόδου.

## Slide 21
Ερωτήσεις
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών