## Slide 1: ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δρ. Ασαρίδης Ηλίας – Δρ. Αντωνόπουλος Χρήστος

## Slide 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περιήγηση στο Internet
Σταθερή τηλεφωνία
Κινητή τηλεφωνία
Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έχει περισσότερους από 6 δισεκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτού του αριθμού, πρόκειται για περίπου το 93% του ανθρώπινου πληθυσμού, και είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των υπολογιστών υπηρεσίας του Internet και των σταθερών τηλεφωνικών γραμμών μαζί.
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας = το πιο επιτυχημένο δίκτυο στον κόσμο

## Slide 4
Τα κινητά τηλέφωνα (mobile phones ή cellular phones) έχουν περάσει από τέσσερις διακριτές γενιές, με διαφορετικές τεχνολογίες, που ονομάζονται:
Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Πρώτης Γενιάς (Αναλογική Φωνή)
Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Δεύτερης Γενιάς (Ψηφιακή Φωνή)
Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Τρίτης Γενιάς (Ψηφιακή φωνή και Δεδομένα)
Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Τέταρτης Γενιάς (Το παρόν)

## Slide 6: Ιστορική αναδρομή-Εξέλιξη (1/2)
1895: πρώτη ασύρματη μετάδοση, Marconi
1907: υπερατλαντική μετάδοση
1915: ασύρματη μετάδοση φωνής New York – San Francisco
1920: ανακάλυψη των short waves (Marconi)
1926: Ενσύρματο τηλέφωνο στο τρένο (Αμβούργο-Βερολίνο)
1928: προσπάθειες μετάδοσης TV
1933: διαμόρφωση συχνότητας
1958: Α-Netz (Germany), 160MHz, analog
1972: B-Netz (Germany), 160MHz, analog
1979: NMT (Scandinavian), 450MHz
1982: Προδιαγραφές GSM
1983: AMPS (advanced mobile phone system), analog
1984: CT1, Europe, cordless

## Slide 7: Ιστορική αναδρομή-Εξέλιξη (2/2)
1986: C-Netz (Germany), 450MHz, analog voice
1991: Προδιαγραφές DECT
1992: Ξεκίνημα του GSM
1996: HiperLAN
1997: Wireless LAN – IEEE 802.11
1998: Προδιαγραφές διαδόχων GSM (UMTS)
1999: Προτυποποίηση/Ξεκίνημα 802.11b, Bluetooth, WAP, IMT-2000, GPRS, UMTS
2001: Ξεκίνημα του 3G
2007: Εμπορική ανάπτυξη 3G
2008: Ξεκίνημα 4G

## Slide 8
Εξέλιξη των τεχνολογιών προς 4G

## Slide 9: Ασύρματα συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών
Τρεις κύριες περιοχές εφαρμογής
Ασύρματη πρόσβαση σε μεγάλα δίκτυα για προσωπικές επικοινωνίες χαμηλών απαιτήσεων κινητικότητας
Ασύρματα δίκτυα κινητών επικοινωνιών για προσωπικές επικοινωνίες υψηλών απαιτήσεων κινητικότητας
Ασύρματα τοπικά δίκτυα

## Slide 10: Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες
Σκοπός
οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία, με οποιοδήποτε οντότητα (πρόσωπο, Η/Υ), σε οποιοδήποτε μέρος

## Slide 11: Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες
Βασικοί παράγοντες που καθιστούν δυνατή την παροχή κινητών και προσωπικών επικοινωνιών
κινητικότητα του τερματικού (terminal mobility)‏
προσωπική κινητικότητα (personal mobility)‏
μεταφερσιμότητα των υπηρεσιών (service portability)‏

## Slide 12: Κινητές επικοινωνίες
Το σημείο πρόσβασης υπηρεσίας
δεν είναι σταθερό
Προσδιορίζεται μοναδικά
η συσκευή αλλά όχι η θέση
1
2

## Slide 13: Προσωπικές επικοινωνίες
Το σημείο πρόσβασης δεν είναι σταθερό
Δίκτυο
ενσύρματο
ασύρματο

## Slide 14: Mobile devices

## Slide 15: Mobile/Wireless networks

## Slide 16: Κινητές και Ασύρματες υπηρεσίες

## Slide 17: Επικαλυπτόμενα Δίκτυα Στόχος

## Slide 18: Κυψελωτά δίκτυα 2ης γενιάς Ενδεικτικά
GSM
DCS 1800
HSCSD
GPRS [μέχρι 160 kbps]
IS-95 (CDMA)

## Slide 19: Συστήματα κινητών επικοινωνιών 3G Ενδεικτικά
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) [386 kbps, 8PSK]
EGPRS (Enhanced GPRS) [3xGPRS]
UMTS [144 kbps για οχήματα (μέχρι 50 km/h), 384 kbps για πεζούς, 2 Mbps για εσωτερικούς χώρους]

## Slide 20: Συστήματα κινητών επικοινωνιών 4G
LTE (Long Term Evolution) Release 10 and Beyond (LTE-Advanced).
WirelessMAN-Advanced (IEEE Std 802.16m)

## Slide 21: ΟΙ ΔΥΟ ΕΞΥΠΝΕΣ ΙΔΕΕΣ
Α. Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Β.Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 22: Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
Κύτταρο ή Κυψέλη είναι η γεωγρφική περιοχή η οποία καλύπτεται νοητά απο Η/Μ ακτινοβολία. Εκπέμπεται από μία κεραία του σταθμού βάσης και η περιοχή αυτή οριοθετείται από ένα κατώφλι στάθμης ισχύος.
Η πραγματική μορφή ενός κυττάρου δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα αλλά έχει μια άμορφη δομή στο χώρο.

## Slide 23
Κατά τον σχεδιασμό της Η/Μ κάλυψης στο χαρτί, δεν μπορούν να χρησιμοποιήθουν τέτοια άμορφα σχήματα. Έτσι χρησιμοποιούνται δομές όπως κύκλοι, τετράγωνα ή εξάγωνα για τη σχεδίαση της κάλυψης σε μια γεωγραφική περιοχή στο χάρτη.
Το εξάγωνο είναι το γεωμετρικό σχήμα που καλύπτει πλήρως μια επιφάνεια χωρίς επικαλύψεις.
Αντιθέτως ο κύκλος δεν είναι πρακτικός από σχεδιαστική άποψη, διότι υπάρχουν κενές περιοχές και περιοχές επικάλυψης.

## Slide 24: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Αναφέρεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης καναλιών τα οποία έχουν την ίδια συχνότητα, αλλά είναι καταχωρημένα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές κάλυψης του δικτύου. Η μόνη απαίτηση είναι να έχουν ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συγκαναλικής παρεμβολής.
Με τον συνδυασμό της επαναχρησιμοποίησης συχνότητας και την υλοποίηση του δικτύου με κύτταρα μικρής εμβέλειας και ειδικά sectorized cells επιτυγχάνουμε:
ελαχιστοποίηση της συγκαναλικής παρεμβολής (co-channel interference)
αύξηση του λόγου του σήματος προς τον θόρυβο οπότε και την αύξηση της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.
αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου

## Slide 25: Πληροφορία / Μήνυμα / Σήμα
Πληροφορία: Γνώση ή είδηση για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που θέλουμε να επικοινωνήσουμε.
Μήνυμα: είναι η γνώση ή είδηση που μεταδίδεται από κάποιο αποστολέα / πηγή και λαμβάνεται από ένα δέκτη / χρήστη.
Σήμα: είναι η καθαυτό ποσότητα (ηλεκτρική, οπτική, μηχανική, κλπ) που μεταδίδεται από τον πομπό στον δέκτη ενός συστήματος.

## Slide 26: Μετάδοση πληροφορίας
Αγγελιοφόροι
  Μεταφορά προφορικών και γραπτών μηνυμάτων με δρομείς.
  Συνηθισμένη μέθοδος στην αρχαία Ελλάδα.
Συστήματα Επικοινωνιών

## Slide 27: Σύστημα Επικοινωνιών
Σύστημα που μεταδίδει πληροφορία / μήνυμα από μία πηγή σε ένα προορισμό ή ένα χρήστη.
αναλογική
ψηφιακή
Αναλογικό (ΑΜ / FM ράδιο, TV κτλ)
Ψηφιακό (H/Y, DTV, CD player κτλ)
Σύστημα Επικοινωνίας
Χρήστης
Πηγή
Μήνυμα
Μήνυμα

## Slide 28: Ασύρματη Μετάδοση
Βασίζεται στην ιδιότητα των ηλεκτρονίων να κινούνται δημιουργώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα
  Προς όλες τις κατευθύνσεις
  Με την ταχύτητα του φωτός
  Ακόμα και στο κενό
1865 James Maxwell (πρόβλεψη)
1887 Henrich Herz (ύπαρξη)

## Slide 29: Ασύρματη Μετάδοση
Βασικά χαρακτηριστικά μετάδοσης
  Συχνότητα f = αριθμός ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο (Hertz)
  Μήκος κύματος λ = απόσταση μεταξύ δύο μέγιστων/ελάχιστων
  λ · f = c (c = ταχύτητα φωτός)
Οι ιδιότητες του σήματος εξαρτώνται από τη συχνότητά του
  Μικρή συχνότητα = το σήμα διαπερνά φυσικά εμπόδια, αλλά η ισχύς μειώνεται γρήγορα και το ποσό πληροφορίας που μπορεί να μεταδοθεί είναι μικρό
  Μεγάλη συχνότητα = το σήμα μεταφέρει μεγαλύτερο ποσό πληροφορίας, αλλά αντανακλάται στα φυσικά εμπόδια, μικρότερη σχετικά εμβέλεια
  Μη χρήση συχνοτήτων άνω του ορατού φάσματος για λόγους υγείας

## Slide 30: Ασύρματη Μετάδοση

## Slide 31: Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

## Slide 32: Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

## Slide 33: Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα
Ραδιοκύματα: κατώτερο τμήμα του φάσματος, μέχρι μερικά MHz
Μικροκύματα: UHF, SHF, EHF. Έχουν μεγάλη εφαρμογή στα ασύρματα συστήματα και προσφέρουν υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Εύκολη εξασθένηση από εμπόδια
Υπέρυθρα κύματα: Εκπέμπεται από θερμά αντικείμενα (νυχτερινή όραση). Χρησιμοποιείται σε μερικά ασύρματα συστήματα (υπέρυθρη εκδοχή του 802.11)
Ορατό φως
Υπεριώδης ακτινοβολία
Ακτίνες Χ
Ακτίνες Γ

## Slide 34: Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα
< 3 KHz, Extremely Low Frequency, επικοινωνίες υποβρυχίων
3 - 30 KHz, Very Low Frequency, Θαλάσσιες επικοινωνίες
20-300 KHz, Low Frequency, ραδιοφωνία AM
0.3-3 MHz, Medium Frequency, ραδιοφωνία AM
3-30 MHz, High Frequency, διάφορες επικοινωνίες
30-300 MHz, Very High Frequency, ραδιοφωνία FM, τηλεόραση
0.3-3 GHz, Ultra High Frequency, τηλεόραση, κυψελική τηλεφωνία
3-30 GHz, Super High Frequency, δορυφόροι
30-300 GHz, Extra High Frequency, δορυφόροι, ραντάρ

## Slide 35: Διαχείριση Φάσματος
Η διαδικασία αποφυγής παρεμβολών αποτελεί την διαχείριση του φάσματος
Σε κάθε χώρα υπάρχει αντίστοιχος ρυθμιστικός φορέας
Για την παγκόσμια διαχείριση υπεύθυνη είναι η ITU (International Telecommunications Union), η υιοθέτηση όμως των οδηγιών της από τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς δεν είναι υποχρεωτική
Η ITU διαιρεί τον πλανήτη σε τρεις περιοχές
  Στην Αμερικανική Ήπειρο
  Στη ζώνη της Ευρώπης, Αφρικής και πρώην Σοβιετικής Ένωσης
  Στην υπόλοιπη Ασία και Ωκεανία
Η FCC (Federal Communications Committee) αδειοδοτεί τμήματα του φάσματος χωρίς περιορισμό στον τύπο των υπηρεσιών κάτι που δεν ισχύει με τον ρυθμιστικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στην Ελλάδα η αντίστοιχη αρχή είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

## Slide 36: Διαχείριση Φάσματος
ISM (Industrial Scientific Medical)
Ορισμένα τμήματα του φάσματος χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια
Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs) και δίκτυα προσωπικής περιοχής (Personal Area Networks, PANs)

## Slide 37: Φυσική της διάδοσης
Ιδιαίτερη σημασία σε κάθε ασύρματη επικοινωνία έχει η ποσότητα της πληροφορίας που μεταφέρεται
Η μέγιστη τιμή του ρυθμού μετάδοσης W (bit ανά sec) για ένα κανάλι εύρους H Hz, με λόγο σήματος προς θόρυβο S/N δίνεται από την:
W = Hlog2(1+S/N)
Ισχύει για κάθε μορφή μετάδοσης και δίνει απλά την μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς πληροφοριών

## Slide 38: Φυσική της διάδοσης
Οι ταχύτητες που επιτυγχάνονται σε πραγματικά κανάλια είναι σημαντικά μικρότερες
  Θερμικός θόρυβος
  Απώλεια ελεύθερου χώρου (free space path loss)
  Μετατόπιση Doppler
  Ανάκλαση (reflection)
  Διασπορά (scattering)
  Περίθλαση (diffraction)

## Slide 39: Φυσική της διάδοσης
Ανάκλαση (reflection): Διαστάσεις >> λ
Διασπορά (scattering): Διαστάσεις ~ λ
Περίθλαση (diffraction): Αδιαπέραστο αντικείμενο

## Slide 40: Απώλεια Ελεύθερου Χώρου
Εξασθένηση του σήματος κατά την διάδοσή του
Μεγαλώνει ανάλογα με την απόσταση πομπού-δέκτη
Στο κενό η λαμβανόμενη ισχύς για απόσταση x είναι αντιστρόφως ανάλογη του x2. παραλείποντας όλους τους υπόλοιπους μηχανισμούς εξασθένισης

## Slide 41: Μετατόπιση Doppler
Προκαλείται από την σχετική κίνηση του πομπού σε σχέση με τον δέκτη
Η συχνότητα του λαμβανόμενου σήματος φαίνεται διαφορετική από εκείνη του εκπεμπόμενου
Όταν πομπός-δέκτης πλησιάζουν, η συχνότητα αυξάνει ενώ όταν απομακρύνονται μειώνεται

## Slide 42: Μετατόπιση Doppler

## Slide 43: Μηχανισμοί διάδοσης
Ανάκλαση: Ένα κύμα προσπίπτει σε αντικείμενο με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές του μήκους κύματος
Διασπορά: Ένα κύμα προσπίπτει σε αντικείμενο με διαστάσεις ίδιας τάξης μεγέθους με αυτές του μήκους κύματος
Περίθλαση: Ένα κύμα προσπίπτει σε αδιαπέραστο αντικείμενο οπότε δημιουργούνται δευτερεύοντα κύματα στην άλλη πλευρά (όσο μεγαλύτερο το λ τόσο πιο εύκολα παρατηρείται περίθλαση)

## Slide 44: Μηχανισμοί διάδοσης

## Slide 45: Πολύδρομη διάδοση (multipath)
Η πολύδρομη διάδοση μπορεί να οδηγήσει στην παρουσία ενέργειας από προηγούμενο σύμβολο
Το φαινόμενο ονομάζεται διασυμβολική παρεμβολή
Επίσης γνωστό και ως επέκταση καθυστέρησης (delay spread)

## Slide 46
Πολύδρομη διάδοση(Multipath)
Λογω των μηχανισμών διάδοσης, πολλαπλά κύματα
φτάνουν στον δεκτή
Μερικές φορές σ’ αυτα συμπεριλαμβάνεται και το σήμα οπτικής επαφής
(line-of sight- LOS)
Κατανομη ισχυος στις
συνιστωσες πολλαπλης
διοδευσης

## Slide 47: Η αποκριση ενος χρονικα αμεταβλητου καναλιου

## Slide 48: Πολλαπλη διοδευση (Multipath)
To μηκος κυματος του φεροντος σε ενα κυψελοειδες συστημα ειναι
15 - 40 cm. Μικρες αλλαγες στις διαφορες των διαδρομών λογω της
κινησης του κινητού προκαλουν μεγαλες αλλαγες στην διαφορα φασης
των προσπιπτοντων (στην κεραια) επιπεδων κυματων, με αποτελεσμα:
Την συμβολη επιπεδων κυματων με μεταβαλλόμενη φαση που συνεπαγεται μεγαλες διακυμανσεις του πλατους του λαμβανομενου σηματος
Την μεταβαλλομενη μετατοπιση συχνοτητας λογω κινησης (Doppler shift) των συνιστωσων πολλαπλης διοδευσης που δημιουργει τυχαιες διακυμανσεις της συχνοτητας
Την μεταβαλλομενη καθυστερηση διαδοσης που προκαλει χρονικη διασπορα του σηματος- Time dispersion (echoes)