## Slide 1: ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δρ. Ασαρίδης Ηλίας – Δρ. Αντωνόπουλος Χρήστος

## Slide 2
Πολυπλεξία
!!Παρέχει πρόσβαση
περισσότερων
του ενός συνδρομητών
στο φυσικό μέσο.
FDMA= Αναλογικά Συστήματα
TDMA= Ψηφιακά Συστήματα
CDMA= Κινητά 3της Γενιάς

## Slide 3: Αμφίδρομη επικοινωνία (duplex)
Αμφιδρόμηση με διαίρεση συχνότητας (α) και αμφιδρόμηση με διαίρεση χρόνου (β)
Στην FDD (Frequency Division Duplexing) κάθε αμφίδρομο κανάλι αποτελείται από δύο μονόδρομα κανάλια σε διαφορετικές συχνότητες
Στην TDD (Time Division Duplexing) οι χρήστες χρησιμοποιούν το ίδιο ραδιοκανάλι σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

## Slide 4: Αμφίδρομη επικοινωνία (duplex)
Αναθέσεις σε ζεύγη
Χρήστη → Σταθμό : uplink/forward link (εμπρόσθιο κανάλι)
Σταθμό → Χρήστη : downlink/reverse link (ανάστροφο κανάλι)
Εξοικονόμηση ενέργειας: Fuplink < Fdownlink
  Όσο μικρότερη συχνότητα τόσο μικρότερη εξασθένηση άρα απαιτείται μικρότερη ισχύς εκπομπής

## Slide 5: Αμφίδρομη επικοινωνία (duplex)
Τα ζεύγη έχουν (συνήθως) το ίδιο εύρος
Μη αποδοτική λόγο διαφορετικού φόρτου στο εμπρόσθιο σε σχέση με το ανάστροφο (μεγαλύτερος;)
Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση στην TDD λόγω του γεγονότος πως δεν είναι πλήρως αμφίδρομη (διαχωρισμός χρόνου) και μια καθορισμένη διαφορά στην συχνότητα μεταξύ ανάστροφου και εμπρόσθιου καναλιού στην FDD (διαχωρισμός συχνότητας)

## Slide 6: Πολλαπλή πρόσβαση
Οι σταθμοί του δικτύου μοιράζονται το μέσο μετάδοσης για την πραγματοποίηση της εκπομπής τους
Ο έλεγχος της πρόσβασης γίνεται από το πρωτόκολλο ελέγχου πρόσβασης (Medium Access Control, MAC)
  Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας (Frequency/Wavelength Division Multiple Access)
  Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (Time Division Multiple Access)
  Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (Code Division Multiple Access)
  Ανταγωνιστικής πρόσβασης (Carrier Sense Multiple Access, ALOHA)
  Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χώρου (SDMA)

## Slide 7
Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές.
• Τρία βασικά είδη:
1. TDM/TDMA (Time Division Multiple Access): Πολυπλεξία στο χρόνο
2. FDM/FDMA (Frequency Division Multiple Access): Πολυπλεξία στη συχνότηταWDM (Wavelength Division Multiplexing): Ειδική περίπτωση FDM για οπτικές ίνες (πολύ υψηλές συχνότητες)
3. CDMA (Code Division Multiple Access): Πολυπλεξία κώδικα
4. Συνδυασμοί των παραπάνω

## Slide 8
Η πληροφορία διοχετεύεται σε κανάλια που διαφοροποιούνται μεταξύ τους στη συχνότητα φέροντος.
Έτσι, πολλές συνομιλίες είναι δυνατόν να λάβουν χώρα ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας κάποιες από τις συχνότητες του συστήματος.
Στο GSM, έχουμε (τυπικά) το πολύ 15 διαφορετικές συχνότητες σε μία κυψέλη.
FDM/FDMA (Frequency Division Multiple Access)

## Slide 9: Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας
Σύστημα | Uplink MHz | Downlink MHz | Εύρος καναλιού | Χρησιμοποιούμενο εύρος
AMPS | 824-849 | 869-894 | 40 KHz | 24 KHz
NMT | 453-457.5 890-915 | 463-467.7 935-960 | 25 KHz | 9.4 KHz
Ελαττώνεται η απόδοση του φάσματος λόγω διαστημάτων ασφαλείας
π.χ. κυψελικά δίκτυα 1ης γενιάς

## Slide 10
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας
Το πλήθος των καναλιών, τα οποία υποστηρίζονται ταυτόχρονα σε ένα σύστημα FDMA είναι:
Παράδειγμα: Σε χρήστη ασύρματου δικτύου FDMA εκχωρούνται 12.5 MHz. Αν το Bt είναι 12.5 MHz, το Bguard είναι 10 KHz και το Bch είναι 30 KHz να βρείτε το πλήθος των διαθέσιμων καναλιών
όπου: Bt είναι η συνολική κατανομή φάσματος, Bguard είναι η ζώνη φύλαξης και Bch το εύρος ζώνης κάθε καναλιού

## Slide 11
Πολυπλεξία στo Χρόνο (Time Division Multiple Access)
Η πληροφορία διοχετεύεται σε τμήματα που διαδέχονται το ένα το άλλο στο χρόνο. Κάθε χρήστης μεταδίδει συγκεκριμένη χρονική στιγμή που καλείται χρονοθυρίδα.
Έτσι, πολλές συνομιλίες είναι δυνατόν να λάβουν χώρα ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας μια συχνότητα. Η ταχύτητα κάθε καναλιού υποβιβάζεται κατά τον αριθμό των χρονοθυρίδων.
Στο GSM η χρήση του TDMA γίνεται για τη διαφοροποίηση των οχτώ καναλιών που υπάρχουν σε κάθε συχνότητα (πλαίσιο 8 χρονοθυρίδων).
• Άρα, το κανάλι στο GSM προσδιορίζεται από τη συχνότητα αλλά και από τη χρονοθυρίδα.
•Αν K συχνότητες διαθέτει μία κυψέλη, τότε ταυτόχρονα μπορούν να εξυπηρετηθούν 8K χρήστες (ένας χρήστης για κάθε μία από τις 8 χρονοθυρίδες και για κάθε συχνότητα)

## Slide 12
Εισαγωγικά Στοιχεία για το CDMA
CDMA: Code Division Multiple Access
Χρήση σε στρατιωτικές εφαρμογές από δεκαετίες
Βάση των συστημάτων 3ης γενιάς
Όλοι οι χρήστες:
σε όλο το φάσμα συχνοτήτων(στο ίδιο)
την ίδια στιγμή με ιδιαίτερο κώδικα, που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του σήματος.
Η πληροφορία πολλαπλασιάζεται με μία κωδική ακολουθία (κώδικας), που είναι μοναδική για κάθε χρήστη.
Στον δέκτη, ένας νέος πολλαπλασιασμός με τον ίδιο κώδικα λαμβάνει χώρα. Οι κώδικες είναι τέτοιοι ώστε να μπορεί ο δέκτης να αναγνωρίσει το μήνυμα του αποστολέα, χωρίς να τον επηρεάζουν οι μεταδόσεις άλλων χρηστών που επίσης λαμβάνει.
Άρα: μεταδίδουν ταυτόχρονα, συχνότητα, (κατάλληλοι) μεταδίδουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα στην ίδια συχνότητα χωρίς πρόβλημα αρκεί οι κώδικες των χρηστών να είναι κατάλληλοι).

## Slide 13: Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου
Είναι ουσιαστικά ημί-αμφίδρομη (half duplex) μέθοδος
Η διάρκεια της σχισμής είναι τόσο μικρή που δημιουργείται η ψευδαίσθηση της αμφίδρομη επικοινωνίας
Αυτό όμως οδηγεί σε αυστηρές απαιτήσεις συγχρονισμού
Σε μεγάλες αποστάσεις η καθυστέρηση της διάδοσης οδηγεί σε απώλεια συγχρονισμού

## Slide 14: Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου
Για να αποφεύγονται οι παρεμβολές μεταξύ χρονικών σχισμών από τερματικά που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις υπάρχουν διαστήματα προστασίας (guard intervals)
Τα συστήματα δυναμικής πρόσβασης αναθέτουν τις σχισμές ανάλογα με τις απαιτήσεις

## Slide 15: Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου

## Slide 16
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου
Το πλήθος των καναλιών, τα οποία υποστηρίζονται ταυτόχρονα σε ένα σύστημα ΤDMA είναι:
Παράδειγμα: Σε ασύρματο δίκτυο ΤDMA υποστηρίζονται 8 θυρίδες ανά κανάλι. Αν το Btot είναι 25 MHz, το Bch είναι 200 KHz και δεν υπάρχει ζώνη φύλαξης να βρείτε το πλήθος των ταυτόχρονων χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν
όπου: m το πλήθος των θυρίδων ανά κανάλι, Btot είναι το συνολικό χρησιμοποιούμενο εύρος φάσματος, Bguard είναι η ζώνη φύλαξης και Bch το εύρος ζώνης κάθε καναλιού

## Slide 17: FDD-TDMA & TDD TDMA

## Slide 18: FDD-TDMA & TDD TDMA
Το uplink και το downlink υλοποιούνται είτε σε διαφορετικά κανάλια συχνοτήτων FDD-TDMA είτε στο ίδιο κανάλι μέσω εναλλαγής στο χρόνο TDD-TDMA
Η TDD-TDMA προσφέρει το πλεονέκτημα της εύκολης μεταφοράς χωρητικότητας από το uplink στο downlink σε περίπτωση ασύμμετρου φόρτου.

## Slide 19
  Βασικές αρχές του CDMA
  -----D=ρυθμός του σήματος δεδομένων
  -----Κάθε bit μηνύματος κωδικοποιείται με k chips (με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι κωδικοποιείται με k άλλα bit, που διαρκούν το ίδιο χρονικό διάστημα). Τα chips προσδιορίζονται για κάθε bit μονοσήμαντα, ανάλογα με τον χρήστη
  -----O ρυθμός των νέων κωδικοποιημένων bit (Chip) είναι μεγαλύτερος (kD) από το ρυθμό δεδομένων.

## Slide 20
CDMA: Code Division Multiple Access
Cellular Standard: IS-95
(digital, 2nd generation), UMTS
ανάπτυξη στις Η.Π.Α το 1996
στρατιωτική χρήση από δεκαετίες
βάση των συστημάτων 3ης γενιάς
όλοι οι χρήστες
  σε όλο το (ίδιο) φάσμα συχνοτήτων
  ίσως την ίδια στιγμή ή συνεχώς
  με ιδιαίτερο κωδικό
    που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του σήματος, συνεχώς
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα

## Slide 21
Κάθε κωδική λέξη είναι ορθογώνια προς όλες τις άλλες κωδικές λέξεις
Ο δέκτης εκτελεί μια λειτουργία συσχέτισης για να ανιχνεύσει μόνο την επιθυμητή λέξη
Οι υπόλοιπες εμφανίζονται ως θόρυβος
Για την ανίχνευση του επιθυμητού σήματος ο δέκτης χρειάζεται να γνωρίζει μόνο την κωδική λέξη του πομπού
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (συν.)

## Slide 22
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (συν.)

## Slide 23
Κάθε σταθμός μετάδοσης παίρνει ένα κωδικό (chip sequence) που αντιπροσωπεύει τη μετάδοση του 1 (το συμπληρωματικό αντιπροσωπεύει το 0)
  π.χ. 1=00011011 0=11100100 (8-chip code)
  Η μετάδοση του 0 αντιστοιχεί στο -1 και του 1 στο +1 (π.χ. τάση σε volts)
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (συν.)

## Slide 24
Κωδικοί Σταθμών | Εκπομπές | Αποκωδικοποίηση Εκπομπής σταθμού
CA:1010 | A:1→1 -1 1 -1 | A:S•CA=(-1 -1 3 -1)•(1 -1 1 -1)/4=1 → 1
CB:1001 | B:0 → -1 1 1 -1 | B:S•CB=(-1 -1 3 -1)•(1 -1 -1 1)/4=-1 → 0
CC:0011 | C:1 → -1 -1 1 1 | C:S•CC=(-1 -1 3 -1)•(-1 -1 1 1)/4=1 → 1
 | S = -1 -1 3 -1 | 
Ελέγξτε την ορθογωνιότητα…
Παράδειγμα CDMA (1)

## Slide 25
Τα σήματα φτάνουν στον δέκτη με την ίδια ισχύ (παραδοχή)
Στην πράξη λόγω των διαφορετικών μηχανισμών εξασθένησης η ισχύ κάθε σήματος διαφέρει (near far)
Έλεγχος της ισχύος εκπομπής ώστε τα σήματα να φτάνουν με την ίδια ισχύ στον δέκτη
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (συν.)

## Slide 26
Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η τεχνική CDMA, πρέπει οι κώδικες του κάθε χρήστη να έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να αποφανθεί ο παραλήπτης λάθος.
Συμπέρασμα: Οι κώδικες πρέπει να είναι ορθογώνιοι δηλαδή (A) κώδικας ζευγάρι x ( κώδικας B) = 0 για κάθε ζευγάρι χρηστών A,B.

## Slide 28
Η Ορθογωνική Πολυπλεξία με Διαίρεση Συχνότητας είναι μια τεχνική μετάδοσης που επιτρέπει τη μετάδοση των ψηφιακών δεδομένων με περιβάλλοντα με πολλαπλές διαδρομές και εξάπλωση καθυστέρησης.
Ένα μεγάλο μειονέκτημα της μετάδοσης με πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας FDM ήταν ότι παρόλο που τα σήματα-σύμβολα είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, η παράλληλη μετάδοση τους δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει κάποια, έστω και μικρή, φασματική επικάλυψη τους στο πεδίο της συχνότητας. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό που θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια χρήσιμης πληροφορίας και την υποβάθμιση στην ποιότητα της επικοινωνίας, έπρεπε να κρατούνται μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γειτονικών υποκαναλιών (subchannels).
  Βασικές αρχές της OFDM
Οι αποστάσεις αυτές ήταν αρκετά μεγάλες και είχαν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση μεγάλου εύρους φάσματος σε σχέση με τη μεταδιδόμενη πληροφορία. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

## Slide 29
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της OFDM και κύριο σημείο διαφοροποίησης της από την απλή FDM είναι η ορθογωνιότητα των παράλληλα μεταδιδόμενων παλμών. Η ορθογωνιότητα είναι μια ιδιότητα που επιτρέπει σε πολλαπλά σήματα πληροφορίας να μεταδίδονται σε ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας και να ανιχνεύονται χωρίς μεταξύ τους παρεμβολή.
Τα υποκανάλια μεταδίδουν παράλληλα πληροφορία στο πεδίο του χρόνου, ενώ επιτρέπουν και την φασματική τους επικάλυψη χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσης στο πεδίο της συχνότητας, με την προϋπόθεση ότι είναι μεταξύ τους ορθογώνια.
Η βασική αρχή της ορθογωνιότητας εξασφαλίζει ότι στα σημεία όπου το φάσμα ενός υποκαναλιού παρουσιάζει κορυφή, εκεί το φάσμα των γειτονικών υποκαναλιών θα παρουσιάζει μηδενισμό. Για να ισχύει αυτό θα πρέπει τα υποκανάλια να έχουν φέρουσες συχνότητες που να είναι ακέραια πολλαπλάσια μιας βασικής συχνότητας.

## Slide 31
Η πολυπλεξία χρόνου (TDM) είναι εφικτή μόνο, όταν ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας που μπορεί να υποστηρίξει το κανάλι επικοινωνίας είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το άθροισμα των ρυθμών πληροφορίας των επιμέρους σημάτων που θα πολυπλεκτούν. Ο χρόνος διαιρείται σε χρονοθυρίδες, οι οποίες έχουν προκαθορισμένη σταθερή διάρκεια. Η διάρκεια κάθε χρονοθυρίδας ορίζεται έτσι ώστε να χωράει ένα ή περισσότερα ψηφία.
Σε κάθε πηγή πληροφορίας αφιερώνεται και από μια χρονοθυρίδα. Ο πολυπλέκτης σαρώνει κυκλικά όλες τις πηγές πληροφορίας και το σύνολο των χρονοθυρίδων που προκύπτει από μια πλήρη σάρωση σχηματίζει ένα πλαίσιο μετάδοσης της πληροφορίας.
Συγχρονισμός και αντιστοιχία μεταξύ πολυπλέκτη-αποπλέκτη.

## Slide 32: Near far effect
Downlink: Στα όρια της κυψέλης οι χρήστες αντιμετωπίζουν υψηλότερες παρεμβολές σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται κοντά στον σταθμό βάσης
Uplink: Λόγω των διαφορετικών εξασθενήσεων τα σήματα προς/από χρήστες κοντύτερα στον BS είναι πιο δυνατά από σήματα προς/από χρήστες που βρίσκονται μακρύτερα

## Slide 33
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χώρου

## Slide 34
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χώρου