## Slide 1: ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δρ. Ασαρίδης Ηλίας – Δρ. Αντωνόπουλος Χρήστος

## Slide 2
ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ CAS-4Bit
Η σηματοδοσία είναι ίσως η βασικότερη διαδικασία σε ένα ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο μετά την ομιλία.
Σηματοδοσία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επιτρέπεται στους διαφόρους κόμβους ενός δικτυού να ανταλλάσουν:
    Μηνύματα που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, διατήρηση και απόλυση κλήσεων.
    Πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία κατανεμημένων εφαρμογών.
    Πληροφορίες διαχείρισης δικτύου.
Στα συστήματα PCM των 32 καναλιών (Ευρώπη), η χρονοθυρίδα 16 είναι ουσιαστικά ένα ξεχωριστό κανάλι για την μεταφορά σηματοδοσίας με την μορφή channel associated (CAS-4bit).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
Χρονικό διάστημα 125μs
Συνδρομητές
Συνδρομητές
Notes: 2

## Slide 3
Η σηματοδοσία περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες:
απόλυση κλήσης
χρέωσης
επιλογής αριθμού
Μέθοδοι σηματοδοσίας:
CAS 4-bit (channel associated signaling (CAS-4bit))
CCS#7
Στην αρχή ο συνδρομητής σηκώνει το ακουστικό και καλεί τον αριθμό κλήσης (μεταφορά των επιλεγμένων αριθμών από την συσκευή του συνδρομητή στο τηλεφωνικό κέντρο).
Το σύστημα ελέγχου του κέντρου πιστοποιεί τον συνδρομητή (ανάγκη χρέωσης και έλεγχος profile, φραγές, εκτροπές).
Εν συνεχεία το κέντρο γνωρίζοντας την ταυτότητα του εισερχόμενου και εξερχόμενου κυκλώματος πρέπει να επιλέξει ένα μονοπάτι διασύνδεσης. Υπάρχουν αλγόριθμοι ισοκατανομής της κίνησης οι οποίοι ενεργοποιούνται.
Εν συνεχεία έχοντας αποφασίσει για το μονοπάτι διασύνδεσης (τέλος διαδικασίας call setup) το κέντρο ενεργοποιεί τα σήματα κλήσης προς του συνδρομητές και η κλήση ξεκινάει.
Κατά την διάρκεια της κλήσης το κέντρο επιβλέπει το μονοπάτι όδευσης και τερματιστεί η κλήση αποδεσμεύει τις χρονοθυρίδες που καταλήφθηκαν στο μονοπάτι όδευσης.
ΓΕΝΙΚΑ
· Με τον όρο σηματοδοσία δικτύου χαρακτηρίζουμε το σύνολο των σημάτων ελέγχου που ανταλλάσσονται μεταξύ τηλεπικοινωνιακών κέντρων ή μεταξύ τηλεπικοινωνιακών κέντρων και συνδρομητών για την επίτευξη, την επίβλεψη και τη διακοπή μίας σύνδεσης.
Notes: 3

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
Δομή Χρονοθυρίδας
Χρονικό διάστημα 125μs
Συνδρομητές
Συνδρομητές
16
0
Συγχρονισμός πλαισίου, έλεγχος ποιότητας , πληροφορία για το φυσικό μέσο, συναγερμοί
Σηματοδοσία ψηφιακών κέντρων CAS 4bit ή CCS#7
1
15
17
31
έως
έως
Πληροφορία συνδρομητή
Πληροφορία συνδρομητή
Δομή 2 Mbit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
Tsl 16
Κανάλι μεταφοράς σηματοδοσίας
Η σηματοδοσία CAS 4bit στα συστήματα PCM 32 καναλιών χρησιμοποιεί την χρονοθυρίδα 16 για σηματοδοσία.
Είναι ένα κανάλι μεταφοράς σηματοδοσίας CAS 4 bit ή CCS#7.
Η σηματοδοσία πέραν της μεταφοράς φωνής χρησιμοποιείται και για άλλες διαδικασίες (ανταλλαγή στοιχείων συνδρομητή, μεταφορά αρχείων χρέωσης κτλ)
Notes: 4

## Slide 5
Ένα πλαίσιο διαρκεί 125 μs και ένα πολυπλαίσιο απαρτίζεται από 16 πλαίσια και διαρκεί 2 ms.
Επομένως στο πρώτο πλαίσιο της PCM η δεξιά τετράδα της χρονοθυρίδας 16 εξυπηρετεί την σηματοδοσία της χρονοθυρίδας #17 και η αριστερή τετράδα της χρονοθυρίδας 16 εξυπηρετεί την σηματοδοσία της χρονοθυρίδας #1.
Μετά από 125 μs δηλαδή στο δεύτερο πλαίσιο της PCM, η δεξιά τετράδα της χρονοθυρίδας 16 εξυπηρετεί την σηματοδοσία της χρονοθυρίδας #18 και η αριστερή τετράδα της χρονοθυρίδας 16 εξυπηρετεί την σηματοδοσία της χρονοθυρίδας #2.
Αυτό συνεχίζεται μέχρι και μετά από 15 πλαίσια όπου πλέον η δεξιά τετράδα της χρονοθυρίδας 16 εξυπηρετεί την σηματοδοσία της χρονοθυρίδας #31 και η αριστερή τετράδα της χρονοθυρίδας 16 εξυπηρετεί την σηματοδοσία της χρονοθυρίδας #15.
Στο επόμενο πλαίσιο (στο δέκατο έκτο) από την χρονοθυρίδα 16 εξυπηρετείται ο χρονισμός του πολυπλαισίου. Επομένως στο χρονικό διάστημα ενός πολυπλαισίου που διαρκεί 16 Χ 125μs = 2ms, μέσω της χρονοθυρίδας 16 έχουμε εξυπηρετήσει σε σηματοδοσία τις απαιτήσεις των 30 συνδρομητών της γραμμής PCM.
ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΛΑΙΣΙΟ (έχει 16 πλαίσια (125μs) αριθμημένα από το 0 έως το 15)
χωρισμός τα 8 bits της χρονοθυρίδας 16 σε δύο τετράδες.
Notes: 5

## Slide 6
Ψηφιακό
Κέντρο 1
Ψηφιακό
Κέντρο 2
Αριθμός πλαισίου Στο υπερπλαίσιο | Περιεχόμενο Tsl 16 (4+4 bit) | 
0 | Σηματοδοσία καναλιού 1 | Σηματοδοσία καναλιού 17
1 | Σηματοδοσία καναλιού 2 | Σηματοδοσία καναλιού 18
2 | Σηματοδοσία καναλιού 3 | Σηματοδοσία καναλιού 19
3 | Σηματοδοσία καναλιού 4 | Σηματοδοσία καναλιού 20
4 | Σηματοδοσία καναλιού 5 | Σηματοδοσία καναλιού 21
5 | Σηματοδοσία καναλιού 6 | Σηματοδοσία καναλιού 22
6 | Σηματοδοσία καναλιού 7 | Σηματοδοσία καναλιού 23
7 | Σηματοδοσία καναλιού 8 | Σηματοδοσία καναλιού 24
8 | Σηματοδοσία καναλιού 9 | Σηματοδοσία καναλιού 25
9 | Σηματοδοσία καναλιού 10 | Σηματοδοσία καναλιού 26
10 | Σηματοδοσία καναλιού 11 | Σηματοδοσία καναλιού 27
11 | Σηματοδοσία καναλιού 12 | Σηματοδοσία καναλιού 28
12 | Σηματοδοσία καναλιού 13 | Σηματοδοσία καναλιού 29
13 | Σηματοδοσία καναλιού 14 | Σηματοδοσία καναλιού 30
14 | Σηματοδοσία καναλιού 15 | Σηματοδοσία καναλιού 31
15 | χρονισμός του πολυπλαισίου | 
1 frame = 125 μs
16 frames= 2 ms
multiframe
Notes: 6

## Slide 7
Βασικά μειονεκτήματα.
Με 4 bits ανά δεκαπεντάδα έχουμε την δυνατότητα να κωδικοποιήσουμε μόνο 16 διαφορετικές σηματοδοσίες ανά συνδρομητή.
Χρειαζόμαστε για κάθε γραμμή PCM μία χρονοθυρίδα σηματοδοσίας. Επομένως στην διασύνδεση κέντρων έχουμε τόσα κανάλια σηματοδοσίας όσες και γραμμές PCM.
Ο ρυθμός με τον οποίον εξυπηρετείται ένας συνδρομητής είναι πάρα πολύ μικρός. Πράγματι με ρυθμό εξυπηρέτησης ανά συνδρομητή 4 bits στα 2 ms, έχουμε ρυθμό σηματοδοσίας 2 kb/s.
Η χωρητικότητα σηματοδοσίας στην χρονοθυρίδα #16 είναι χρονικά δεσμευμένη για κάθε χρονοθυρίδα της γραμμής PCM. Αυτό έχει σαν συνέπεια την άσκοπη σπατάλη σε χωρητικότητα διότι ακόμα και σε στιγμές όπου κάποια χρονοθυρίδα δεν εξυπηρετεί κλήση.
Notes: 7

## Slide 8
Σηματοδοσία CCS#7 (Common Channel Signaling)
Απαιτήσεις όγκου σηματοδοσίας
Απαιτήσεις ταχύτητας
Common Channel signalling
CAS 4 bit
Σηματοδοσία δικτύου χαρακτηρίζουμε το σύνολο των σημάτων ελέγχου που ανταλλάσσονται μεταξύ τηλεπικοινωνιακών κέντρων.
Κριτήριο καλής σηματοδοσίας είναι η επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης (ανταλλαγή σημάτων μεταξύ κέντρων καθώς και μεταξύ συνδρομητών-κέντρων). Διαχωρισμό της σηματοδοσίας σε δύο κατηγορίες, την σηματοδοσία γραμμής-line signaling και την σηματοδοσία επιλογής-trunk signaling.
Η νέα αυτή τεχνική ονομάζεται σηματοδοσία κοινού καναλιού. Στην περίπτωση αυτή κάθε συνδιάλεξη δεν έχει το δικό της ξεχωριστό κανάλι σηματοδοσίας, αλλά τα σήματα της συνδιάλεξης αποστέλλονται κωδικοποιημένα μαζί με τα σήματα των άλλων συνδιαλέξεων σε ένα κοινό κανάλι σηματοδοσίας.
Με τον τρόπο αυτόν γίνεται χρήση ενός μόνο καναλιού σηματοδοσίας για μεγάλο αριθμό συνδιαλέξεων.
Notes: 8

## Slide 9
Σηματοδοσία CCS#7
Τα πλεονεκτήματα της σηματοδοσίας #7.
Είναι εξαιρετικά γρήγορη διότι ανταλλάσσεται μεταξύ ψηφιακών κέντρων (μεταξύ μικροεπεξεργαστών).
Το σύνολο των διαφορετικών μηνυμάτων (πακέτων) είναι τεράστιο διότι εξαρτάται από το μέγεθος του εκάστοτε πακέτου.
Επειδή στην σηματοδοσία CCS#7 ένα μήνυμα κάποιων εκατοντάδων bits περιέχει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για μία κλήση, ένα κανάλι σηματοδοσίας 64 Kb/s μπορεί να εξυπηρετήσει μηνύματα για πολλές κλήσεις ( κανάλια ομιλίας ).
Επειδή η σηματοδοσία CCS#7 είναι σηματοδοσία που ανταλλάσσεται μεταξύ επεξεργαστών, τα μηνύματα ελέγχονται στην ουσία καθαρά από λογισμικό το οποίο είναι φορτωμένο.
Notes: 9

## Slide 10
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: είναι μια δέσμη κανόνων στους οποίους στηρίζεται η επικοινωνία των συσκευών σε ένα δίκτυο. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τη μορφή, το χρόνο και τη σειρά μετάδοσης των πληροφοριών στο δίκτυο. Εκτελούν, επίσης, έλεγχο και διόρθωση σφαλμάτων στη διάρκεια μετάδοσης των πληροφοριών.
(ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ)
Ένα πακέτο ή μήνυμα (packet or message) πληροφορίας είναι μία ομάδα από στοιχειώδη κομμάτια πληροφορίας, bits, τα οποία έχουν συγκεκριμένο μέγεθος και είναι τοποθετημένα με συγκεκριμένη σειρά στο πακέτο του οποίου η δομή ορίζεται κάθε φορά από το πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Κάθε φορά που ανταλλάσσεται πακέτο πληροφορίας καταλαμβάνεται ένα κανάλι, μεταδίδεται η πληροφορία και εν συνεχεία αποδεσμεύεται το κανάλι. Στο επόμενο πακέτο επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία που έχει σαν συνέπεια την κατάληψη διαφορετικού καναλιού.
Notes: 10

## Slide 11
Μοντέλο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model)
Λόγοι Δημιουργίας.
Κάθε επίπεδο πρέπει να εκτελεί μία σαφώς καθορισμένη λειτουργία
Η λειτουργία κάθε επιπέδου πρέπει να επιλεχθεί ώστε να ορίζει διεθνώς καθορισμένα πρότυπα πρωτοκόλλων
Τα όρια λειτουργίας των επιπέδων πρέπει να επιλεχθούν ώστε να ελαχιστοποιούν την ροή πληροφορίας στις διασυνδέσεις
Ο αριθμός των επιπέδων πρέπει να είναι μεγάλος ώστε ξεχωριστές λειτουργίες να εξυπηρετούνται από διαφορετικό επίπεδο και ταυτόχρονα μικρός ώστε να έχουμε μία σαφώς ορισμένη αρχιτεκτονική.
Το μοντέλο OSI υποδιαιρεί τις λειτουργίες ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε μια «κατακόρυφη» στοίβα από επίπεδα, για το καθένα από τα οποία έχει οριστεί κάποιο πρωτόκολλο σε μία συγκεκριμένη υλοποίηση.
Κάθε επίπεδο αξιοποιεί τις λειτουργίες του κατώτερού του στη στοίβα επιπέδου, ενώ στόχος του είναι να παρέχει λειτουργικότητα στο αμέσως ανώτερο επίπεδό του.
Βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου OSI είναι η διασύνδεση μεταξύ των επιπέδων, η οποία υπαγορεύει τις προδιαγραφές της αλληλεπίδρασής τους.
Notes: 11

## Slide 12
Μοντέλο OSI
Αυτό το επίπεδο ασχολείται με εφαρμογές όπως TELNET (Telecommunication Network), FTP (File Transfer Protocol) , SMTP (Simple Mail Protocol), DNS (Domain Name System) μεταξύ διαφορετικών χρηστών.
Το επίπεδο αυτό ασχολείται με την σύνταξη της εκπεμπόμενης πληροφορίας, σε αντίθεση με τα άλλα κατώτερα επίπεδα τα οποία ασχολούνται με την αξιόπιστη μεταφορά πακέτων.
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται σε εφαρμογές που άπτονται των συνδρομητών. (δημιουργία συνομιλίας, αμφίδρομη επικοινωνία συνδρομητών, ανταλλαγή πακέτων)
Αυτό το επίπεδο ασχολείται με την προώθηση της πληροφορίας η οποία λαμβάνεται από υψηλότερα επίπεδα, μοιράζει την πληροφορία σε μικρότερα πακέτα ικανά να εισαχθούν στο μήκος πακέτου που χρησιμοποιεί το επίπεδο network layer και φροντίζει για την σωστή παράδοση των πακέτων στον παραλήπτη.
Αυτό το επίπεδο ασχολείται με την όδευση των πακέτων πληροφορίας από την πηγή στον παραλήπτη. (στατικοί πίνακες, πληροφορίας όδευσης, κίνηση στο δίκτυο)
Αυτό το επίπεδο ασχολείται με την εισαγωγή της εύρεσης και διόρθωσης σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την μεταφορά των bits. (δημιουργεί και διαβάζει τα όρια των πλαισίων στην ακολουθία των bit που στέλνει το παρακάτω επίπεδο).
Αυτό το επίπεδο ασχολείται με την αποστολή πληροφορίας σε μορφή bit σε ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι. (σχεδίαση και μεταφορά πληροφορίας, φυσικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του καναλιού)
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Link
Physical
Notes: 12

## Slide 13
Σε συστήματα επικοινωνίας με βάση πακέτα, κάθε πακέτο ή μήνυμα αποτελείται τουλάχιστον από πέντε πεδία:
1) Την διεύθυνση του παραλήπτη (destination address). Αυτή η διεύθυνση αναλύεται από οποιοδήποτε άλλο μικροεπεξεργαστή ο οποίος λαμβάνει το μήνυμα και συγκρίνεται με την δική του διεύθυνση.
2) Την διεύθυνση του αποστολέα (originated address). Αυτή η διεύθυνση επιτρέπει στον παραλήπτη να γνωρίζει την πηγή του μηνύματος, ώστε να απαντήσει αν απαιτείται από το πρωτόκολλο ή να απαιτήσει την επανάληψη της αποστολής του μηνύματος σε περίπτωση σφάλματος.
3) Τον αριθμό μηνύματος (message number). Η αρίθμηση των απεσταλμένων μηνυμάτων επιτρέπει την σωστή τοποθέτηση σε σειρά των μηνυμάτων στην λήψη ώστε να ελέγχεται η συνέχεια της επικοινωνίας και να εξάγονται τα δεδομένα με την σωστή σειρά στην λήψη.
4) Το πεδίο πληροφορίας (data field). Είναι ο χώρος του πακέτου ο οποίος περιέχει την πληροφορία προς μεταφορά.
5) Το πεδίο ελέγχου σφάλματος (error-check field). Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων στην λήψη.
Notes: 13

## Slide 14
Η σηματοδοσία κοινού καναλιού έχει σχεδιαστεί κατ΄ αντιστοιχίαν με τα πρότυπα OSI προφανώς και θα αντιστοιχίζεται στο μοντέλο OSI.
Μορφή των επιπέδων της σηματοδοσίας CCS # 7 σε αντιστοιχία με το μοντέλο αναφοράς OSI:
Τα πρώτα τρία επίπεδα του OSI αντιστοιχούν στο MTP ( Message Transfer Part).
Το επίπεδο MTP είναι ένα μέσο διάδοσης των υψηλότερων πρωτοκόλλων στην δομή.
Το επίπεδο User Part χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

## Slide 15
Επίπεδο MTP
Μεταφορά πληροφορίας επιπέδου MTP
ΜΤΡ Level 2 (Signaling Link): Αυτό το στρώμα αντιστοιχεί στο επίπεδο 2 της OSI (the data layer).
Περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν αξιόπιστη μεταφορά μηνυμάτων σηματοδοσίας.
Παρέχει την ανίχνευση και την ακολουθία λάθους ελέγχοντας, και αναμεταδίδει τα μη αναγνωρισμένα μηνύματα.
Στο επίπεδο 2 του ΜΤΡ χρησιμοποιούνται πακέτα τα λεγόμενα μονάδες σήματος μεταφοράς μηνυμάτων.
Υπάρχουν τρεις τύποι μονάδων σημάτων (S.U.): Fill-in Signal Unit (FISU), Link Status Signal Unit (LSSU) και Message Signal Unit (MSU).
Notes: 15

## Slide 16
ΜΤΡ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Signaling Link
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες μονάδες σημάτων SU.
1) FISU – Fill-In Signal Unit : Χρησιμοποιείται για τη επίβλεψη λάθους της σύνδεσης και για να κρατήσει ενεργοποιημένη την σύνδεση όταν δεν υπάρχουν MSUs για να αποσταλούν.
Σημαία-flag (f)
Κάθε SU εσωκλείεται μεταξύ δύο σημαιών, μιας σημαίας έναρξης και μιας σημαίας τερματισμού. (και οι δυο κωδικοποιούνται ως 01111110).
Check Bits (CK)
Η λειτουργία ανίχνευσης λάθους εκτελείται με τη βοήθεια 16 bit ελέγχου (CK), o οποίος γίνετε στο τέλος κάθε ληφθείσας SU.
Error Correction Field- Πεδίο διορθώσεων λάθους (BSN - ΒΙΒ - FSN - FIB)
Το πεδίο διόρθωσης σφάλματος περιέχει 16 bit.
Length indicator (LI) -Δείκτης μήκους (LI)
Ο δείκτης μήκους (LI) υποδεικνύει τον αριθμό των octets στα πεδία μεταξύ των LI και CK.
Notes: 16

## Slide 17
2) LSSU – Link Status Signal Unit : Αποστέλλεται ως απάντηση σε κάθε αλλαγή κατάστασης του SL (Signaling Link) και ενημερώνει τη μακρινή πλευρά για αυτήν την νέα κατάσταση (π.χ. για την έναρξη μια συνομιλίας).
3) MSU – Message Signal Unit: Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τις πληροφορίες σημάτων μεταξύ των μερών χρηστών. Το μήνυμα σηματοδοσίας χρηστών μεταφέρεται σε ένα τομέα στοιχείων το λεγόμενο Signalling Information Field (SIF) μέσα στα διαφορετικά πεδία.
Notes: 17

## Slide 18
Πεδίο πληροφοριών Σηματοδοσίας (Signaling Information Field-SIF)
Το πεδίο SIF υπάρχει μόνο στο MSU.
Περιέχει τις πραγματικές πληροφορίες χρηστών και την ετικέτα δρομολόγησης για το επίπεδο 3 MTP. Οι πληροφορίες χρηστών είναι γενικά τα μηνύματα τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο SS7 δίκτυο.
Έχει ένα ανώτερο όριο των 272 bytes και ένα κατώτερο όριο των 3 bytes.
Notes: 18

## Slide 19
Signalling Transfer Point (STP):
Αυτός είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος διασύνδεσης SP σε ένα δίκτυο σηματοδοσίας #7. Στο GSM, κάθε SP είναι ένα STP εφόσον χρειαστεί να δρομολογήσει κίνηση για άλλο κέντρο, χρησιμοποιώντας μόνον τα τρία επίπεδα σηματοδοσίας MTP (1.Signalling Data Link, 2.Signalling Link, 3. Signaling Network)
Signalling Link (SL):
Η μονάδα σηματοδοσίας η οποία ενώνει δύο SPs ονομάζεται Signalling Link (SL).
Επομένως ένα SL είναι μία χρονοθυρίδα (ένα timeslot) ενός φορέα PCM.
Δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα SL σε κάθε γραμμή PCM στο δίκτυο σηματοδοσίας κοινού καναλιού ενώ μπορούν να υπάρξουν περισσότερα από ένα SL μεταξύ δύο SPs για την δημιουργία δικτύου.
Θεωρητικά, ένα SL μπορεί να εξυπηρετήσει πάνω από 5000 συνδέσεις. Στην πραγματικότητα μπορεί να εξυπηρετήσει το πολύ 500 συνδέσεις
*
*
1
2
*
Notes: 19

## Slide 20
Σε συστήματα επικοινωνίας με βάση πακέτα, κάθε πακέτο ή μήνυμα αποτελείται τουλάχιστον από πέντε πεδία:
1) Την διεύθυνση του παραλήπτη (destination address). Αυτή η διεύθυνση αναλύεται από οποιοδήποτε άλλο μικροεπεξεργαστή ο οποίος λαμβάνει το μήνυμα και συγκρίνεται με την δική του διεύθυνση.
2) Την διεύθυνση του αποστολέα (originated address). Αυτή η διεύθυνση επιτρέπει στον παραλήπτη να γνωρίζει την πηγή του μηνύματος, ώστε να απαντήσει αν απαιτείται από το πρωτόκολλο ή να απαιτήσει την επανάληψη της αποστολής του μηνύματος σε περίπτωση σφάλματος.
3) Τον αριθμό μηνύματος (message number). Η αρίθμηση των απεσταλμένων μηνυμάτων επιτρέπει την σωστή τοποθέτηση σε σειρά των μηνυμάτων στην λήψη ώστε να ελέγχεται η συνέχεια της επικοινωνίας και να εξάγονται τα δεδομένα με την σωστή σειρά στην λήψη.
4) Το πεδίο πληροφορίας (data field). Είναι ο χώρος του πακέτου ο οποίος περιέχει την πληροφορία προς μεταφορά.
5) Το πεδίο ελέγχου σφάλματος (error-check field). Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων στην λήψη.
Notes: 20

## Slide 21
Επίπεδο MTP
Το επίπεδο MTP ( Message Transfer Part) είναι ένα λειτουργικό μέρος του δικτύου σηματοδοσίας:
Μεταφέρει μηνύματα σηματοδοσίας από και προς όλους τους χρήστες των υψηλότερων επιπέδων
Υλοποιεί εργασίες ελέγχου σφαλμάτων και ασφάλειας σηματοδοσίας.
Κάθε φορά που ένα μήνυμα (πακέτο) μεταφέρεται υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν:
Το μήνυμα πρέπει να φτάσει στον σωστό προορισμό.
Στον προορισμό το μήνυμα πρέπει να φτάσει χωρίς σφάλματα, ή αν υπάρχουν πρέπει να μπορεί να τα βρει και να τα διορθώσει.
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός κανάλια σηματοδοσίας προς τον προορισμό του μηνύματος και περισσότερες της μίας οδεύσεις που περιέχουν τα κανάλια, το επίπεδο MTP οφείλει να γνωρίζει ποια όδευση και ποιο κανάλι σηματοδοσίας να επιλέξει.
Notes: 21

## Slide 22
Επίπεδο MTP
Μεταφορά πληροφορίας επιπέδου MTP
ΜΤΡ Level 2 (Signaling Link): Αυτό το στρώμα αντιστοιχεί στο επίπεδο 2 της OSI (the data layer).
Περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν αξιόπιστη μεταφορά μηνυμάτων σηματοδοσίας.
Παρέχει την ανίχνευση και την ακολουθία λάθους ελέγχοντας, και αναμεταδίδει τα μη αναγνωρισμένα μηνύματα.
Στο επίπεδο 2 του ΜΤΡ χρησιμοποιούνται πακέτα τα λεγόμενα μονάδες σήματος μεταφοράς μηνυμάτων.
Υπάρχουν τρεις τύποι μονάδων σημάτων (S.U.): Fill-in Signal Unit (FISU), Link Status Signal Unit (LSSU) και Message Signal Unit (MSU).
Notes: 22

## Slide 23
ΜΤΡ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Signaling Link
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες μονάδες σημάτων SU.
1) FISU – Fill-In Signal Unit : Χρησιμοποιείται για τη επίβλεψη λάθους της σύνδεσης και για να κρατήσει ενεργοποιημένη την σύνδεση όταν δεν υπάρχουν MSUs για να αποσταλούν.
Σημαία-flag (f)
Κάθε SU εσωκλείεται μεταξύ δύο σημαιών, μιας σημαίας έναρξης και μιας σημαίας τερματισμού. (και οι δυο κωδικοποιούνται ως 01111110).
Check Bits (CK)
Η λειτουργία ανίχνευσης λάθους εκτελείται με τη βοήθεια 16 bit ελέγχου (CK), o οποίος γίνετε στο τέλος κάθε ληφθείσας SU.
Error Correction Field- Πεδίο διορθώσεων λάθους (BSN - ΒΙΒ - FSN - FIB)
Το πεδίο διόρθωσης σφάλματος περιέχει 16 bit.
Length indicator (LI) -Δείκτης μήκους (LI)
Ο δείκτης μήκους (LI) υποδεικνύει τον αριθμό των octets στα πεδία μεταξύ των LI και CK.
Notes: 23

## Slide 24
Μεταφορά πληροφορίας επιπέδου MTP
2) LSSU – Link Status Signal Unit : Αποστέλλεται ως απάντηση σε κάθε αλλαγή κατάστασης του SL (Signaling Link) και ενημερώνει τη μακρινή πλευρά για αυτήν την νέα κατάσταση (π.χ. για την έναρξη μια συνομιλίας).
3) MSU – The Message Signal Unit: Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τις πληροφορίες σημάτων μεταξύ των μερών χρηστών. Το μήνυμα σηματοδοσίας χρηστών μεταφέρεται σε ένα τομέα στοιχείων το λεγόμενο Signalling Information Field (SIF) μέσα στα διαφορετικά πεδία.
Notes: 24

## Slide 25
ΑΣΚΗΣΗ 1η
Σε έναν φορέα PCM ο οποίος χρησιμοποιεί σηματοδοσία κοινού καναλιού ένας συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ξεκινάει μία κλήση. Για την έναρξη της κλήσης στο δίκτυο GSM (διαδικασία ονομαζόμενη ως call setup) απαιτείται άπαξ η μετάδοση 100 μηνυμάτων σηματοδοσίας CCS#7. Το 20% των μηνυμάτων (πεδίο SIF) έχει χωρητικότητα 100 bytes, το 10% 50 bytes και το 70% 10 bytes. Υπολογίσατε πόσο χρόνο θα χρειαστεί η σηματοδοσία μέχρι τον πρώτο κωδωνισμό του καλούμενου. Για την λύση της άσκησης θεωρήσατε την χρήση μηνυμάτων MSU.

## Slide 26
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ

## Slide 27
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
Γνωρίζω από εκφώνηση ότι για την έναρξη της κλήσης (δηλαδή από την ώρα που πληκτρολογούμε τα ψηφία μέχρι τον κωδωνισμό) θα χρειαστούν 100 μηνύματα.
Προφανώς όλα αυτά τα μηνύματα δεν έχουν το ίδιο μήκος λόγω των διαφορετικών πληροφοριών που μεταφέρουν.
Επίσης γνωρίζω ότι τα μηνύματα αυτά θα είναι μηνύματα κατηγορίας MSU, διότι μόνον MSU μηνύματα μπορούν να μεταφέρουν στο πεδίο SIF τα μηνύματα των users.

## Slide 28
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
Το πακέτο MSU έχει header μήκους 5 bytes και Trailer μήκους 3 bytes. Επομένως περιμένω να έχω overhead 8 bytes συνολικά!!

## Slide 29
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
Ξέρω από εκφώνηση:
Το 20% των μηνυμάτων (πεδίο SIF) έχει χωρητικότητα 100 bytes,
το 10% των μηνυμάτων (πεδίο SIF) έχει χωρητικότητα 50 bytes
το 70% των μηνυμάτων (πεδίο SIF) έχει χωρητικότητα 10 bytes.

## Slide 30
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
Το 20% των 100 μηνυμάτων (πεδίο SIF) έχει χωρητικότητα 100 bytes
0,2 Χ 100 μηνύματα = 20 μηνύματα
Άρα κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα έχουν μήκος 8 bytes overhead + 100 bytes SIF = 108 bytes
Το σύνολο των μηνυμάτων έχει μήκος
20 Χ 108 = 2160 bytes

## Slide 31
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
το 10% των μηνυμάτων (πεδίο SIF) έχει χωρητικότητα 50 bytes
0,1 Χ 100 μηνύματα = 10 μηνύματα
Άρα κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα έχουν μήκος 8 bytes overhead + 50 bytes SIF = 58 bytes
Το σύνολο των μηνυμάτων έχει μήκος
10 Χ 58 = 580 bytes

## Slide 32
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
το 70% των μηνυμάτων (πεδίο SIF) έχει χωρητικότητα 10 bytes.
0,7 Χ 100 μηνύματα = 70 μηνύματα
Άρα κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα έχουν μήκος 8 bytes overhead + 10 bytes SIF = 18 bytes
Το σύνολο των μηνυμάτων έχει μήκος
70 Χ 18 = 1260 bytes

## Slide 33
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
Το σύνολο είναι 2160 + 580 + 1260 = 4000 bytes
Η άσκηση ζητάει να υπολογίσουμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί η σηματοδοσία μέχρι τον πρώτο κωδωνισμό του καλούμενου.
Δηλαδή πόσος χρόνος απαιτείται για την αποστολή όλων των μηνυμάτων;;…..
Η αποστολή θα γίνει μέσω του MTP-1 layer, το οποίο φροντίζει να μεταφέρει τα bits μέσω της PCM…
MTP – layer 2
MTP – layer 1  μέσω PCM

## Slide 34
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής:
Πως στέλνεται η πληροφορία των MSU πακέτων;;
Μα…. Αν θυμηθούμε την θεωρία PCM, στέλνουμε σε μία χρονοθυρίδα, κάθε 125 μs, 8 bits (ένα byte) του μηνύματος
Επομένως θα πρέπει να πάρουμε τα πακέτα MSU και να τα χωρίσουμε σε «κομμάτια» (fragmentation – segmentation) των 8 bits…
Η επόμενη διαφάνεια παρουσιάζει την ιδέα 

## Slide 35
Αποστόλη MSU
MSC1
MSC2
MSU
SIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
κομμάτια του ενός byte
MSU
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ

## Slide 36
ΑΣΚΗΣΗ 1η - ΛΥΣΗ
Υπολογίσαμε ότι το σύνολο των 100 μηνυμάτων σηματοδοσίας είναι 2160 + 580 + 1260 = 4000 bytes
Κάθε ένα byte στέλνεται σε χρόνο 125 μs.
Επομένως τα 4000 bytes χρειάζονται συνολικό χρόνο:
4000 bytes X 125 μs = 500000 μs = 0,5 sec
Πολύ γρήγορη απόκριση!!!

## Slide 37
ΑΣΚΗΣΗ 2η
ΑΣΚΗΣΗ 2
Σε μία ζεύξη δύο τηλεφωνικών δικτύων, τα οποία χρησιμοποιούν σηματοδοσία #7, ορίζεται ένα timeslot σηματοδοσίας, το οποίο τίθεται σε λειτουργία. Το σύστημα επίβλεψης του δικτύου (watch-dog process) στέλνει ένα αρχικό μηνύματα status indication normal alignment και αναμένει την απάντηση της άλλης άκρης. Εάν δεν ληφθεί απάντηση σε χρονική περίοδο 50 msec επαναλαμβάνει το ίδιο επί συνόλω τριών προσπαθειών. Εάν δεν λάβει απάντηση τότε ανακηρύττει την ζεύξη ως BLOCKED. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να ανακηρύξει την ζεύξη BOCKED;

## Slide 38
ΑΣΚΗΣΗ 2η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2
Για την αποστολή μηνυμάτων ελέγχου της κατάστασης της ζεύξης θα χρησιμοποιήσουμε πακέτα LSSU

## Slide 39
ΑΣΚΗΣΗ 2η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2
Το πακέτο αποτελείται μόνον από header μήκους 8 bytes.
Η αποστολή θα γίνει μέσω PCM στο MTP-1 layer
Επομένως κάθε αποστολή πακέτου LSSU θα διαρκέσει χρόνο
8 bytes Χ 125 μs = 1 ms

## Slide 40
ΑΣΚΗΣΗ 2η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2
Επομένως σε 1 ms στέλνεται ένα πακέτο LSSU
Εάν η διασύνδεση έχει βλάβη θα περιμένει χρόνο 50 ms για την απάντηση, η οποία προφανώς δεν θα έλθει ποτέ
Επομένως θα ξαναστείλει άλλες δύο φορές (επί συνόλω τριών προσπαθειών) σε χρόνο 1 ms μηνύματα status indication normal alignment, τα οποία δεν θα απαντηθούν επίσης

## Slide 41
ΑΣΚΗΣΗ 2η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2
Εάν δεν λάβει απάντηση τότε ανακηρύττει την ζεύξη ως BLOCKED.
Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα είναι
T = (1 ms + 50 ms) X 3 = 153 ms
Τότε θα ανακηρυχθεί η ζεύξη BOCKED

## Slide 42
ΑΣΚΗΣΗ 3η
ΑΣΚΗΣΗ 3
Σε μία δέσμη φορέων PCM, συνδέουσα δύο ψηφιακά κέντρα, υπάρχουν 15 φορείς PCM. Η δέσμη διαθέτει δύο κανάλια σηματοδοσίας CCS#7. Σε ώρα αιχμής η δέσμη έχει υπολογιστεί ότι θα πρέπει να εξυπηρετεί 30000 συνδρομητικές κλήσεις. Για την έναρξη κάθε μίας κλήσης στο δίκτυο (διαδικασία ονομαζόμενη ως call setup) απαιτείται άπαξ η μετάδοση 30 μηνυμάτων σηματοδοσίας CCS#7 και για την επόπτευση κάθε κλήσης απαιτούνται 5 μηνύματα ανά δευτερόλεπτο. Επιπλέον κάθε ένα από τα προαναφερθέντα μηνύματα έχει μέγεθος 30 bytes και η διάρκεια κάθε κλήσης είναι 1,5 λεπτό. Υπολογίσατε αν η δοθείσα δέσμη δύναται να εξυπηρετήσει τον τηλεπικοινωνιακό φόρτο όσο αναφορά την σηματοδοσία. Θεωρήσατε ισοκατανεμημένη κίνηση στα δύο κανάλια σηματοδοσίας

## Slide 43
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε το μέγεθος κάθε κλήσεις σε bytes
Πράγματι στην ώρα αιχμής έχουμε για την έναρξη κάθε κλήσης 30 μηνύματα σηματοδοσίας call setup
Κάθε τέτοιο μήνυμα σηματοδοσίας call setup θα χρησιμοποιήσει πακέτο MSU.
Το πακέτο MSU έχει μήκος header = 8 bytes και σύμφωνα με την εκφώνηση το πεδίο SIF έχει μέγεθος 30 bytes

## Slide 44
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Επομένως το συνολικό πακέτο MSU έχει μήκος
8 bytes header + 30 bytes SIF signaling = 38 bytes
Χρειαζόμαστε 30 μηνύματα σηματοδοσίας call setup  επομένως το συνολικό απεσταλμένο μέγεθος πακέτων θα έχει μήκος
30 Χ 38 bytes = 1140 bytes

## Slide 45
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Κάθε κλήση διαρκεί κατά μέσον όρο 1,5 λεπτά
Στο διάστημα αυτό (σύμφωνα με την εκφώνηση) ανταλλάσσονται 5 μηνύματα ελέγχου και επόπτευσης κλήσης κάθε δευτερόλεπτο.
Το πακέτο που θα χρησιμοποιηθεί είναι MSU με header 8 bytes και SIF μήκους 30 bytes
Τα πακέτα MSU ελέγχου έχουν συνολικό μήκος 38 bytes

## Slide 46
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Επομένως κάθε ένα δευτερόλεπτο αποστέλλονται 5 μηνύματα μήκους
5 Χ 38 = 190 bytes
Η κλήση διαρκεί 1,5 λεπτά  90 δευτερόλεπτα
Άρα για κάθε κλήση αποστέλλονται σε ομιλία
90 Χ 190 bytes = 17100 bytes

## Slide 47
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Άρα για κάθε κλήση χρειαζόμαστε:
1140 bytes για την έναρξη (call setup) κάθε κλήσης
17100 bytes για την επίβλεψη και εποπτεία κάθε κλήσης διάρκειας 1,5 λεπτών
Συνολικά θέλουμε 17100 + 1140 = 18240 bytes

## Slide 48
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
Call setup 1140 bytes
Επόπτευση 17100 bytes

## Slide 49
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Σε ώρα αιχμής (εκφώνηση) η δέσμη έχει υπολογιστεί ότι θα πρέπει να εξυπηρετεί 30000 συνδρομητικές κλήσεις.
Άρα για τις 30000 κλήσεις θα χρειαστώ
30000 Χ 18240 bytes = 547200000 bytes

## Slide 50
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Η δέσμη διαθέτει δύο κανάλια σηματοδοσίας CCS#7 με ισοκατανεμημένη κίνηση στα δύο κανάλια σηματοδοσίας
Επομένως κάθε κανάλι σηματοδοσίας θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει 547200000 bytes/2 = 273600000 bytes σε ώρα αιχμής
Ο χρόνος που χρειάζεται να αποστελούν 273600000 bytes μέσω PCM MTP-1 layer είναι
T = 273600000 Χ 125 μs = 34200000000 μs = 34200 sec = 9,5 ώρες

## Slide 51
ΑΣΚΗΣΗ 3η - ΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3
Άρα είναι αδύνατον να εξυπηρετήσουν την κίνηση της ώρας αιχμής διότι η παρούσα κίνηση θα χρειαζόταν 9,5 ώρες!!! για να εξυπηρετηθεί  ΑΤΟΠΟΝ
Θα υπάρξει συμφόρηση και επομένως blocking κλήσεων!!

## Slide 52: MTP
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ MTP-2
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
©StvII

## Slide 53
Θεωρία MTP
©StvII
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Signaling link
Το επίπεδο 2 (Signalling Link ) έχει τον ρόλο της μετάδοσης χωρίς σφάλματα των μηνυμάτων σηματοδοσίας με την χρήση κατάλληλων SU (FISU επίβλεψη λάθους και ενεργοποίηση της σύνδεσης, LSSU αποστέλλεται ως απάντηση σε κάθε αλλαγή της SL, MSU μεταφορά πληροφοριών)
Οι κύριες λειτουργίες του καναλιού σηματοδοσίας (Level 2) είναι:
• Signal Unit Delimitation (Οριοθέτηση μονάδων σημάτων)
• Signal Unit alignment (Προσανατολισμός μονάδων σημάτων)
• Error detection - (Ανίχνευση λάθους)
Error Correction – (Διαδικασίες διορθώσεων λάθους)
• Βuffer functions (Λειτουργίες καταχωρητή)
• Signal Unit Acceptance Procedure (Διαδικασία αποδοχής μονάδων σημάτων)
ΜΤΡ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 – Signalling Data Link
Το πρωτόκολλο του επιπέδου 1 καθορίζει τα φυσικά, ηλεκτρικά, και λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας Signaling Data Link. Εφόσον οι φορείς μετάδοσης είναι PCM τότε τα χαρακτηριστικά του φυσικού μονοπατιού είναι μία χρονοθυρίδα (timeslot) με ρυθμό μετάδοσης 64 kb/s.

## Slide 54
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Περιγραφή των λειτουργιών του επιπέδου MTP-2
Οριοθέτηση μονάδων σημάτων
(Signal Unit Delimitation)
Διαδικασία bit stuffing / destuffing για να προστατέψει την μοναδικότητα της ακολουθίας bits της σημαίας (01111110)
Μία επεξήγηση της διαδικασίας bit stuffing/destuffing
Θεωρία MTP
Σημαία-flag (f)
Κάθε SU εσωκλείεται μεταξύ δύο σημαιών, μιας σημαίας έναρξης και μιας σημαίας τερματισμού. (και οι δυο κωδικοποιούνται ως 01111110).

## Slide 55
Θεωρία MTP
©StvII
Προσανατολισμός signal unit
(Signal Unit alignment)
Ο προσανατολισμός στο κανάλι σηματοδοσίας χάνεται και παράγεται μια ένδειξη λάθους, όταν μια από τις παρακάτω καταστάσεις συμβαίνει:
1. Μια παραληφθείσα ακολουθία από bits απορρίπτεται
2. Μια signal unit παραλαμβάνεται η οποία δεν είναι πολλαπλάσια των οκτώ bit και δεν διαρκεί 6 τουλάχιστον octets.
3. Το μήκος μιας signal unit υπερβαίνει το μέγιστο μήκος μιας SIF, το οποίο είναι 272+7.
οριοθέτηση
προσανατολισμός
ανίχνευση σφαλμάτων
Διαδικασία αποδοχής μονάδων σημάτων (Signal Unit Acceptance Procedure)
Η ανίχνευση λάθους, η οριοθέτηση και η ευθυγράμμιση signal unit εκτελούν μαζί μια διαδικασία αποδοχής.
Εάν και οι τρεις διαδικασίες δεν παράγουν λάθος, το SU γίνεται αποδεκτό. Εάν υπάρχει μια ένδειξη λάθους από καθεμία των τριών διαδικασιών, το SU δεν γίνεται αποδεκτό και η διαδικασία διόρθωσης λάθους και ο έλεγχος λάθους στο κανάλι μετάδοσης ενεργοποιούνται.

## Slide 56
Θεωρία MTP
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Από τα πακέτα σηματοδοσίας του δευτέρου επιπέδου, που χρησιμοποιούμε ενδιαφέρον έχουν τα πεδία: BSΝ, BIB, FSN, FIB (16 Bits) τα οποία χρησιμοποιούνται για την διόρθωση των σφαλμάτων και έλεγχο ροής της πληροφορίας.
Backward Sequence Number- Οπίσθιος αριθμός ακολουθίας (BSN).
Αποτελείται από 7 bit τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν τη σωστή μετάδοση μιας SU.
Backward Indicator Bit (BIB)- Οπίσθιος δείκτης (ΒΙΒ).
Το ΒΙΒ (1 bit με τιμές 1 ή 0) χαρακτηρίζει τη SU ως: Θετική αναγνώριση αν η λογική τιμή του ΒΙΒ είναι η ίδια με αυτή που παρελήφθει από την πρόσφατη SU. Αρνητική αναγνώριση αν η τιμή του BIB δεν είναι ίδια με την τελευταία ληφθείσα μονάδα σήματος.

## Slide 57
Θεωρία MTP
Forward Sequence Bit- Εμπρόσθιος αριθμός ακολουθίας (FSN).
Αποτελείται από 7 bit τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν τις SU, οι οποίες έχουν ληφθεί εκτός σειράς αποστολής ''out of sequence ".
Forward Indicator Bit- Εμπρόσθιος δείκτης (FIB).
Αν η λογική τιμή του FIB είναι ίση με αυτή της προηγούμενης SU, ο δέκτης ενημερώνεται ότι η αποσταλθείσα SU είναι μοναδική (έχει σταλεί για πρώτη φορά). Αν η λογική τιμή του FIB δεν είναι ίση με την προηγούμενη SU, ο δέκτης ενημερώνεται ότι είναι μια επαναληφθείσα SU.

## Slide 58
Θεωρία MTP
Error Correction Process - Διαδικασία Διόρθωση λάθους
Εάν η μονάδα σημάτων λαμβάνεται σωστά, το τερματικό λήψης στέλνει μια θετική αναγνώριση στην αντίθετη κατεύθυνση με την τιμή του πεδίου FSN ίση με την τιμή του αποσταλθέντος πεδίου (BSN) σε ένα συνηθισμένο MSU, FISU ή LSSU που πρόκειται να σταλεί σε εκείνη την κατεύθυνση.
Η θετική αναγνώριση υποδεικνύεται από το Backward Indicator Bit (ΒΙΒ), στο οποίο δίνεται η ίδια τιμή με το Forward Indicator Bit (FIB) στο λαμβανόμενο MSU (Δηλαδή BIB απάντησης = FIB αποστολής).
Περιγραφή των λειτουργιών του επιπέδου MTP-2

## Slide 59
©StvII
Εφόσον ένα MSU λαμβάνεται λάθος, τα ακόλουθα εισερχόμενα MSUs απορρίπτονται.
Το τερματικό λήψης κατόπιν στέλνει ως απάντηση τον αριθμό ακολουθίας BSN στην αντίθετη κατεύθυνση, με τιμή ίση με την τιμή του FSN του προηγουμένου τελευταίου ορθώς ληφθέντος MSU και όχι του τελευταίου λανθασμένου MSU.
Η αρνητική αναγνώριση υποδεικνύεται από την απόδοση της τιμής του BIB του απαντητικού MSU ίση με την αντίστροφη τιμή του FIB (Δηλαδή BIB απάντησης = αντίστροφο FIB μετάδοσης). Όταν το τερματικό δημιουργίας λαμβάνει αυτήν την τιμή του BIB την αρνητική το αναγνώριση, η μετάδοση των νέων MSUs προσωρινά σταματάει.
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Θεωρία MTP
Περιγραφή των λειτουργιών του επιπέδου MTP-2

## Slide 60
Περιγραφή των λειτουργιών του επιπέδου MTP-2
Error Correction Process - Διαδικασία Διόρθωση λάθους
Το λανθασμένο MSU αναμεταδίδεται τώρα από τον buffer αναμετάδοσης, με αντεστραμμένη τιμή του FIB (σε σχέση με την προηγουμένη τιμή του FIB του προηγούμενου πακέτου μετάδοσης) για να υποδείξει την αναμετάδοση (δηλαδή ότι το παρόν πακέτο είναι μία αναμετάδοση προηγουμένου απορριπτέου πακέτου).
Οποιαδήποτε MSU στον buffer αναμετάδοσης με αριθμό ακολουθίας FSN υψηλότερο από το πρόσφατα μεταδιδόμενο BSN, επίσης αναμεταδίδεται διότι έχουν απορριφθεί. Πριν διαγραφούν από τον buffer αναμετάδοσης, αυτά τα MSUs πρέπει να αναγνωριστούν θετικά.
Θεωρία MTP

## Slide 61
BSC
MSC
FSN=71 BSN=18 FIB=1 BIB=1 (Α)
FSN=19 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (B)
FSN=72 BSN=19 FIB=1 BIB=1 (C)
FSN=20 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (D)
FSN=73 BSN=20 FIB=1 BIB=1 (E)
FSN=21 BSN=72 FIB=1 BIB=0 (F)
FSN= BSN= FIB= BIB= (G)
FIB=BIB
FSN=BSN
A
B
C
D
E
F
G
Θεωρία MTP
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2

## Slide 62
Θεωρία MTP
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
BSC
MSC
FSN=71 BSN=18 FIB=1 BIB=1 (A)
FSN=19 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (B)
FSN=72 BSN=19 FIB=1 BIB=1 (C)
FSN=20 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (D)
FSN=73 BSN=20 FIB=1 BIB=1 (E)
FSN=21 BSN=72 FIB=1 BIB=0 (F)
FSN= BSN= FIB= BIB= (G)
FIB=BIB
FSN=BSN
A
B
C
D
E
F
G
≠
≠

## Slide 63
Θεωρία MTP
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
BSC
MSC
FSN=71 BSN=18 FIB=1 BIB=1 (A)
FSN=19 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (B)
FSN=72 BSN=19 FIB=1 BIB=1 (C)
FSN=20 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (D)
FSN=73 BSN=20 FIB=1 BIB=1 (E)
FSN=21 BSN=72 FIB=1 BIB=0 (F)
FSN= BSN= FIB= BIB= (G)
FIB=BIB
FSN=BSN
A
B
C
D
E
F
G
≠
≠
Ετεροχρονισμένη
Αποστολή
μηνύματος

## Slide 64
Θεωρία MTP
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
BSC
MSC
FSN=71 BSN=18 FIB=1 BIB=1 (A)
FSN=19 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (B)
FSN=72 BSN=19 FIB=1 BIB=1 (C)
FSN=20 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (D)
FSN=73 BSN=20 FIB=1 BIB=1 (E)
FSN=21 BSN=72 FIB=1 BIB=0 (F)
FSN= 73 BSN= 21 FIB=0 BIB=0 (G)
FIB=BIB
FSN=BSN
A
B
C
D
E
F
G
≠
FIB=(BIB)’
≠

## Slide 65
BSC
MSC
FSN=71 BSN=18 FIB=1 BIB=1 (A)
FSN=19 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (B)
FSN=72 BSN=19 FIB=1 BIB=1 (C)
FSN=20 BSN=71 FIB=1 BIB=1 (D)
FSN=73 BSN=20 FIB=1 BIB=1 (E)
FSN=21 BSN=72 FIB=1 BIB=0 (F)
FSN= 73 BSN= 21 FIB=0 BIB=0 (G)
FIB=BIB
FSN=BSN
A
B
C
D
E
F
G
Θεωρία MTP
MTP ΕΠΙΠΕΔΟ 2
!! ERROR=
!! E=Damaged
RETRANSMISSION OF FSN=73
Το πακέτο C δεν έχει ληφθεί σωστά και το πακέτο Ε είναι επανάληψη του C.

## Slide 66
B
D
F
A
C
E
G
FSN=40 BSN=10 FIB=1 BIB=1 (A)
FSN=11 BSN=40 FIB=1 BIB=1 (B)
FSN=12 BSN= 41 FIB= 1 BIB=1 (D)
FSN=12 BSN=42 FIB=0 BIB=0 (F)
FSN=41 BSN=11 FIB=1 BIB=1 (C)
FSN=42 BSN=11 FIB= 1 BIB=0 (E)
Στην παρακάτω ανταλλαγή πακέτων το πακέτο D δεν έχει ληφθεί σωστά, να συμπληρώσετε τα κενά πεδία.

## Slide 67
©StvII
Στην παρακάτω ανταλλαγή πακέτων τα πακέτα B, G, L και O δεν έχουν ληφθεί σωστά, να συμπληρώσετε τα κενά πεδία.
A
D
C
F
E
G
K
H
J
N
P
L
I
M
O
B
FSN=71 BSN=18 FIB=0 BIB=0 (A)
FSN= BSN= FIB= BIB= (B)
FSN= BSN= FIB= BIB= (D)
FSN= BSN= FIB= BIB= (F)
FSN= BSN= FIB= BIB= (C)
FSN= BSN= FIB= BIB= (E)
FSN= BSN= FIB= BIB= (H)
FSN= BSN= FIB= BIB= (J)
FSN= BSN= FIB= BIB= (L)
FSN= BSN= FIB= BIB= (N)
FSN= BSN= FIB= BIB= (P)
FSN= BSN= FIB= BIB= (G)
FSN= BSN= FIB= BIB= (I)
FSN= BSN= FIB= BIB= (K)
FSN= BSN= FIB= BIB= (M)
FSN= BSN= FIB= BIB= (O)

## Slide 68
Στην παρακάτω ανταλλαγή πακέτων τα πακέτα B, G, L και O δεν έχουν ληφθεί σωστά, να συμπληρώσετε τα κενά πεδία.
A
D
C
F
E
G
K
H
J
N
P
L
I
M
O
B
FSN=71 BSN=18 FIB=0 BIB=0 (A)
FSN=19 BSN=71 FIB= 0 BIB=0 (B)
FSN=19 BSN=72 FIB= 1 BIB=1 (D)
FSN=20 BSN=73 FIB=1 BIB=1 (F)
FSN=72 BSN= 18 FIB=0 BIB=1 (C)
FSN=73 BSN= 19 FIB=1 BIB=1 (E)
FSN=21 BSN=73 FIB=1 BIB=0 (H)
FSN=22 BSN=74 FIB=0 BIB=0 (J)
FSN=23 BSN=75 FIB=0 BIB=0 (L)
FSN=23 BSN=76 FIB=1 BIB=1 (N)
FSN=24 BSN=76 FIB=1 BIB=0 (P)
FSN=74 BSN=20 FIB=1 BIB=1 (G)
FSN=74 BSN=21 FIB=0 BIB=0 (I)
FSN=75 BSN=22 FIB= 0 BIB=0 (K)
FSN=76 BSN=22 FIB=0 BIB=1 (M)
FSN=77 BSN=23 FIB= 1 BIB=1 (O)

## Slide 69
Το πακέτο B έφτασε με σφάλμα, το σφάλμα αυτό δηλώθηκε στο πακέτο C και το πακέτο D είναι επανάληψη του πακέτου B.
Το πακέτο G έφτασε με σφάλμα, το σφάλμα αυτό δηλώθηκε στο πακέτο H και το πακέτο I είναι επανάληψη του πακέτου G.
Το πακέτο L έφτασε με σφάλμα, το σφάλμα αυτό δηλώθηκε στο πακέτο M και το πακέτο N είναι επανάληψη του πακέτου L.
Το πακέτο O έφτασε με σφάλμα, το σφάλμα αυτό δηλώθηκε στο πακέτο P.

## Slide 70
©StvII
FSN=14 BSN=41 FIB=1 BIB=1 (A)
FSN=42 BSN=13 FIB=1 BIB=0 (B)
FSN=43 BSN=14 FIB=0 BIB=0 (D)
FSN=44 BSN=15 FIB=0 BIB=0 (F)
FSN=14 BSN=42 FIB=0 BIB=0 (C)
FSN=15 BSN= 43 FIB= 0 BIB=0 (E)
Στην παρακάτω ανταλλαγή μηνυμάτων ποια πακέτα δεν έχουν ληφθεί σωστά???
A
D
C
F
E
G
K
H
J
N
P
L
I
M
O
B
FSN=44 BSN=16 FIB=1 BIB=1 (H)
FSN=45 BSN=17 FIB=1 BIB=1 (J)
FSN=46 BSN=17 FIB=1 BIB=0 (L)
FSN=47 BSN=18 FIB=0 BIB=0 (N)
FSN=47 BSN=19 FIB=1 BIB=1 (P)
FSN=16 BSN=43 FIB=0 BIB=1 (G)
FSN=17 BSN=44 FIB=1 BIB=1 (I)
FSN=18 BSN= 45 FIB= 1 BIB=1 (K)
FSN=18 BSN= 46 FIB= 0 BIB=0 (M)
FSN=19 BSN= 46 FIB= 0 BIB=1 (O)

## Slide 71
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το δίκτυο σηματοδοσίας αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους κόμβους σηματοδοσίας συνδεδεμένους μεταξύ τους σε μορφή δικτύου.
Κόμβος Σηματοδοσίας (Signaling Point, SP)
Κόμβος Διαμετακομιστικής Διασύνδεσης
(Signaling Transfer Point, STP).
Κάθε (STP) κόμβος ταυτοχρόνως, είναι διασυνδεδεμένος και μπορεί να εξυπηρετήσει την μεταφορά μηνυμάτων σηματοδοσίας μεταξύ δύο απομακρυσμένων κέντρων (SP) .
Έκαστος κόμβος έχει κατάλληλο λογισμικό (μεταφοράς και όδευσης της πληροφορίας)
Υποστηρίζοντας τις διαδικασίες σηματοδοσίας
κοινού καναλιού
Έχει μία μοναδική διεύθυνση, την SPC (Signaling Point Code).
Notes: 71

## Slide 72
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Τεχνική Εισαγωγή
Για λόγους προστασίας της μετάδοσης πληροφορίας, κατά τον σχεδιασμό ενός δικτύου σηματοδοσίας κοινού καναλιού ακολουθείται η ιεραρχική δόμηση.
Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό διασφαλίζουμε την διασυνδεσιμότητα κάθε κόμβου με οποιονδήποτε άλλο κόμβο μέσω περισσοτέρων των δύο διασυνδέσεων ανά κόμβο
Οι ακόλουθες οδηγίες για το σχέδιο δομών δικτύων προτείνονται από τη ITU (International Telecommunication Union ):
Κάθε SP (Κόμβος Σηματοδοσίας) συνδέεται με τουλάχιστον δύο STPs από το υψηλότερο επίπεδο.
2. Κάθε STP του χαμηλότερου επιπέδου συνδέεται με τουλάχιστον δύο STPs από τον υψηλότερου επιπέδου.
3. Τα STPs στο υψηλότερο επίπεδο διασυνδέεται πλήρως με τα STP του κατώτερου επιπέδου.
Notes: 72

## Slide 73
Signaling Point (SP):
Ο κόμβος μετατροπής ή επεξεργασίας σε ένα δίκτυο σηματοδοσίας όπου οι λειτουργίες του συστήματος σηματοδοσίας SS#7 εφαρμόζονται. (έλεγχος σφαλμάτων, όδευση πληροφορίας)
Κάθε SP προσδιορίζεται από έναν αριθμό που καθορίζεται από το Network Identifier (ΝΙ, δείκτης δικτύου) και Signaling Point Code (SPC).
Ο SPC προσδιορίζει μοναδικά μια SP μέσα στο δίκτυο σημάτων.
Τεχνικοί όροι οι οποίοι αναφέρονται στη σηματοδοσία κοινού καναλιού.
Originating Point (ΟΡ):
Ο αποστέλλων την σηματοδοσία – πληροφορία (SP). Αυτό το SP προσδιορίζεται από έναν Originating Point Code (OPC).
Destination Point (DP):
Ο παραλαμβάνων τα μηνύματα – σηματοδοσία (SP), δηλαδή ο προορισμός ενός πακέτου. Προσδιορίζεται από έναν κώδικα σημείου προορισμού (DPC).
Notes: 73