## Slide 1: ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δρ. Ασαρίδης Ηλίας – Δρ. Αντωνόπουλος Χρήστος

## Slide 2: Στοιχεία ενός Επικοινωνιακού Συστήματος
Πηγή
πληροφορίας
Προορισμός
Πληροφορίας
Κανάλι
Κωδικοποιητής
πηγής
Κωδικοποιητής
Καναλιού
Διαμορφωτής
Αποκωδικοποιητής
Πηγής
Αποκωδικοποιητης
Καναλιου
Αποδιαμορφωτης
Σημα πληροφοριας
Εκτιμηση του σηματος
πληροφοριας
Λεξη κώδικα πηγής
Λέξη κώδικα καναλιού
Εκπεμπομενη κυματομορφη
Λαμβανομενο σημα

## Slide 3: Βασικοί τύποι κεραιών
Isotropic
Ισοτροπική
Dipole
Διπολική
High gain Directional Κατευθυντική υψηλού κέρδους
Κέρδος κεραίας

## Slide 4
• 120° sectoring reduces interference from co-channel cells.
• Out of the 6 co-channel cells in the first tier, only 2 interfere with the center cell.
• If omni-directional antennas were used at each base station, all 6 co-channel cells would interfere with the center cell.
5
5
5
5
5
5
7
6
1
4
2
3
SECTORIZATION
Omnidirectional
Sectorized
Directive
90
270
180
150
120
30
300
240
210
330
60
0
90
270
180
150
120
30
300
240
210
330
60
0
90
270
180
150
120
30
300
240
210
330
60
0

## Slide 5
Συνδυασμοί Κεραιών σε Κυψέλη

## Slide 6
Κατηγορίες Κυψελών με βάση την ιεραρχία

## Slide 7: Ασύρματο σύστημα επικοινωνίας
Κέρδος κεραίας εκπομπής GT
Ισχύς εκπομπής ΡΤ
Προβλήματα μετάδοσης:
Παραμόρφωση, διαλείψεις, θόρυβος...
Κέρδος κεραίας λήψης GR
Oι επιδόσεις εξαρτώνται
από την σηματοθορυβικη
σχέση Εb/Ν0
Θερμοκρασία θορύβου δεκτή Teq

## Slide 8
Παράμετροι Σχεδιασμού των Κεραιών
Συχνότητα Λειτουργίας
Μορφολογία Εδάφους
Απολαβή ή Κέρδος
Αντίσταση Ακτινοβολίας
Χαρακτηριστική Αντίσταση
Διάγραμμα Ακτινοβολίας
Πόλωση
Προσαρμογή Κεραίας με Πομπό
Προσαρμογή Κεραίας με Δέκτη
Στόχοι
Εκτίμηση της περιοχής κάλυψης
Εκτίμηση ποιότητας ζεύξης
Εκτίμηση παραμέτρων σχεδίασης ενός δικτυού
  Πομποί και η θέση εγκατάστασης τους
  Ισχύς εκπομπής
  Τύπος κεραίας

## Slide 9
Tx
Rx
Πως διαδίδεται το σήμα ?
Πόση απόσβεση υφίσταται ?
Πως φτάνει το σήμα στον δέκτη ?

## Slide 10
Η διάδοση των Η/Μ κυμάτων γίνεται με τρεις μηχανισμούς
  Ανάκλαση από αντικείμενα μεγαλύτερα του μήκους κύματος λ
  Περίθλαση (diffraction) γύρω από τις γωνιές αντικειμένων
  Σκέδαση (scattering) από αντικείμενα μικρότερα του λ
Reflection
λ << D
Diffraction
λ  D
Scattering
λ >> D

## Slide 11
Ένα Η/Μ σήμα
μπορεί
Να απορροφηθεί
Να ανακλασθεί
Να διαπεράσει
Να καμφθεί
Notes: 11
LIGHT ANALOGIES (BENT STICK, LIGHT IN CANYON, BLACK PAINT, WINDOW)

## Slide 12
12
Τρία είναι τα σημαντικά φαινόμενα που παρατηρούνται
  Απώλειες διαδρομής (path losses) = απόσβεση λόγω απόστασης
  Σκίαση= απόσβεση λόγω μεγάλων εμποδίων
  Διαλείψεις= μεταβολές μικρής χρονικής κλίμακας που οφείλονται στο περιβάλλον

## Slide 13
Διαλείψεις λόγω πολλαπλής όδευσης (multipath fading) είναι η εποικοδομητική/καταστροφική συμβολή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην κεραία λήψεως.
Διάδοση Η/Μ κυμάτων

## Slide 14: Παράγοντες που επηρεάζουν την διάδοση των Η/Μ κυμάτων
walls
hallways
windows
trees
vehicles
rain
hills
girders
Notes: 14

## Slide 15: Fading mechanisms Multipath fading
Refracted
Direct
Reflected
Refraction due to atmospheric conditions
Reflections from
  Atmospheric layers
  Ground or buildings
Notes: In this presentation we will concentrate on multipath fading from the atmosphere. Reflections from the surface of the ground is the subject of another presentation.

## Slide 16: Multipath Fading
Ερμηνεία φαινομένου
Βρισκόμαστε σε περιβάλλον πόλης με πολλά κτίρια κατανεμημένα γύρω από την φορητή μονάδα. Αυτό ορίζει ένα κανάλι με χαρακτηριστικά πολύ-οδεύσεων. Τότε:
Το σήμα εκπομπής του σταθμού βάσης (downlink) ανακλάται από πολλά αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου (κτίρια, αυτοκίνητα κτλπ)
Το τελικό λαμβανόμενο σήμα στην κεραία της φορητής μονάδας είναι το αλγεβρικό άθροισμα του κυρίως σήματος και των καθυστερούμενων σημάτων λόγω ανάκλασης.

## Slide 17: Multipath Fading
Ερμηνεία φαινομένου
Το φαινόμενο αυτό δεν είναι στατιστικό καθότι η ανάκλαση συμβαίνει χρονικά και η φορητή μονάδα κινείται στον χώρο αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά λήψης με τυχαίο τρόπο.
Μελετήθηκε και αποδείχθηκε ότι ακολουθεί την στατιστική κατανομή Rayleigh.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η ιδέα - δύο σήματα (κόκκινα) συμβάλουν με διαφορά φάσης η οποία μεταβάλλεται με τυχαίο τρόπο.
Το σήμα συμβολής (κυανούν) μεταβάλλεται χρονικά. Επομένως η ισχύς λήψης (Signal Strength SS) έχει βυθίσματα πλάτους και
μεταβάλλεται στατιστικώς

## Slide 18
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Εάν τα σήματα λήψης (κυρίως και καθυστερούμενα) είναι σχεδόν συμφασικά (Δφ ≈ 0) με σχεδόν ίσα πλάτη τότε το αλγεβρικό άθροισμα τους θα μας δώσει ένα ισχυρότερο σήμα (το άθροισμα των επιμέρους πλατών όλων των συμβαλλόμενων κυμάτων) με μεγάλο βάθος διαμόρφωσης ΑΜ και αργά χρονικά βυθίσματα. Αυτό στην κυματική ονομάζεται ενισχυτική συμβολή
Κυρίως σήμα
Ανακλώμενο σήμα
Συμβαλλόμενο σήμα
Multipath Fading Ενισχυτική Συμβολή – Περίπτωση 1

## Slide 19: Multipath Fading Καταστρεπτική Συμβολή – Περίπτωση 2
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Εάν τα σήματα λήψης (κυρίως και καθυστερούμενα) είναι εκτός φάσης (0 < Δφ < π) με διαφορές πλατών τότε το αλγεβρικό άθροισμα τους θα μας δώσει ένα εξασθενημένο σήμα (το πλάτος θα είναι περίπου ο μέσος όρος των επιμέρους συμβαλλόμενων κυμάτων) με μεγάλο βάθος διαμόρφωσης ΑΜ και γρηγορότερα βυθίσματα πλάτους . Αυτό στην κυματική ονομάζεται καταστρεπτική συμβολή
Κυρίως σήμα λήψης (Line of Site – LoS)
Ανακλώμενο σήμα εκτός φάσης με 0 < Δφ < π
Συμβαλλόμενο σήμα
Notes: The transmitted radio signal can be attenuated by many radio propagation effects such as reflection. This occurs when the propagation wave impinges on an object which is large compared to the wavelength, for example the surface of the earth, buildings, walls, ets. This phenomena is called multipath and it has several effects, these are:
Rapid changes in signal strength over a small area or time interval
Random frequency modulation due to varying Doppler shifts on different multipath signals.
Time dispersion caused by multipath propagation delays
Multipath propagation yields signal paths of different lengths with different times of arrival at the receiver. Typical values of time delays (s) are 0.2 in Open environment, 0.5 Suburban and 3 in Urban.

## Slide 20: Multipath Fading
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
Εάν τα σήματα λήψης (κυρίως και καθυστερούμενα) είναι εκτός φάσης με Δφ = π με διαφορετικά πλάτη τότε το αλγεβρικό άθροισμα τους θα είναι μία διαμόρφωση ΑΜ με βάθος διαμόρφωση το οποίο εξαρτάται από την διαφορά A1 – A2 των πλατών

## Slide 21: Πολύδρομη διάδοση (multipath)
Η πολύδρομη διάδοση μπορεί να οδηγήσει στην παρουσία ενέργειας από προηγούμενο σύμβολο
Το φαινόμενο ονομάζεται διασυμβολική παρεμβολή
Επίσης γνωστό και ως επέκταση καθυστέρησης (delay spread)

## Slide 22
Πολύδρομη διάδοση(Multipath)
Λογω των μηχανισμών διάδοσης, πολλαπλά κύματα
φτάνουν στον δεκτή
Μερικές φορές σ’ αυτα συμπεριλαμβάνεται και το σήμα οπτικής επαφής
(line-of sight- LOS)
Κατανομη ισχυος στις
συνιστωσες πολλαπλης
διοδευσης

## Slide 23: Η αποκριση ενος χρονικα αμεταβλητου καναλιου

## Slide 24
Διαλειψεις μεγαλης και μικρης κλιμακας
Η αποσταση μεταξυ διαλειψεων μικρης κλιμακας ειναι
της ταξης του λ/2
Απωλειες διοδευσης

## Slide 26: Συμβολη σηματων απο δυο διοδευσεις

## Slide 27: Διασπορα καθυστερησης
Received Signal Level (dBm)
-105
-100
-95
-90
-90
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Excess Delay (ns)
RMS Delay Spread () = 46.4 ns
Mean Excess delay () = 45 ns
Maximum Excess delay < 10 dB = 110 ns
Noise threshold

## Slide 28: DECIBELS
Μονάδα σύγκρισης (κυρίως ενεργειών και ισχύων)
Χρήσιμη :
  Όταν τα μεγέθη μεταβάλλονται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους
  Όταν μας ενδιαφέρει κυρίως ο λόγος δυο μεγεθών
Για συγκρίσεις ενεργειών ή ισχύων: db = 10 log10(P1/P2)
Μερικές φορές είναι χρήσιμη η σύγκριση της ισχύος ενός σήματος με μια ισχύ αναφοράς 1Watt (1W) ή 1 miliWatt (1mW).
  dbW= 10 log10(P1/ 1W)
  dbm= 10 log10(P1/ 1mW)
Παραδείγματα: Ρ1=1mW =0dbm, Ρ1=10mW =10 dbm,
Ρ1=100mW =20dbm, Ρ1=1000mW =30dbm,
Ρ1=2mW =3dbm, Ρ1=4mW =6dbm, Ρ1=8mW =9dbm, Ρ1=5mW =7dbm,
Ρ1=2.5mW =4dbm, Ρ1=1.25mW =1dbm

## Slide 29
PT
PR
d
Ισοτροπική πυκνότητα
ισχύος
Πυκνότητα ισχύος στην
κατεύθυνση της μέγιστης
ακτινοβολουμένης ισχύος
Ισχύς που φθάνει στην κεραία
Υπολογισμός της ισχύος του λαμβανομένου σήματος όταν ο πομπός και ο δέκτης έχουν οπτική επαφή.
Γνωστή και ως εξίσωση του Friis για την διάδοση στον ελεύθερο χώρο

## Slide 30: Απώλειες διαδρομής (σχετικό μέτρο)
Pt
PR
f is in MHz
d is in Km
Απώλειες διαδρομής (Path Loss) ειναι η
απόσβεση του σήματος (μετρημένη σε dB)
δηλαδή ο λόγος της εκπεμπόμενης ως
προς την λαμβανομένη ισχύ
(χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη τα κέρδη
των κεραιών).

## Slide 31: Απώλειες διαδρομής - παράδειγμα
Pt
PR
50 W = 47 dBm
Οι κεραίες είναι ισοτροπικές. Ποια είναι η λαμβανομένη ισχύς PR (σε dBm) σε απόσταση 100m από την κεραία εκπομπής? Ποια είναι η PR στα 10Km?
-20 (για d = 0.1)
59
20 (για d = 10)

## Slide 33: Παράδειγμα
Pt = 1 W, κέρδος κεραίας εκπομπής = 1, f = 900 MHz. Να βρεθεί η Pr σε d = 100 m, 10 km.

## Slide 34: Μοντέλο δυο ακτίνων
Το μοντέλο διάδοσης ελευθέρου χώρου δεν λαμβάνει υπ’ όψη τις ανακλάσεις του σήματος.
Το σήμα που εκπέμπεται από μια επίγεια κεραία λαμβάνεται από μια άλλη επίγεια κεραία παρουσία ισχυρών ανακλάσεων από το έδαφος.
Το ακόλουθο μοντέλο είναι αρκετά ακριβές για την πρόβλεψη της ισχύος του λαμβανομένου σήματος από υψηλές κεραίες μετά από διαδρομή αρκετών χιλιομέτρων.
d

## Slide 35: Μοντέλο δυο ακτίνων
Στην γενική θεώρηση η διάδοση Η/Μ κύματος μπορεί να χαρακτηριστεί από τρείς συνιστώσες: Το άμεσο κύμα, το ανακλώμενο κύμα και το επιφανειακό
Εδώ το επιφανειακό θεωρείται αμελητέο και αγνοείται
ht*hr << λ*d
d

## Slide 36: Μοντέλο δυο ακτίνων
Απώλεια πορείας Lpl(dB)
Λαμβάνοντας υπόψη ότι από free space
Καταλήγουμε

## Slide 37: Μοντέλο δυο ακτίνων
Κατάλληλο όταν δεν υπάρχουν εμπόδια
Κατάλληλο όταν έχουμε line of site
Απώλεια πορείας ανάλογη της απόστασης στην 4η δύναμη  συμβατό με μετρήσεις
Μειονέκτημα: δεν λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα

## Slide 38: Απώλειες διάδοσης
Στην γενική περίπτωση έχουμε επομένως:
PL(d) = 10  const  n  log (d )
όπου n ο εκθέτης απωλειών
Εάν ξέρουμε τις απώλειες PL(d0) σε απόσταση d0 τότε οι απώλειες σε απόσταση d είναι:
Ομοίως αν ξέρουμε την λαμβανόμενη ισχύ Pr(d0) σε απόσταση d0, η ισχύς σε απόσταση d είναι

## Slide 39: Εμπειρικά μοντέλα

## Slide 40: Μοντελο του Lee
γ = 10 n

## Slide 41: Μοντελο του Lee

## Slide 42: Διπλό πρότυπο κλίσης
Ήρθε να καλύψει ένα κενό μεταξύ θεωρητικών και πραγματικών μετρήσεων
Ακολουθεί την λογική ότι η ένταση είναι γραμμική συνάρτηση της λογαριθμικής απόστασης όπως το Lee model
Αλλά για μικρές αποστάσεις προσεγγίζει την απώλεια free space (20dB/decade)
Ενώ για μεγαλύτερες την απώλεια πορείας δλδ 40dB/decade
Άρα

## Slide 43: Πρότυπο Egli
Βασική συνεισφορά η προσθήκη της συχνότητας στο μοντέλο
Χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων αλλά άνω των 40MHz

## Slide 44: Μοντέλο Okumura
Ημι-εμπειρική με μετρήσεις από Τόκυο
Εύρος συχνοτήτων 150 – 2000ΜΗz
Αποστάσεις 1 – 100 Κm
Ύψος βασικού σταθμού 30 – 1000 m

## Slide 45: Μοντέλο Okumura
Χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση της ισχύος του σήματος σε αστικές περιοχές.
Το μοντέλο αποτελείται από ένα σύνολο καμπύλων με τις οποίες είναι δυνατή η εκτίμηση της ενδιάμεσης (median) απόσβεσης σε σχέση με τον ελεύθερο χώρο.
Οι βασικές καμπύλες είναι για:
  Ύψους κεραίας εκπομπής
  Ύψους κεραίας λήψης
Οι καμπύλες δίνουν την ενδιάμεση (median) απόσβεση σαν συνάρτηση της συχνότητας.

## Slide 46
Η ενδιάμεση (median, 50%) απόσβεση διάδοσης μπορεί να βρεθεί απο την ακόλουθη έκφραση, οπού όλες οι ποσότητες είναι εκφρασμένες σε dB:
όπου
Η απόσβεση ελευθέρου χώρου
Η συχνότητα φέροντος f0 σε MHz
Η απόσταση d σε km και
για 10m< ht <1000m
για hr <3m
για 3m< hr <10m
Ο Garea είναι συντελεστής διόρθωσης εξαρτώμενος από το είδος του εδάφους.

## Slide 47
Το μοντέλο αναπτύχθηκε από εμπειρικά δεδομένα, και δεν βασίζεται σε αναλυτικές θεωρήσεις
Οι αποκλίσεις μεταξύ προβλεπόμενης και μετρούμενης απόσβεσης είναι 10 ~ 14 dB
Συντελεστής διόρθωσης, Garea , για διαφόρους τύπους εδάφους

## Slide 48: Παράδειγμα
Να βρεθούν οι απώλειες διαδρομής με το μοντέλο Okumura αν έχουμε τα ακολουθά δεδομένα:
f = 900 MHz, d = 50 km, ht = 100 m, hr = 10 m, Garea suburban environment, EIRP = 1 kw (Effective Isotropic Radiated Power) = PtGt, Gr = 0 dB

## Slide 49: Μοντέλο Hata
To μοντέλο Hata είναι η αλγεβρική έκφραση της απώλειας διαδρομής η οποία παρέχεται γραφικά από το μοντέλο Okamura. Το μοντέλο ειναι ευέλικτο διότι επιτρέπει την χρήση εξισώσεων αντί γραφικών παραστάσεων.
Τα μοντέλα Okamura και Hata δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα για d>1km
Υπάρχουν εκφράσεις για αστικές, περιαστικες και αγροτικές περιοχές. Αυτές οι εκφράσεις ισχύουν για την περιοχή συχνοτήτων 150 - 1500 MHz.
Στις εκφράσεις χρησιμοποιούμε :
  Την συχνότητα σε MHz
  Το ύψος της κεραίας σε m
  Την απόσταση πομπού-δεκτή σε km

## Slide 50
Η έκφραση για την ενδιάμεση απόσβεση σε ένα αστικό περιβάλλον δίδεται από τις εκφράσεις
για αστική περιοχή
για περιαστική περιοχή
για ανοικτή περιοχή
για μέτρια ή μικρή πόλη
για
για μεγάλη πόλη