## Slide 1: Η Ξήρανση στην Επεξεργασία – Θρεπτική Αξία των Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9η
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

## Slide 2: Ξήρανση
Με τον όρο «ξήρανση» (drying) αναφερόμαστε στην αφαίρεση ποσοτήτων νερού από στερεά ή ημιστερεά υλικά. Η αφαίρεση υγρασίας από αέρια αποδίδεται ως αφύγρανση (dehumidification) και προσρόφηση υγρασίας (adsorption), ενώ ο όρος εξάτμιση (evaporation) αναφέρεται σε αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού από διαλύματα.
Αντί του όρου ξήρανση χρησιμοποιείται ο όρος αφυδάτωση (dehydration), που αποδίδει την πλήρη απομάκρυνση νερού από το τρόφιμο. Η ξήρανση είναι η αρχαιότερη μέθοδος συντήρησης τροφίμων και επιτυγχάνεται με αρκετές φυσικές διεργασίες.

## Slide 3: Ξήρανση ψαριών – μία αρχαία πρακτική
http://wiki.ubc.ca/File:FNH200_Lesson08_DriedFish.jpg

## Slide 4: Απομάκρυνση υγρασίας
Με την ξήρανση των τροφίμων επιδιώκεται η απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους του νερού που περιέχουν. Επί πλέον της συντήρησης επιδιώκεται η μείωση του όγκου που διευκολύνει τη μεταφορά και την αποθήκευση, ή η παρασκευή προϊόντων κατάλληλων για χρήση π.χ. μίγματα για κέικ, για σούπες κ.ά. Το κλειδί για την επιτυχή ξήρανση είναι να αφαιρεθεί η υγρασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε μια θερμοκρασία που δεν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη γεύση, τη σύσταση και το χρώμα των τροφίμων.

## Slide 5: Μερική και ολική ξήρανση τροφίμου
http://wiki.ubc.ca/File:FNH200_Lesson08_Shrinkage.gif

## Slide 6: Απομάκρυνση υγρασίας
Εάν η θερμοκρασία είναι μόνο σχετικά χαμηλή, οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιζήσουν και να αναπτυχτούν προτού τα τρόφιμα ξηραθούν.
Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και η υγρασία χαμηλή, τα τρόφιμα μπορεί να σκληράνουν στην επιφάνειά τους (επιφανειακή αφυδάτωση). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υγρασία να φεύγει δυσκολότερα και τα τρόφιμα δεν ξεραίνονται κατάλληλα.

## Slide 7: Θέρμανση και ξήρανση
Η ξήρανση των περισσότερων τροφίμων γίνεται με θέρμανση. Εμπλέκεται μεταφορά μάζας (νερού) από το τρόφιμο προς το περιβάλλον και μεταφορά θερμότητας από το μέσον θέρμανσης προς το τρόφιμο. Γίνεται σε ξηραντές στους οποίους ο μηχανισμός μεταφοράς θερμότητας προς το προϊόν και μάζας από το προϊόν μπορεί να διαφέρει.
Στην ξήρανση τροφίμων ισχύουν οι αρχές που διέπουν την ξήρανση οποιουδήποτε προϊόντος. Οι ιδιαιτερότητες των τροφίμων αφορούν το ρόλο του νερού σε αυτά και την ευαισθησία των συστατικών και της υφής τους (συνολική ποιότητα) στη θέρμανση.

## Slide 8: Επίδραση της ενεργότητας νερού του τροφίμου στο ρυθμό των αντιδράσεων υποβάθμισης αυτού

## Slide 9: Γενικές επιδράσεις στη θρεπτική αξία
Η ξήρανση, όπως σε όλες τις μεθόδους συντήρησης, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια θρεπτικών ουσιών, αλλά η απώλεια αυτή εξαρτάται κυρίως από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί.
Οι θερμίδες δεν αλλάζουν, αλλά συγκεντρώνονται σε μικρότερη μάζα καθώς η υγρασία αφαιρείται, οι φυτικές ίνες δεν μεταβάλλονται, η βιταμίνη Α διατηρείται καλά κάτω από ελεγχόμενες μεθόδους ξήρανσης, η βιταμίνη C συνήθως καταστρέφεται μερικά καθώς είναι πολύ ευαίσθητη, η θειαμίνη, ριβοφλαβίνη και νιασίνη εμφανίζουν μικρή απώλεια ενώ τα μεταλλικά άλατα μπορεί να περιορισθούν.

## Slide 10: Ηλιακή ξήρανση
Η ξήρανση με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, εφαρμόζεται από αρχαιοτάτων χρόνων σε αγροτικά προϊόντα. Η ξήρανση αυτή μπορεί να γίνει άμεσα με έκθεση στον ήλιο με το τρόφιμο να αναστρέφεται κατά διαστήματα, ή με χρήση φαινόμενου θερμοκηπίου όπου το προϊόν καλύπτεται με διαφανές κάλυμμα για προστασία και αύξηση θερμοκρασίας, με ξήρανση σε ηλιακό ξηραντήριο και ηλιακούς συλλέκτες κ.λπ.

## Slide 11: Ξήρανση τομάτας στον ήλιο

## Slide 12: Ηλιακή ξήρανση
Κατά την έμμεση ξήρανση με ηλιακό ξηραντήριο, το προϊόν τοποθετείται κατάλληλα σε στεγασμένο κλειστό χώρο και ξηραίνεται με ρεύμα αέρα που περνά προηγουμένως από ηλιακό συλλέκτη. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί μια αστείρευτη ενεργειακή πηγή του πλανήτη μας.
Παράλληλα, η ηλιακή ενέργεια είναι η πλέον αξιοποιούμενη από τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας στον τομέα κάλυψης των θερμικών αναγκών, ενώ η αντίστοιχη τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς.

## Slide 13: Αρχές ηλιακών ξηραντών
http://www.solarfooddryer.com/Info/Z-Flow_Concept.htm

## Slide 14: Βιομηχανική ξήρανση
Οι ξηραντήρες μπορούν να διακριθούν στους αδιαβατικούς και τους μη αδιαβατικούς. Στους αδιαβατικούς η θερμότητα εξάτμισης παρέχεται από ρεύμα αέρα το οποίο απoμακρύνει συγχρόνως την εξατμιζόμενη από το τρόφιμο υγρασία.
Στους μη αδιαβατικούς ξηραντήρες η θερμότητα παρέχεται στο προϊόν με ακτινοβολία ή με αγωγή μέσω επαφής με μία επιφάνεια. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προϊόντος που βρίσκεται σε επαφή με την πηγή θερμότητας αυξάνει και οι υδρατμοί απομακρύνονται με κενό ή με κάποιο αέριο.

## Slide 15: Θάλαμοι ξήρανσης
Ξήρανση τροφίμων σε στερεά μορφή. Απλώνονται σε λεπτή στρώση σε δίσκους που τοποθετούνται σε ράφια διατεταγμένα κατακόρυφα στο θάλαμο. Η ξήρανση γίνεται με ρεύμα θερμού αέρα που διοχετεύεται ανάμεσα στους δίσκους παράλληλα ή κάθετα με την επιφάνεια του τροφίμου.
Κύριο πρόβλημα είναι η ανομοιόμορφη ξήρανση λόγω ανομοιόμορφης ροής του αέρα και διαφορετικής υγρασίας του αέρα που έρχεται αρχικά σε επαφή με το τρόφιμο με τον αέρα στην έξοδο. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με περιστροφή των δίσκων ή αναστροφή του ρεύματος του αέρα. Η ταχύτητα αέρα είναι μεταξύ 2.5 και 5 m/s.

## Slide 16: Θάλαμος ξήρανσης
http://www.virtualweberbullet.com/kingsfordreport1.html

## Slide 17: Σήραγγες ξήρανσης
Αποτελούν μια επέκταση των θαλάμων ξήρανσης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το τρόφιμο απλώνεται πάλι σε λεπτή στρώση σε δίσκους οι οποίοι τοποθετούνται σε κινούμενα ράφια που έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται μέσα στη σήραγγα. Η λειτουργία μπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής.
Σε συνεχή λειτουργία το ρεύμα αέρα διοχετεύεται σε ομορροή ή σε αντιρροή ως προς την κίνηση των ραφιών και μέρος αυτού συχνά ανακυκλώνεται. Το πρόβλημα της ανομοιόμορφης ξήρανσης του προϊόντος αντιμετωπίζεται με ομοιόμορφη κατανομή ταχυτήτων του αέρα δια μέσου της σήραγγας.

## Slide 18: Σήραγγα ξήρανσης
http://solarwall.com/en/products/solarwall-process-drying/how-it-works.php

## Slide 19: Ξηραντήρες με μεταφορική ταινία
Το προϊόν μεταφέρεται συνεχώς επάνω σε οριζόντια μεταφορική ταινία μέσα στον ξηραντή όπου έρχεται σε επαφή με ρεύμα θερμού αέρα. Η μεταφορική ταινία είναι διάτρητη και ο αέρας διαβιβάζεται δια μέσου οπών κάθετα στο στρώμα του προϊόντος.
Η είσοδος αέρα γίνεται σε ένα ή σε περισσότερα σημεία του ξηραντή. Στη δεύτερη περίπτωση οι ιδιότητες του αέρα που διοχετεύεται στις διάφορες θέσεις μπορούν να ποικίλουν ώστε να προκύπτουν οι επιθυμητές συνθήκες έκθεσης του προϊόντος. Η μετακίνηση του προϊόντος προκαλεί ανακίνηση των τεμαχίων/σωματιδίων διευκολύνοντας την ξήρανση.

## Slide 20: Ξήρανση σε μεταφορική ταινία
http://solarwall.com/en/products/solarwall-process-drying/how-it-works.php

## Slide 21: Ξηραντήρες με ψεκασμό
Η διεργασία με την καλύτερη εφαρμογή σε υγρά τρόφιμα είναι η ξήρανση με ψεκασμό (spray drying). Το υγρό διασκορπίζεται σε μικρά σταγονίδια που ξηραίνονται σε ρεύμα θερμού αέρα. Στα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται ο μικρός χρόνος παραμονής στον ξηραντή και η διατήρηση του τροφίμου σε θερμοκρασία όχι ψηλότερη από την θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης.
Είναι διαφόρων τύπων όσον αφορά τη ροή αέρα σε σχέση με τα σταγονίδια του τροφίμου. Στον τύπο που λειτουργεί με αντιρροή του αέρα ως προς τα σταγονίδια, ο διασκορπισμός του υγρού γίνεται κοντά στην οροφή του ξηραντή και τα σταγονίδια πέφτουν κάτω, ενώ ο αέρας διαβιβάζεται από τον προς τα πάνω και απομακρύνεται από την οροφή.

## Slide 22: Ξηραντήρες με ψεκασμό
http://www.niroinc.com/food_chemical/spray_drying_foodstuffs.asp

## Slide 23: Ξηραντήρες πνευματικής μεταφοράς
Χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή σκόνης που μπορούν να μεταφερθούν σε ρεύμα θερμού αέρα. Το ρεύμα αέρα κινείται με υψηλή ταχύτητα (10-30 m/s) και οι χρόνοι παραμονής του τροφίμου στον ξηραντή είναι της τάξης 1-10 s. Για πολύ μικρούς χρόνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αέρας μέχρι και 1.100 °C.
Αυτοί οι ξηραντές είναι κατάλληλοι για τρόφιμα που η αρχική υγρασία τους δεν υπερβαίνει το 80 % επί υγρής βάσης και όταν το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας που πρόκειται να απομακρυνθεί απομακρύνεται με σταθερό ρυθμό ξήρανσης.

## Slide 24: Ξηραντήρες ρευστό-στερεάς κλίνης
Χρησιμοποιούνται για παρόμοια τρόφιμα όπως και οι ξηραντές πνευματικής μεταφοράς. Ο αέρας διαβιβάζεται μέσω κλίνης σωματιδίων σε αρκετά μεγάλη ταχύτητα ώστε να διατηρήσει τα σωματίδια σε αιώρηση. Η ταχύτητα εξαρτάται από το μέγεθος των σωματιδίων και την πυκνότητά τους αλλά συνήθεις τιμές είναι μεταξύ 0.05 και 0.75 m/s.
Για μεγαλύτερα ή πυκνότερα σωματίδια που δύσκολα ρευστοποιούνται χρησιμοποιείται και ανακίνηση του ιμάντα μεταφοράς. Με τη ρευστοποίηση επιτυγχάνεται ομοιόμορφη ξήρανση.

## Slide 25: Ξηραντήρες τυμπάνου (μη αδιαβατικοί)
Αποτελούνται από τύμπανο που περιστρέφεται περί οριζόντιο άξονα και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή κατάσταση (π.χ. γάλα). Το τύμπανο θερμαίνεται εσωτερικά με ατμό και το υγρό τρόφιμο κατανέμεται σε λεπτό στρώμα στην εξωτερική επιφάνεια όπου κολλά καθώς ξηραίνεται. Το ξηρό τρόφιμο απομακρύνεται με μαχαίρια.
Η θερμότητα για την ξήρανση μεταφέρεται με αγωγή από την επιφάνεια του κυλίνδρου προς το τρόφιμο. Υπάρχουν δύο σχετικοί τύποι ξηραντών με μονό και διπλό τύμπανο. Στους διπλού τυμπ. οι κύλινδροι περιστρέφονται σε αντίθετη φορά.

## Slide 26: Ξηραντήρες απλού τυμπάνου
http://solarwall.com/en/products/solarwall-process-drying/how-it-works.php

## Slide 27: Ξηραντήρες διπλού τυμπάνου
http://wiki.ubc.ca/File:FNH200_Lesson08_DrumDryer.png

## Slide 28: Ξήρανση υπό κατάψυξη
Η ξήρανση υπό κατάψυξη (freeze drying) γίνεται με εξάχνωση του πάγου από ένα ήδη κατεψυγμένο προϊόν. Η μέθοδος ονομάζεται λυοφιλίωση (lyophilization) επειδή τα παραγόμενα ξηρά προϊόντα είναι ιδιαίτερα λυόφιλα, απορροφούν εύκολα το νερό.
Το προφανές πλεονέκτημα, για την ποιότητα του τροφίμου, της ξήρανσης με κατάψυξη είναι ότι πραγματοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ και η δομή του προϊόντος διατηρείται καλύτερα με αυτή τη μέθοδο. Η διεργασία πραγματοποιείται με αρχική κατάψυξη του προς ξήρανση προϊόντος και στη συνέχεια θέρμανση στις επιφάνειες αυτού υπό μειωμένη πίεση που οδηγεί σε εξάχνωση του πάγου.

## Slide 29: Κατηγοριοποίηση ξηραντήρων

## Slide 30: Θρεπτική αξία των ξηρών τροφίμων
Η ξήρανση, όπως σε όλες τις μεθόδους συντήρησης, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια θρεπτικών ουσιών. Οι θρεπτικές αλλαγές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ξήρανσης περιλαμβάνουν:
Θερμίδες: Δεν αλλάζουν, αλλά συγκεντρώνονται σε μικρότερη μάζα καθώς η υγρασία αφαιρείται.
Ίνες: Καμία ποιοτική αλλαγή, αύξηση συγκέντρωσης.
Βιταμίνη Α: Διατηρείται σχετικά καλά κάτω από ελεγχόμενες μεθόδους θέρμανσης.
Βιταμίνη C: Ως επί το πλείστον καταστρέφεται κατά το ζεμάτισμα και την ξήρανση των λαχανικών.

## Slide 31: Θρεπτική αξία των ξηρών τροφίμων
Η θειαμίνη, η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη: Μικρή απώλεια κατά τη διάρκεια του ζεματίσματος
Μεταλλικά στοιχεία: Μερικά μπορεί να «χαθούν» κατά τη διάρκεια της αφυδάτωσης. Ο σίδηρος δεν καταστρέφεται με την ξήρανση. Για την καλύτερη διατήρηση των θρεπτικών ουσιών, τα ξηρά τρόφιμα αποθηκεύονται σε δροσερή, σκοτεινή, και ξηρή θέση και καταναλώνονται μέσα σε ένα χρόνο.

## Slide 32
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list

## Slide 33: Επίδραση της ξήρανσης στα λαχανικά, ένα παράδειγμα, ο «αμάρανθος»

## Slide 37: Μία συστηματική μελέτη για τη θρεπτική αξία των αποξηραμένων τροφίμων

## Slide 38: Η θειαμίνη στα αποξηραμένα τρόφιμα

## Slide 45: Ασκορβικό οξύ στα αποξηραμένα τρόφιμα

## Slide 51: Βήτα-καροτίνη και βιταμίνη Α

## Slide 60: Παράγοντες επηρεασμού της θρεπτικής αξίας στα αποξηραμένα τρόφιμα
1. Μέθοδος ξήρανσης,
2. Θερμοκρασία ξήρανσης (1ου και 2ου σταδίου),
3. Ταχύτητα και χρόνος ξήρανσης,
4. Θερμοκρασία συντήρησης,
5. Χρόνος συντήρησης,
6. Ατμόσφαιρα συντήρησης (N2, O2, αέρας),
7. Παρουσία υπολειμματικού οξυγόνου,
8. Συσκευασία του τροφίμου,
9. Παρουσία δισθενών μετάλλων,
10. Φύση του τροφίμου (σύσταση, αντιοξειδωτικά),
11. Προσθήκη εξωγενών αντιοξειδωτικών.